建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）

建设单位（盖章）：       吴忠市红寺堡区自然资源局

编制日期：                2022年08月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-640303-15-01-766381 |
| 建设单位联系人 | 马登宝 | 联系方式 | 18195333337 |
| 建设地点 | 宁夏回族 省（自治区） 吴忠 市 红寺堡 县（区） / （街道） 红寺堡镇北侧 （具体地址） |
| 地理坐标 | 中心地理坐标：（ 106 度 3 分15.114秒， 37 度 31 分 57.475 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 11 土砂石开采101（不含河道采砂项目）—其他） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1297500m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴忠市红寺堡区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 红发改审发﹝2022﹞147号 |
| 总投资（万元） | 1502.17 | 环保投资（万元） | 1321.38 |
| 环保投资占比（%） | 87.96 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 ( 是： |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 1.《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》；2.《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021.10.8）； 3.《宁夏回族自治区自然资源保护和利用“十四五”规划》，宁政办发【2021】57号； 4.《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》，发改地区【2022】654号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》符合性分析 《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》中第三章 总体布局，二、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）指出：本区域涉及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等8个省（区），包括1个国家重点生态功能区，即黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区（四川的若尔盖草原湿地、甘肃的甘南黄河重要水源补给、青海的三江源草原草甸湿地生态功能区纳入青藏高原生态屏障区）。作为黄河流域和“两屏三带”中的黄土高原生态屏障所在区域，既是中华文明发祥地，也是天然生态屏障，对于维护我国生态安全具有重要意义。 主攻方向：遵循“共同抓好大保护，协同推进大治理”，以增强黄河流域生态系统稳定性为重点，上游提升水源涵养能力、中游抓好水土保持、下游保护湿地生态系统和生物多样性，立足黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，以小流域为单元综合治理水土流失，开展多沙粗沙区为重点的水土保持和土地整治，坚持以水而定、量水而行，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、宜荒则荒，科学开展林草植被保护和建设，提高植被覆盖度，加快退化、沙化、盐碱化草场治理，保护和修复黄河三角洲等湿地，实施地下水超采综合治理，加强矿区综合治理和生态修复，使区域内水土流失状况得到有效控制，完善自然保护地体系建设并保护区域内生物多样性。 本项目为矿山生态修复治理项目，本项目的建设将提高植被覆盖度，加强矿区综合治理和生态修复，使区域内水土流失状况得到有效控制，与《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求相符。 2、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021.10.8）符合性分析 2021年10月8日，中共中央国务院印发了《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，其中第二章 总体要求；第二节 主要原则——坚持统筹谋划、协同推进。立足于全流域和生态系统的整体性，坚持共同抓好大保护，协同推进大治理，统筹谋划上中下游、干流支流、左右两岸的保护和治理，统筹推进堤防建设、河道整治、滩区治理、生态修复等重大工程，统筹水资源分配利用与产业布局、城市建设等。建立健全统分结合、协同联动的工作机制，上下齐心、沿黄各省区协力推进黄河保护和治理，守好改善生态环境生命线。 本项目为矿山生态修复治理项目，属于坚持统筹谋划、协同推进原则中重大工程之一，因此，本项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021.10.8）要求相符。 3、与《宁夏回族自治区自然资源保护和利用“十四五”规划》（宁政办发【2021】57号）符合性分析 自治区人民政府办公厅于2021年09月08日发布《关于印发宁夏回族自治区自然资源保护和利用“十四五”规划的通知》（宁政办发【2021】57号）中指导思想“‘十四五’时期,全区自然资源保护和利用要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神……全面加强国土空间用途管控、自然资源保护利用、生态系统保护修复,推动自然资源治理体系和治理能力现代化,坚决守好促进民族团结、维护政治安全、改善生态环境“三条生命线”,走出一条助推高质量发展的新路子, 继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏,为全面建设社会主义现代化开好局、起好步提供坚实的资源保障。” 战略导向：围绕建设生态保护修复示范区,统筹推进山水林田湖草 沙系统保护和修复。坚持自然恢复为主、人工修复为辅,突出规划引领,分区分类施策,全面推进水源涵养、水土保持、生态修复工程项目建设,不断增强生态系统的平衡性、安全性和稳定性,提升生态系统碳汇能力。持续开展国土绿化行动,推进黄河和贺兰山、六盘山、罗山生态保护修复治理,持续改善生态质量。 本项目为矿山生态修复治理项目，项目的实施符合宁政办发【2021】57号文中的指导思想核战略导向，因此，本项目与《宁夏回族自治区自然资源保护和利用“十四五”规划的通知》（宁政办发【2021】57号）要求相符。 4、《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》，发改地区【2022】654号 国家发展改革委于2022年4月27日发布，《关于印发支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案的通知》（发改地区【2022】654号）中指出“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，准确把握保护和发展关系，统筹发展和安全两件大事，把系统观念贯穿到生态保护和高质量发展全过程，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，坚定不移走绿色低碳发展道路，打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战，扎实推进黄河大保护，确保黄河安澜，建设人与自然和谐共生的美好家园。”为指导思想。 本项目为矿山生态修复治理项目，项目的实施对打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战，有力的推动作用，因此本项目的建设符合《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》（发改地区【2022】654号）指导思想，与其要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为矿山生态修复治理项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第29号），本项目属于鼓励类“四十三条，环境保护与资源节约综合利用；1、矿山生态环境恢复工程”。 同时，吴忠市红寺堡区发展和改革局于2022年5月16日，以《吴忠市红寺堡区发展和改革局关于红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）初步设计的批复》（红发改审发﹝2022﹞147号）同意项目建设，项目代码：2203-640303-15-01-766381。 因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线符合性分析 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，评价区不涉及风景旅游区、文物保护区等敏感因素，符合《宁夏回族自治区生态保护红线》要求，本项目用地不在宁夏回族自治区的生态红线范围内，项目与生态保护红线位置关系见图1-1。 ⑵环境质量底线及分区管控符合性分析 ①大气环境质量底线符合性分析 根据《2020年宁夏生态环境质量报告》中吴忠市红寺堡区剔除沙尘天气影响后的监测数据显示，吴忠市红寺堡区2020年基本因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，结合《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)可知，红寺堡区2020年环境空气质量属于达标区。 根据补充监测数据，项目区内的TSP 24小时平均浓度监测值为127~168μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值。 ②水环境质量底线 根据现场调查，治理区实施范围内地表水体为红柳沟，位于治理区西南侧3.37km。本次地表水环境质量评价引用《宁夏回族自治区环境质量报告书（2019年》中红柳沟（吴忠红寺堡区-中卫中宁县）市界断面处监测数据显示，总氮和氟化物超标外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求。氟化物超标主要受红柳沟自身本底值影响。 ③本项目为矿山生态修复治理项目，不属于工业污染类项目，项目施工过程中产生一定的污染物：噪声、废气、固体废物、废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境影响有限。建成运营期间，没有污染物产生，项目运营期将彻底改变项目区满目疮痍的地形地貌景观现状，使项目区治理完成后基本与周边环境相协调，并且会降低当地风沙引起的扬尘现象。项目建设不会降低当地环境质量。因此符合环境质量底线的要求。 ⑶资源利用上线符合性分析 本项目运营期不消耗水和电。项目建设后，可使废弃矿山地质环境问题及地质灾害隐患得到有效治理，矿山生态环境得到保护，彻底改变项目区满目疮痍的地形地貌景观现状，提高治理区植被覆盖率。因此，项目符合资源利用上线的要求。 ⑷环境准入负面清单符合性分析 本项目所在区域生态环境准入清单见表1-1所示。 表1-1 生态环境准入清单 序号 法律、法规、政府文件等 是否 属于 1 《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类、限制类项目 不属于 2 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目 不属于 3 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 不属于 4 国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目 不属于 因此，本项目建设符合环境准入负面清单的要求。 3、本项目与《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 吴忠市人民政府已发布《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 三线一单 要求 本项目情况 符合性 生态保护红线与生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。（1）严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。（2）严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，不在吴忠市生态保护红线范围和一般生态空间范围内，相对位置关系见图1-2。 符合 环境质量底线及分区管控 水环境一般管控区：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 项目所在区域为水环境一般管控区。本项目为矿山生态修复治理项目，废水主要为施工期施工废水和施工人员生活污水。施工期生活污水排放量约为0.64m3/d(76.8m3/a)，直接用于厂区泼洒抑尘。施工废水集中收集后经沉淀后用于泼洒抑尘，不外排；项目新鲜水用量主要为施工期生活用水，用水量为84m3，运营期植被养护灌溉用水83160m3/a，占区域总比极少，不损害水环境质量底线，符合吴忠市水环境一般管控区的管控要求。与吴忠市水环境分区位置关系见图1-3。 符合 大气环境重点管控区：（1）大气环境受体敏感重点管控区：执行环境空气质量二级标准。吴忠市城市建成区集中供热锅炉和电厂锅炉除外， 全部划入“高污染燃料禁燃区”。高污染燃料禁燃区除使用天然气作燃料 的集中供热项目，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目。现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企 业应责令关停或逐步迁出，逐步实现区域工业废气“零排放”。解决恶臭 问题，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有 毒有害烟尘和恶臭气体的物质，继续保持对利通区、青铜峡市范围内生 物发酵及制药企业的恶臭气味的环境监管。加强餐饮业燃料烟气及餐饮 油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物 酒精等洁净能源，清洁能源使用率达到100%，对暂不具备清洁能源替代条件的地区，鼓励实施生物质炉具集中连片的推广与使用，同时将洁净 煤作为清洁供暖体系的有益补充；城市文明施工实现全覆盖，严格控制扬尘污染；加强机动车排气污染治理。 本项目位于大气环境重点管控区中的大气环境受体敏感重点管控区。本项目为矿山生态修复治理项目，运营期无废气产生，施工期废气经处理后可达标排放，且排放随着施工期结束而消失，对区域环境空气影响较小，不损害环境空气质量底线，符合吴忠市大气环境受体敏感重点管控区的管控要求。与吴忠市大气环境分区位置关系见附图1-4。 符合 土壤环境一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，属于土壤环境一般管控区。项目占地范围不涉及基本农田。本项目为矿山生态修复治理项目，运营期不会对地下水和土壤环境造成影响，符合吴忠市土壤环境一般管控区的管控要求。与吴忠市土壤污染风险分区位置关系见附图1-5。 符合 资源利用上线 各县（市、区）人民政府根据大气环境质量改善要求、能源消费结构、经济承受能力，因地制宜选择不同的禁燃区类别，对于空气质量超标区域，原则上执行Ⅲ类（严格）管控要求。控制区内禁止销售、燃用、新建、扩建采用非清洁燃料的设施和项目；已建成的采用高污染燃料的设施和项目（城市集中供热锅炉和电厂锅炉除外），限期淘汰或进行清洁能源改造。严格控制耗煤行业煤炭新增量，所有新建、改建、扩建耗煤1 万吨及以上项目（除热电联产外）实行煤炭减量替代。 本项目不涉及燃煤消耗；施工期新鲜水消耗量为84m3，运营期植被养护灌溉用水83160m3/a，本项目不涉及高污染燃料的使用，因此，本项目符合吴忠市高污染燃料禁燃区管控要求。 符合 认真贯彻落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》。坚持量水而行、高效利用，把水资源作为最大的刚性约束，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，建设节水型社会。 本项目所在区域属于水资源利用重点管控区，项目施工期新鲜水用量为84m3，运营期植被养护灌溉用水83160m3/a，用水量较少，不影响区域水资源利用上线，符合吴忠市水资源利用重点管控区的管控要求 符合 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为吴忠市土地资源利用上线 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，项目占地范围不涉及基本农田，不影响区域土地资源利用上线 符合 环境管控单元 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、 严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，项目占地范围不涉及基本农田，项目施工期产生的废气、废水、噪声等经处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，运营期无污染物产生，符合吴忠市一般管控单元的管控要求。 符合 准入清单 红寺堡区红寺堡镇重点管控单元：空间布局约束：1、不得开展未列入国家相关规划的新建炼油及扩 建一次炼油项目、除热电联产以外的煤电项目；（依据《市场准入负面清单（2019年版）》《国家能源 局关于进一步调控煤电规划建设的通知》）。2.城市建成区内不得新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。城市建成区外不得新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉；（依据《吴忠市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》）。3.不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中红寺堡区的产业准入清单外的产业项目活动 污染物排放管控：现有的采用高污染燃料的设施项目（城市集中供热 锅炉和电厂锅炉除外），在高污染染料禁燃区划分后开展清洁能源改造 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，占地范围不涉及基本农田，符合产业政策及选址要求，施工期产生的粉尘经处理后可达标排放，随着施工期结束污染影响也随之消失。 符合 4、与《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）符合性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中“三、优化生态空间，推动绿色低碳发展、（一）引领区域绿色发展示范，指出：推动形成“一带三区”绿色发展格局。打造黄河生态经济带，以黄河干流为主轴，突出生态优先地位，统筹流域城市建设、产业发展、交通物流、文化旅游，加强水污染防治和水生态保护修复，建设绿色生态廊道。建设北部绿色发展区，以银川平原、卫宁平原和贺兰山自然保护区为重点区域，突出生态治理和绿色发展，修复矿山生态环境，优化畅通水系水网，构建绿色高效的现代产业体系。建设中部封育保护区，以干旱风沙区和罗山自然保护区为重点区域，突出生态保护和水土保持，加强自然保护区生态修复，综合治理退化沙化草原，因地制宜发展林果业和沙产业。建设南部水源涵养区，以南部黄土丘陵区和六盘山自然保护区为重点区域，突出生态保护和水源涵养，加强小流域综合治理，建设生态经济林，保护森林资源和生物多样性。” 本项目为矿山生态修复治理项目,符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。 5、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ 651-2013)符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ 651-201)符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》符合性分析一览表 (HJ 651-2013)要求 本项目情况 符合性 场地整治与覆土 露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法:15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆(槽)填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 本项目场地整治和覆土方法根据场地坡度确定，采取削坡措施进行治理，遵循削高填低。清理后的坡度应小于区域边坡土体的自然安息角，黄土砂土削坡角度小于35° 符合 露天采场植被恢复 边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合GB 50433的相关要求。 本项目矿山生态修复区域均进行植被恢复，采用撒播种草、栽植灌木和乔木等方式，边坡恢复措施及设计要求符合GB 50433的相关要求。 符合 位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。 本项目矿山生态修复区域涉及交通干线两侧的采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的与周围景观相协调。 符合 露天采场恢复与利用 采矿剥离物含有毒有害或放射性物质时，按照7.1.2的要求执行。 不涉及 / 原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。 本项目矿山生态修复区域均进行覆土工程和土地平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调。 符合 露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层(覆土要求按7.3.2执行)，并做好水土保持与防风固沙措施。 本项目矿山生态修复区域均进行土地平整，利用项目区表土覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。 符合 恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 本项目矿山生态修复区域，修复方向为人工牧草地79.10hm2、旱地8.25hm2、有林地13.17hm2、灌木林地26.43hm2。在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 符合 由上表可知，本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ 651-201)相符。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，项目区地理坐标范围：东经106°0′38.147″～106°5′49.609″，北纬37°27′55.227″～37°34′51.746″，项目中心地理坐标：东经106°3′15.114″，北纬37°31′57.475″。本项目共修复废弃矿山治理区12处，各治理区中心坐标见表2-1。本项目地理位置见图2-1。 表2-1 项目区域地理坐标一览表 编号 坐标 N E 废弃矿山治理区 1区 37°28′31.219″ 106°2′59.537″ 2区 37°28′43.887″ 106°0′53.160″ 3区 37°29′19.421″ 106°1′31.784″ 4区 37°29′19.421″ 106°2′43.779″ 5区 37°30′38.832″ 106°4′15.549″ 6区 37°30′39.450″ 106°2′40.689″ 7区 37°30′51.809″ 106°2′11.644″ 8区 37°31′14.675″ 106°3′0.773″ 9区 37°31′31.051″ 106°5′35.577″ 10区 37°32′56.642″ 106°3′16.223″ 11区 37°33′12.400″ 106°2′0.520″ 12区 37°34′36.136″ 106°0′51.924″ |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）位于红寺堡区红寺堡镇北侧，由于历史遗留废弃采砂场的原因，原采矿证注销时间较早，未履行土地复垦的职责，已无法确定责任主体，治理区存在原生地貌景观破坏、土地占用及挖损、生态系统功能退化等地质环境问题。因此，本项目将对红寺堡区红寺堡镇北侧周边历史遗留废弃矿山的生态破坏问题进行修复，修复方向为人工牧草地79.10hm2、旱地8.25hm2、有林地13.17hm2、灌木林地26.43hm2。项目主要建设削坡放坡、采坑回填、土地平整、植被修复等工程。 本项目治理区主要有12处（分别编号为1区至12区），总占地面积129.75hm2，各分区占地面积如下： 表2-2 项目区各分区面积统计表 各治理分区名称 占地面积（hm2） 废弃矿山治理区 1区 19.16 2区 11.36 3区 4.13 4区 10.59 5区 2.44 6区 5.21 7区 6.66 8区 7.54 9区 38.25 10区 12.26 11区 9.80 12区 12.08 合计 129.75 2、建设内容与规模 本项目主要是对红寺堡区12处废弃矿山的生态环境进行综合治理，主要包括地形地貌工程、植被恢复工程、节水灌溉工程、管护工程等。 ⑴地形地貌工程 根据项目区环境现状、修复目标、修复原则及确定的生态修复方向，地形地貌工程采用边坡削坡，渣土挖运回填，覆土工程，土地翻耕及地力培肥等措施。 ⑵植被恢复工程 本项目植被恢复工程主要分为撒播种草、栽植灌木、栽植乔木。 ⑶节水灌溉工程 为了保障绿化植物的成活率，充分利用水资源，方案设计采用节水灌溉措施。灌溉水源为市政供水管网，管线接口接自红寺堡工业园区西北侧、9区东南侧取水口。节水灌溉面积13.17hm2，设计灌溉形式采用滴灌灌溉，灌溉系统主管道地埋固定，连接水源并将灌溉用水输送到用水点。 ⑷管护工程 修复工程实施后管护期1年。 本项目由主体工程、临时工程、公用工程及环保工程组成，具体工程组成见表2-3。 表2-3 本项目组成情况一览表 工程类别 建设内容 主体工程 地形地貌工程 地形地貌工程采用边坡削坡，渣土挖运回填，覆盖表土，土地翻耕及地力培肥等措施。⑴边坡削坡：采用缓坡处理方式，对高陡边坡进行削坡处理；⑵渣土挖运回填：历史遗留的矿坑治理，主要采用回填措施，回填土来源周围的渣堆及削坡土方。土方回填自下而上、分层回填、分层压实，采用施工机械进行一次压实，压实度达到85%。⑶覆土工程：治理区地表黄土层较厚，削坡时要求先将表层熟土剥离保存，下层生土、渣土回填后再将熟土均匀回覆于地表，以满足植被种植的要求；修复为旱地区域土方挖运时确保其表土层厚度达到50cm；⑷土地翻耕及地力培肥：土地平整后进行翻耕，在提高地面平整度的同时改善土壤的紧实层，翻耕深度为20cm。对1区、4区、10区和12区恢复为旱地的区域进行地力培肥。 植被恢复工程 植被恢复工程主要分为撒播种草、栽植灌木、栽植乔木；⑴撒播种草：对于生态修复为人工牧草地的治理分区撒播种草，草种选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%；⑵栽植灌木：对于2区、9区北侧栽植柠条，选用1年生柠条、柽柳交叉种植，按株行距2m×3m栽植；⑶栽植乔木：对于9区南侧栽植乔木，选用3年生株行距3m×3m栽植。 节水灌溉工程 灌溉水源为市政供水管网，管线接口接自红寺堡工业园区西北侧、9区东南侧取水口。节水灌溉面积13.17hm2，设计灌溉形式采用滴灌灌溉，灌溉系统主管道地埋固定，连接水源并将灌溉用水输送到用水点。 管护工程 对生态林、人工牧草地、旱地等修复工程实施后管护期1年。 辅助工程 施工营地 本项目根据根分区情况，共设3个施工分区，总占地面积600m2，营地内设置有施工人员临时办公区、机械设备停放区、材料堆放区等。 本项目施工营地占用项目旁边的荒地，施工结束后进行表土回覆等土地整治措施，对临时占用的荒地进行人工种草恢复原有植被，恢复后的土地类型优于施工前的。 施工交通 项目区施工区域内整体交通条件较好，项目区周边有同红线、国道G338、国道G334、京藏高速、福银高速等重要交通要道，各项目区均有便道与交通要道连接，各项目区之间也有便道相连，项目区交通便利，路网完善。 施工期间场内运输以土、渣的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，施工临时道路采用改善土路面，路面宽4.5m。 公用工程 供水 项目施工期用水主要为生活用水，就近取自附近村庄，通过水车运入，施工用水量相对较少，总用水量为84m3。 运营期用水主要为施工结束后植被养护灌溉用水，项目需要灌溉的区域为修复区2区和9区，2区通过水车运入，9区采用滴灌的方式浇灌，接入红寺堡工业园区北侧预留取水口，灌溉用水总量为83160m3/a。 排水 本项目废水主要为施工期施工废水和施工人员生活污水。施工期生活污水排放量约为0.64m3/d(76.8m3/a)，直接用于厂区泼洒抑尘。施工废水集中收集后经沉淀后用于泼洒抑尘，不外排。 供电 项目区距离现有电网覆盖范围区域较远，因此本次施工用电不考虑架设临时供电线路至施工现场，采用柴油发电机发电。 环保工程 施工期 废气 施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身、不得带泥上路，加强施工机械的使用管理和保养维修等。 废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员盥洗废水。 施工废水经沉淀池沉淀后回用，施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘，不外排。 噪声 对机械、设备加强定期检修、养护；合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00~次日6:00）施工；合理布置施工营地，降低人为噪声，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。 生态保护 主要包括本项目生态修复永久占地、临时占地生态恢复。 各项目区生态修复时都将进行覆土工程和土地平整。先将表层熟土剥离保存，下层生土、渣土回填后再将熟土均匀回覆于地表，以满足植被种植的要求。采用分层开挖，分层回填压实，以利于植被恢复和保持与原地貌一致。 地下水防渗措施 项目施工期沉淀池和环保旱厕均为一般防渗区，防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤10-7cm/s的要求。 运营期 本项目为废弃矿山生态修复治理项目，项目实施后运营期无污染物产生，对周边环境不产生影响。 生态监测 监测项目：植物的成活率和修复为旱地区域的土壤有机质含量； 监测频率：前1年3月/次；后期1次/年； 监测点：在各区设置一个监测点，共12个监测点。 2、主要工程参数 2.1 地形地貌工程 ⑴边坡削坡 ①高陡边坡分布在矿坑边缘位置，对高陡边坡进行削坡处理。本项目各治理区边坡高差多小于10m，因此采用缓坡处理方式。 ②采取削坡措施进行治理，遵循削高填低。清理后的坡度应小于区域边坡土体的自然安息角，黄土砂土削坡角度小于35°。 ③若边坡顶部距离种植土地较近、无削坡条件，须在坡底处培土，使边坡角小于35°。 ④削坡过程中将剥离的细颗粒土覆盖至项目区内，以达到植被生长的要求。 ⑵渣土挖运回填 采用回填措施，回填周围的渣堆及削坡土方。 回填标高及渣堆降段标高应与周边地形标高尽量达成一致，表面形成一定纵向坡度，避免积水。若土方距施工区较远时，由自卸汽车把土方运到施工区内，再由推土机或人工摊平；若土方距施工区较近或在施工区内时，由推土机直接把土方推到施工区内并摊平。土方回填应自下而上、分层回填、分层压实，采用施工机械进行一次压实，压实度达到85%。 治理区内高差不大的矿坑和渣堆直接进行平整治理，对各区域边界和原始地貌连接处进行缓坡处理。 图2-2 边坡削坡及渣土挖运回填工程示意图 ⑶覆土工程 治理区地表黄土层较厚，削坡时要求先将表层熟土剥离保存，下层生土、渣土回填后再将熟土均匀回覆于地表，以满足植被种植的要求；修复为旱地区域土方挖运时确保其表土层厚度达到50cm。 覆土工程量包含于渣堆清运回填压实工程、土方挖运工程。 ⑷土地翻耕、地力培肥 土地平整后进行翻耕，在提高地面平整度的同时改善土壤的紧实层，有利于土壤保墒，从而提高抗旱耐涝的能力。使损毁土地表面的土壤能达到耕作、种植的要求，翻耕深度为20cm。 对1区、4区、10区和12区恢复为旱地的区域进行地力培肥。在土地翻耕时增施有机肥料，以增加土壤有机质含量，提高土壤标准，施肥按有机肥220kg/亩，项目施肥总用量为27.225t。 2.2 植被恢复工程 ⑴撒播种草 对于生态修复为人工牧草地的治理分区撒播种草，草种选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。播种前草籽需进行处理，一般采用晒种、浸泡、破壳，以促进发芽。草籽必须是一级种，并且要有“一签、三证”，即要有标签、生 产经营许可证、质量合格证和植物检疫证。 ⑵栽植灌木 对于2区、9区北侧栽植柠条，选用1年生柠条、柽柳交叉种植。按株行距2m×3m栽植，在春季植苗造林。穴状整地40cm×40cm×40cm。 ⑶栽植乔木 对于9区南侧栽植乔木，选用3年生株行距3m×3m栽植，在春季植苗造林。穴状整地80cm×80cm×80cm。 2.3 节水灌溉工程 为了保障绿化植物的成活率，充分利用水资源，方案设计采用节水灌溉措施。灌溉水源为市政供水管网，管线接口接自红寺堡工业园区西北侧、9区东南侧取水口。节水灌溉面积13.17hm2，最多16个轮灌区，每个小区流量6m3/h，每次最多灌3小时，灌溉周期3天，系统每天运行16小时。设计灌溉形式采用滴灌灌溉及水车拉运灌溉，滴灌系统主管道地埋固定，连接水源并将灌溉用水输送到用水点。 灌溉管网对接已有水源点。项目区水质情况、pH值、矿化度等指标符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水质要求。 2.4 管护工程 管护对象：生态林、人工牧草地、旱地。 管护措施：补植及病虫害防治。 管护时长：按照当地植被移栽经验和自然资源部门意见，修复工程实施后管护期1年。 管护方法：造林后3年内，每年灌水5-6次，施肥2次，病虫害防治1次，做好秋季鼠害防治工作和缺苗的补植工作，每年春、秋季树干涂白各一次，并进行修枝打杈。 2.5 施工主要设备 本项目施工期主要设备情况见表2-4。 表2-4 施工设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 1 挖掘机 14 2 推土机 3 3 装载机 17 4 柴油发电机 3 3、治理工程量汇总 本项目废弃矿山生态修复治理工程量汇总见表2-5。 表2-5 本项目生态修复治理工程量汇总一览表 治理区 削坡（m3） 土方挖运（m3） 地力培肥（hm2） 撒播种草（hm2） 栽植柠条（hm2/株） 栽植乔木（hm2/株） 节水灌溉（hm2） 1区 - 187354 2.06 17.1 - - - 2区 - 70873 - - 11.36 - 11.36 3区 24266 8752 - 4.13 - - - 4区 - 79861 2.22 8.37 - - - 5区 - 22641 - 2.73 - - - 6区 - 65659 - 5.21 - - - 7区 - 80631 - 6.66 - - - 8区 - 104874 - 7.54 - - - 9区 52103 188033 - - 15.07 13.17 13.17 10区 - 114712 3.55 8.71 - - - 11区 - 82494 - 9.4 - - - 12区 3138 196786 0.42 9.25 - - - 合计 79507 1202670 8.25 79.1 26.43 13.17 24.53 4、工程占地及生态修复方向 4.1 工程占地 本项目占地主要为永久占地和临时占地。 ①永久占地主要为生态修复治理区，总占地129.75hm2。 ②临时占地为施工营地，占地面积约600m2。施工营地占用项目旁边的荒地，施工结束后进行表土回覆等土地整治措施，对临时占用的荒地进行人工种草恢复原有植被，恢复后的土地类型优于施工前的。 4.2 生态修复方向 项目区总占地面积129.75hm2，损毁土地面积129.75hm2，损毁的土地确定修复为人工牧草地79.10hm2、旱地8.25hm2、有林地13.17hm2、灌木林地26.43hm2。具体见下表2-6。 表2-6 本项目生态修复情况一览表 单位：hm2 治理区 土地毁损面积 毁损地类 修复方向 人工牧草地 旱地 灌木林地 有林地 小计 1区 19.16 其他草地、裸土地 17.1 2.06 19.16 2区 11.36 其他草地、公路用地、农村道路 11.36 11.36 3区 4.13 其他草地、农村道路 4.13 4.13 4区 10.59 其他草地、旱地、农村道路 8.37 2.22 10.59 5区 2.73 旱地、其他草地 2.73 2.73 6区 5.21 其他草地 5.21 5.21 7区 6.66 其他草地、农村道路 6.66 6.66 8区 7.54 天然牧草地、其他草地 7.54 7.54 9区 28.24 旱地、其他草地、农村道路、裸土地 15.07 13.17 28.24 10区 12.26 其他草地、旱地、农村道路 8.71 3.55 12.26 11区 9.8 其他草地、旱地、工业用地、农村道路 9.4 9.4 12区 12.07 旱地、其他草地、铁路用地 9.25 0.42 9.67 合计 129.75 / 79.1 8.25 26.43 13.17 126.95 5、施工期土石方、取弃土场设置 本项目废弃矿山生态修复治理区总挖方量为1201335.67m3，回填总土方量为1277105.57m3，总削坡量为79507m3。 本项目开挖量大于回填量，故不再单设取土场。本项目不设弃土场，项目回填后多余土方量为3737.1m3，全部用于各分区场地周边沟壑回填，不外运。 本项目土石方平衡见表2-7、图2-3。 表2-7 本项目土石方平衡表 单位：m3 项目分区 挖方量 削坡量 填方量 净方量 1区 187354 - 187354 0 2区 70873.26 - 69904.41 968.85 3区 8752 24266 33018 0 4区 79861.34 - 79809.08 52.26 5区 22641.16 - 22572.35 68.81 6区 65343.95 - 65659.71 -315.76 7区 80201.48 - 80631.2 -429.72 8区 104280.99 - 104874.09 -593.1 9区 188033.64 52103 238128.07 2008.57 10区 114712.44 - 113764.44 948 11区 82494.56 - 82338.05 156.51 12区 196786.85 3138 199052.17 872.68 合计 1201335.67 79507 1277105.57 3737.1 图2-3 本项目土石方平衡图 单位：m3 6、公用工程 ⑴供电 项目区距离现有电网覆盖范围区域较远，因此本次施工用电不考虑架设临时供电线路至施工现场，采用柴油发电机发电。 ⑵供水 ①施工期用水就近取自附近村庄，通过水车运入，施工期共计为4个月，施工高峰期施工人员为35人，施工人员用水量按20L/d计，则用水量为0.7m3/d，施工用水总量为84m3。 ②运营期用水主要为施工结束后植被养护灌溉用水，本项目需要灌溉的区域为修复区2区和9区，2区通过水车运入，9区采用滴灌的方式浇灌，接入红寺堡工业园区北侧预留取水口，其中滴灌的面积为28.24hm2（9区），拉运灌溉的面积为11.36hm2（2区），总计39.6hm2。 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（宁政办规发[2020]20号），防护林灌溉用水量为140m3/亩，则本项目灌溉用水量为83160m3/a。 ⑶排水 本项目废水主要为施工期施工废水和施工人员生活污水。施工期施工废水经沉淀后回用或泼洒抑尘；施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，施工人员产生的少量盥洗废水，按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为0.56m3/d，总产生量为67.2m3，直接用于泼洒抑尘。 7、劳动定员 本项目施工高峰期劳动定员35人，施工期为4个月；主要为就近村庄村民，工地不设住宿和食堂。 |
| 总平面及现场布置 | 1、本项目总图布置 本项目根据历史遗留废弃采砂场的位置上，因地制宜布置本项目矿山生态修复治理区，主要有12处（分别编号为1至12区），总占地面积129.75hm2。 本项目总平面布置图见图2-4。 2、施工布置方案 ⑴总体布置及分区原则 总布置原则应遵循因地制宜、利于施工、易于管理、方便生活、安全经济的原则。施工时应结合以下几点考虑施工布置： ①尽量少占或不占耕地，减少对附近居民的生产、生活影响； ②合理利用有利地形，尽量减少临时建筑工程量； ③治理区主要气象灾害有干旱、干热风、沙尘暴、霜冻、冰雹等。因此在施工时，尽量避开不利季节对施工的影响，保证安全并且可以提高施工效率； ④采用分段就近集中布置。 ⑵施工分区规划 本项目属于矿山生态修复治理工程，以各治理区为主要控制节点，本项目划分为3个施工分区，其中1区～6区设置1个施工区，7区～9区设置1个施工区，10区～12区设置1个施工区。 ⑶施工场地布置情况 本项目施工场地包括施工人员临时办公区、机械设备停放区、材料堆放区等。 根据施工要求及集约用地的原则，沿线布设施工生产生活区。施工区共布置3处，总占地600m2。施工区位置根据施工方案确定。 表2-8 施工区临时占地统计一览表 施工区 项目 建筑面积（m2） 占地面积（m2） 1区～6区 临时办公区 50 50 材料堆放区 50 50 机械设备停放区 100 100 合计 200 7区～9区 临时办公区 50 50 材料堆放区 50 50 机械设备停放区 100 100 合计 200 10区～12区 临时办公区 50 50 材料堆放区 50 50 机械设备停放区 100 100 合计 200 ⑶临时工程 临时工程包括施工道路、供水、供电临时工棚等。临时占地就布置在项目区一旁荒地，施工完后及时整理恢复原貌。 本项目施工布置示意图见图2-5。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺流程 本项目为矿山生态修复治理项目，主要环境影响来自施工期，项目运营期除产生雨水径流外，不排放其他污染物。 本项目施工工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 本项目施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： ⑴现场勘查 施工前对各废弃矿山现场进行勘查，查看治理区地形、各场地位置、边界等情况，发现问题应积极与设计部门协商，提出合理修改方案；检查现场，制定必要的安全措施。 ⑵设计方案 按照施工图纸要求，对施工区域进行划线，利用水准仪、全站仪等测量设备确定施工区域和节点。 ⑶项目施工 ①地形地貌工程 A、边坡削坡：采用缓坡处理方式，对高陡边坡进行削坡处理；清理后的坡度应小于区域边坡土体的自然安息角，黄土砂土削坡角度小于35°。若边坡顶部距离种植土地较近、无削坡条件，须在坡底处培土，使边坡角小于35°。 B、渣土挖运回填：将各矿区渣堆及削坡土方，自下而上回填、分层回填、分层压实，采用施工机械进行一次压实，压实度达到85%。 C、覆土工程：治理区地表黄土层较厚，下层生土、渣土回填后再将熟土均匀回覆于地表，以满足植被种植的要求。 D、土地翻耕及地力培肥：土地平整后进行翻耕，在提高地面平整度的同时改善土壤的紧实层，翻耕深度为20cm。对1区、4区、10区和12区恢复为旱地的区域进行地力培肥。 E、对治理区内临时表土堆场修筑可靠的截洪和排水设施，本次施工对治理区12区12-1区内的排水沟不扰动，不设计措施。 ②植被恢复工程 A、撒播种草：草种选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%； B、栽植灌木：对于2区、9区北侧栽植柠条，选用1年生柠条、柽柳交叉种植，按株行距2m×3m栽植； C、栽植乔木：对于9区南侧栽植乔木，选用3年生株行距3m×3m栽植。 ③节水灌溉工程 采用滴灌灌溉，灌溉系统主管道地埋固定，连接水源并将灌溉用水输送到用水点。 ⑷验收检查 工程施工结束后进行验收检查，采用样方随机调查法监测植物的成活率和修复为旱地区域的土壤有机质含量。 ⑸后期维护 对生态林、人工牧草地、旱地等修复工程实施后管护期1年。造林后3年内，每年灌水5-6次，施肥2次，病虫害防治1次，做好秋季鼠害防治工作和缺苗的补植工作，每年春、秋季树干涂白各一次，并进行修枝打杈。 2、施工周期 本项目施工区比较集中，工程量相对较小，技术简单。工程计划从2022年9月开工，12月建成通水，总工期为120天。 3、施工时序 本项目施工遵循合理的施工顺序，结合施工条件及工程内容，总体施工顺序按照先地下、后地上；先结构、后围护；先主体、后辅助；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。 4、施工方式 本项目采取人工与机械相结合的施工方式。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）要求，开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 1、主体功能区规划和生态功能区划 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号），对照《宁夏回族自治区主体功能区划》，项目位于国家级重点生态功能区，属于限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的重点生态功能区；属黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，是国家主体功能区规划中明确的国家级限制开发的重要生态功能区。 功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区； 发展方向是：以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。 本项目属于废弃矿山生态修复治理工程，符合区域修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能发展方向。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区划》要求，项目与宁夏主体功能区划关系见图3-1，项目与生态功能区划关系见图3-2。 2、生态环境现状调查 ⑴土地利用现状 本项目占地类型为旱地、天然牧草地、工业用地、铁路用地及其他草地等，具体占地类型及面积见表3-1,土地利用现状图见图3-3～图3-14。 表3-1 项目区土地利用现状情况一览表 单位：hm2 治理区 土地权属 耕地 草地 工矿仓储用地 交通运输用地 其他土地 合计 旱地 天然牧草地 其他草地 工业用地 铁路用地 公路用地 农村道路 裸土地 1区 红寺堡镇国有土地 13.89 0.26 5.01 19.16 2区 11.10 0.02 0.24 11.36 3区 4.10 0.03 4.13 4区 2.22 8.06 0.31 10.59 5区 2.73 2.73 6区 5.21 5.21 7区 6.63 0.03 6.66 8区 0.15 7.39 7.54 9区 26.85 0.28 1.11 28.24 10区 3.55 8.68 0.03 12.26 11区 9.72 0.03 0.05 9.80 12区 0.42 11.5 0.15 12.07 合计 6.19 0.15 115.86 0.03 0.15 0.02 1.23 6.12 129.75 ⑵植被现状 项目区自然气候干旱，天然林稀少，主要以农业生态环境为主。天然植被以灌木和草本植物为主，包括荒漠草原植被及少量绿化林带，植被自然覆盖率在15%~25%之间。项目区域植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少，无国家保护的珍稀濒危生物物种。同时，根据调查，本项目占地为旱地、天然牧草地、工业用地、铁路用地及其他草地等，不涉及农田。项目所在区域植被类型图见图3-15。 项目所在区域土壤类型主要为底盐淡灰钙土，土壤类型图见图3-16。 ⑶影响区域内重点保护野生动植物 项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物。主要有啮齿类中的蒙古兔、草原黄鼠、三趾跳鼠、五趾跳鼠、小毛足鼠、子午沙鼠、长爪沙鼠等，如鼠类、蜥蜴类等，鸟类主要有云雀、大杜鹃、石鸡、野鸡、凤喜鹊等；爬行类主要有沙蜥和麻蜥。此外，当地还有种类和数量较多的昆虫。项目所在区域无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。 ⑷流域现状 红寺堡区地表水资源主要有清水河、苦水河、红柳沟三条自然河流，均为黄河一级支流。红柳沟是宁夏直接入黄的河流之一，发源于同心县小罗山西南黑山，流域面积1064km2，红寺堡境内面积919km2，河长107km，流经同心至中宁鸣沙洲经南河子沟入黄河，流经同心、中宁两县，自东南向西北方向纵贯红寺堡区，在中宁长鸣乡汇入黄河。主要水系左岸有蛇腰沟、黄健子沟、洪沟、硷井子沟等4条支流水系，右岸有泉沟、六条井沟、跳沟子沟等3条支流水系。 3、环境空气质量现状 3.1 达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，根据《2020年宁夏生态环境质量报告》公布的吴忠市红寺堡区2020年环境质量数据，吴忠市红寺堡区环境空气质量状况见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状值(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 58 70 82.8 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1 达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 达标 NO2 年平均质量浓度 18 40 45 达标 CO 日平均第95百分位数 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8小时平均值 138 160 86.25 达标 结合《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)可知，剔除沙尘天气影响后，吴忠市红寺堡区2020年基本因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。因此，红寺堡区2020年属于达标区。 3.2 补充性监测 本次委托宁夏中环国安咨询有限公司于2022年08月12日~2022年08月15日对项目区域进行环境空气质量现状监测。 ①监测点位 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)和本地区气象条件，在项目厂区设2个环境空气质量现状监测点，监测点编号、监测位置见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测点布设情况 监测点名称 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂址距离/m G1 总悬浮颗粒物 202208.12-2022.08.15 治理区E/N 1 ②监测内容 监测因子：TSP ③监测频次 根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》(HJ664-2013)和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中相关要求，本次监测频次见表3-4。 表3-4 监测频次 监测点 监测项目 监测频次 G1 总悬浮颗粒物 共3天，每日连续采样24小时 ④监测分析方法 环境空气检测分析方法及仪器见表3-5。 表3-5 环境空气检测分析方法及仪器 检测项目 检测分析方法 方法检出限 检测仪器 总悬浮颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 0.001mg/m3 电子天平GH-202 ⑤气象参数 气温、气压、风向、风速等气象参数见表3-6。 表3-6 检测期间气象参数 检测日期 检测时间 温度（℃） 气压（kPa） 风向 风速（m/s） 2022.08.12 12:50-次日12:50 31.4 87.23 SE 1.6 2022.08.13 12:50-次日12:50 32.7 87.59 S 1.8 2022.08.14 12:50-次日12:50 30.2 87.68 SE 1.8 ⑥监测结果统计分析 项目总悬浮颗粒物监测结果统计分析见表3-7。 表3-7 环境空气质量现状监测结果统计分析表 监测点位 污染物 评价标准(μg/m3) 监测浓度范围(μg/m3) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 G1 总悬浮颗粒物 300 127~168 56.0 0 达标 由表3-7可知，项目区内的总悬浮颗粒物 24小时平均浓度监测值为127~168μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值：300μg/m3。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测。 参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量监测。 5、地表水环境质量现状 根据现场调查，治理区实施范围内地表水体为红柳沟，位于治理区西南侧3.37km。本次地表水环境质量评价引用《宁夏回族自治区环境质量报告书（2019年》中红柳沟（吴忠红寺堡区-中卫中宁县）市界断面处监测数据。 ⑴监测因子 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、挥发酚、氰化物、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。 ⑵监测结果统计 检测结果见表3-8。 表3-8 2019年红柳沟水质监测结果 单位：mg/L 指标数 项 目 样品数 最大值 最小值 平均值 Ⅴ类标准值 超标率% 最大超标倍数 pH（无量纲） 11 8.92 7.59 8.33 6-9 0 - 溶解氧 11 12.2 6.2 9.09 ≥2 0 - 高锰酸盐指数 11 3.7 2.6 3.1 ≤15 0 - BOD5 11 2.2 0.3 1.3 ≤10 0 - 氨氮 11 0.93 0.14 0.33 ≤2.0 0 - 石油类 11 0.02 0.01 0.01 ≤1.0 0 - 挥发酚 11 0.0015 0.0002 0.0005 ≤0.1 0 - 汞 11 0.00004 0.00002 0.00002 ≤0.001 0 - 铅 11 0.009 0.002 0.001 ≤0.1 0 - COD 11 30.0 19.0 24.9 ≤40 0 - 总氮 11 41.3 2.4 17.0 ≤2.0 100 26.5 总磷 11 0.12 0.02 0.058 ≤0.4 0 - 铜 11 0.006 0.00002 0.003 ≤1.0 0 - 锌 11 0.023 0.002 0.004 ≤2.0 0 - 氟化物 11 3.01 0.39 2.45 ≤1.5 91.7 1.0 硒 11 0.0121 0.0007 0.0075 ≤0.02 0 - 砷 11 0.0057 0.0006 0.0027 ≤0.1 0 - 镉 11 0.0015 0.0001 0.0008 ≤0.01 0 - 六价铬 11 0.023 0.002 0.011 ≤0.1 0 - 氰化物 11 0.004 0.002 0.002 ≤0.2 0 - 阴离子表面活性剂 11 0.19 0.03 0.08 ≤0.3 0 - 硫化物 11 0.005 0.003 0.003 ≤1.0 0 - 由表3-8可知，红柳沟（吴忠红寺堡区-中卫中宁县）市界断面处，总氮和氟化物超标外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求。氟化物超标主要受红柳沟自身本底值影响。 6、土壤环境质量现状 本项目委托宁夏中环国安咨询有限公司于2022年08月12日进行了土壤采样，于2022年08月12日~2022年08月24日进行了土壤分析。 ⑴监测点位 本次土壤环境质量现状调查共布设3个采样点，治理区外围空地布设2个表层样，治理区内布设1个表层样，见表3-9、图3-17。 表3-9 土壤现状取样点 类型 编号 坐标 与厂界相对位置关系 N E 表层样 治理区 S1 37°31′21.633″ 106°5′21.182″ 项目区9区内 S2 37°28′8.823″ 106°3′43.541″ 1区东侧50m处空地 S3 37°28′58.261″ 105°3′3.372″ 4区东侧50m处空地 图3-17 本项目监测布点图 ⑵监测因子 本项目监测点S1监测三大类及特征污染因子共计45项污染因子，监测点S2、S3仅监测砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍，共7项，具体监测因子见表3-10。 表3-10 土壤监测因子一览表 序号 监测因子 序号 监测因子 1 重金属和无机物 砷 24 挥发性有机物 1，2，3-三氯丙烷 2 镉 25 氯乙烯 3 铬(六价) 26 苯 4 铜 27 氯苯 5 铅 28 1，2-二氯苯 6 汞 29 1，4-二氯苯 7 镍 30 乙苯 8 挥发性有机物 四氯化碳 31 苯乙烯 9 氯仿 32 甲苯 10 氯甲烷 33 间二甲苯+对二甲苯 11 1，1-二氯乙烷 34 邻二甲苯 12 1，2-二氯乙烷 35 半挥发性有机物 硝基苯 13 1，1-二氯乙烯 36 苯胺 14 顺-1，2-二氯乙烯 37 2-氯酚 15 反-1，2-二氯乙烯 38 苯并[a]蒽 16 二氯甲烷 39 苯并[a]芘 17 1，2-二氯丙烷 40 苯并[b]荧蒽 18 1，1，1，2-四氯乙烷 41 苯并[k]荧蒽 19 1，1，2，2-四氯乙烷 42 䓛 20 四氯乙烯 43 二苯并[a,h]蒽 21 1，1，1-三氯乙烷 44 茚并[1,2,3-cd]芘 22 1，1，2-三氯乙烷 45 萘 23 三氯乙烯 ⑶监测频次及取样 一次采样，应保证采样点土壤未受人为污染或自然因素影响；表层样在0~0.2m取样。 ⑷监测分析方法 具体监测分析方法详见表3-11。 表3-11 土壤监测项目及分析方法表 检测项目 分析方法 方法 检出限 检测仪器 检定/校准 有效日期 砷 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008 0.01 mg/kg 原子荧光 光度计AFS-933 2022.02.10 - 2023.02.09 镉 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141- 1997 0.01mg/kg 原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 2022.02.10 - 2024.02.09 铬（六价） 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019 0.5 mg/kg 铜 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 1 mg/kg 原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 2022.02.10 - 2024.02.09 铅 10 mg/kg 汞 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 0.002 mg/kg 原子荧光 光度计AFS-933 2022.02.10 - 2023.02.09 镍 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 3 mg/kg 原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 2022.02.10 - 2024.02.09 四氯化碳 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 1.3 μg/kg 气相色谱质谱联仪6890-5973 2021.12.16 - 2023.12.15 氯仿 1.1 μg/kg 氯甲烷 1.0 μg/kg 1，1-二氯乙烷 1.2 μg/kg 1，2-二氯乙烷 1.3 μg/kg 1，1-二氯乙烯 1.0 μg/kg 顺-1,2-二氯乙烯 1.3 μg/kg 反-1,2-二氯乙烯 1.4 μg/kg 二氯甲烷 1.5 μg/kg 1,2-二氯丙烷 1.1 μg/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 1.2 μg/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 1.2 μg/kg 四氯乙烯 1.4 μg/kg 1,1,1-三氯乙烷 1.3 μg/kg 1,1,2-三氯乙烷 1.2 μg/kg 三氯乙烯 1.2 μg/kg 1,2,3-三氯丙烷 1.2 μg/kg 氯乙烯 1.0 μg/kg 苯 1.9 μg/kg 氯苯 1.2 μg/kg 1,2-二氯苯 1.5 μg/kg 1,4-二氯苯 1.5 μg/kg 乙苯 1.2 μg/kg 苯乙烯 1.1 μg/kg 甲苯 1.3 μg/kg 间二甲苯 1.2 μg/kg 对二甲苯 1.2 μg/kg 邻二甲苯 1.2 μg/kg 硝基苯 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 0.09 mg/kg 气相色谱质谱联用仪6890-5973 2021.12.16 - 2023.12.15 4-氯苯胺 0.09 mg/kg 2-硝基苯胺 0.08 mg/kg 3-硝基苯胺 0.1 mg/kg 4-硝基苯胺 0.1 mg/kg 2-氯苯酚 0.06 mg/kg 苯并［a］蒽 0.1 mg/kg 苯并［a］芘 0.1 mg/kg 苯并［b］荧蒽 0.2 mg/kg 苯并［k］荧蒽 0.1 mg/kg 䓛 0.1 mg/kg 二苯并［a,h］蒽 0.1 mg/kg 茚并［1,2,3-cd］芘 0.1 mg/kg 萘 0.09 mg/kg pH 《土壤pH的测定 电位法》HJ 962-2018 / pH酸度计PHS-25 2022.02.10- 2023.02.09 阳离子交换量 《土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》NY/T 1121.5-2006 / － － 饱和导水率 《森林土壤渗滤率的测定》 LY/T 1218-1999 / － － 土壤容重 《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》 NY/T 1121.4-2006 / 电子天平JCS-51002C 2021.09.08- 2022.09.07 孔隙度 《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999 / 电子天平JCS-51002C 2021.09.08- 2022.09.07 氧化还原电位 《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015 / 土壤ORP计TR-901 2022.06.20- 2023.06.19 备注：此表中/表示检测标准分析方法中未注明方法检出限。 ⑸评价标准 项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中风险筛选值标准。 ⑹评价方法 土壤环境质量现状评价方法采用标准指数法，公式如下： 式中：Pi-单项指数； Ci-评价因子的实测平均浓度(mg/kg)； Si-相应评价因子的标准(mg/kg)。 当单项污染指数Pi＞1时，说明该项目已超过规定标准，Pi越大说明污染越重；反之，则说明满足标准要求。 ⑺监测结果统计分析 土壤环境质量现状监测结果见表3-12和表3-13。 表3-12 土壤环境质量现状监测结果统计分析表 单位：mg/kg 监测项目 检测结果 执行标准 S1 第二类用地-筛选值 风险筛选值 0~20cm pH值（无量纲） 9.10 / >7.5 四氯化碳 ND 2.8 / 氯仿 ND 0.9 / 1，1-二氯乙烷 ND 9 / 1，2-二氯乙烷 ND 5 / 二氯甲烷 ND 616 / 氯苯 ND 270 / 硝基苯 ND / / 甲苯 ND / / 阳离子交换量（cmol/kg) 7.54 / / 氧化还原电位（mV） 397 / / 土壤容重/（kg/m3） 1.62 / / 孔隙度（%） 36.8 / / 饱和导水率（cm/s） 0.17 / / 砷 9.48 60 25 镉 0.078 65 0.6 铬（六价） ND 5.7 250 铜 15 18000 100 铅 24 800 170 汞 0.042 38 3.4 镍 37 900 190 氯甲烷 ND 37 / 1，1-二氯乙烯 ND 66 / 顺-1，2-二氯乙烯 ND 596 / 反-1，2-二氯乙烯 ND 54 / 1，2-二氯丙烷 ND 5 / 1，1，1，2-四氯乙烷 ND 10 / 1，1，2，2-四氯乙烷 ND 6.8 / 四氯乙烯 ND 53 / 1，1，1-三氯乙烷 ND 840 / 1，1，2-三氯乙烷 ND 2.8 / 三氯乙烯 ND 2.8 / 1，2，3-三氯丙烷 ND 0.5 / 氯乙烯 ND 0.43 / 苯 ND 4 / 1，2-二氯苯 ND 560 / 1，4-二氯苯 ND 20 / 乙苯 ND 28 / 苯乙烯 ND 1290 / 间，对二甲苯 ND 570 / 邻二甲苯 ND 640 / 硝基苯 ND 76 / 2-氯酚 ND 2256 / 苯并[a]蒽 ND 15 / 苯并[a]芘 ND 1.5 0.55 苯并[b]荧蒽 ND 15 / 苯并[k]荧蒽 ND 151 / 䓛 ND 1293 / 二苯并[a,h]蒽 ND 1.5 / 茚并[1,2,3-cd]芘 ND 15 / 萘 ND 70 / 表3-13 土壤环境质量现状监测结果统计分析表 单位：mg/kg 监测项目 检测结果 执行标准 S2 S3 第二类用地-筛选值 风险筛选值 0~20cm 0~20cm 砷 9.90 10.2 60 25 镉 0.073 0.062 65 0.6 铬（六价） ND ND 5.7 250 铜 16 13 18000 100 铅 26 24 800 170 汞 0.045 0.044 38 3.4 镍 43 42 900 190 由表3-12、表3-13可知，监测期间采矿区范围内S1、S2、S3监测点位各评价因子单项指数均＜1，因此，S1监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控指标(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地的筛选值限值要求，S2、S3监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中风险筛选值要求，表明采样点土壤中各监测因子对人体健康的风险可以忽略。 7、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，水环境质量现状参照环境影响评价技术导则开展补充监测和调查。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A的判定结果，本项目废弃矿山生态修复治理项目属于54·土砂石开采中的其他类，地下水环境影响评价类别为报告表Ⅳ类。因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中要求，Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价，因此不需要进行地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 8、现有项目概况 项目区经过长期的、持续的、掠夺式的私挖乱采后，使本就脆弱的自然生态环境已破败不堪，工矿企业对矿产资源和矿山环境保护意识淡薄，加之十多年前对矿产资源管理不到位等因素，未能对矿山生态环境及时修复治理。久而久之，使项目区矿山生态环境进一步恶化，形成现在的废弃矿产，成为历史遗留问题。由于原采矿证注销时间较早，未履行土地复垦的职责，已无法确定责任主体，治理区存在原生地貌景观破坏、土地占用及挖损、生态系统功能退化等地质环境问题。本项目共修复废弃矿山12处，项目区现状情况见下图： 1区现状 2区现状 3区现状 4区现状 5区现状 6区现状 7区现状 8区现状 9区现状 10区现状 11区现状 12区现状 图3-18 项目现状图 9、存在的问题 ⑴矿山地质环境破坏 项目区矿山由于连年无序开采，规模的持续扩大，使原有的自然地貌面目全非，严重破坏了沿线的生态环境，对周边地区造成了一系列矿山地质环境问题： ①矿坑及弃渣遍布，侵占土地资源 项目区整体为矿山遗留采矿，包含多处小型采坑，露天采矿及大型建筑工程所形成的各类采矿废渣、废石、尾矿堆及弃土，这些弃渣、弃土等直接破坏和压占大量土地资源，使大量土地不能被利用，同时，露天采矿活动形成了大量的露天采坑，对土地的破坏较大，压占土地资源。 ②大范围开采，破坏自然地貌 项目区历史遗留废弃矿山采坑和建设活动改变了原有的地形条件和地貌特征，造成土地破坏、山体破损、岩石裸露、植被破坏。 ③矿山废弃物排放堆载，污染生态环境 项目区历史遗留废弃矿山开采活动排放堆载的固体废物、粉尘对生态环境造成了巨大影响，主要包括： a.建筑用砂等露天矿山开采产生的废土、废渣等形成扬尘对环境的影响及采坑内乱排乱堆的建筑、生活垃圾形成的二次污染； b.建筑用砂矿山生产产生的固体粉尘，露天采矿场在汽车运输、推土机平整作业等生产过程中都会产生大量的粉尘严重影响区域空气质量与环境。 ⑵土地挖损、压占、塌陷情况 项目区历史遗留废弃矿坑分布广泛，采矿活动所形成的各类采矿废渣、废石、尾矿堆及弃土等直接破坏和压占大量土地资源，使大量土地裸露、并逐步沙漠化，难以作为其他土地被再次利用。 ⑶土壤破坏情况 调查和调访发现，项目区原土壤类型为底盐淡灰钙土，质地为壤土和轻壤土，土壤具有一定的肥力，原土地为旱地、天然牧草地和交通运输用地等，后受采砂活动影响，项目区表层土壤已被改变为砾石、粗砂及沙土壤混合组成的松散堆积物，含水量低，持水性差，沙漠化、荒漠化程度高。 ⑷植被破坏情况 调查和历史资料显示，项目区原植被生态系统在功能上呈现出混交林区、灌木林区、湿草地和干草地等类型，具有丰富的生物多样性。因为矿区人类掠夺式的开发与利用，环境污染等因素影响，造成植被多样性减少，造成植被多样性受到破坏，植被数量减少和生物量减少，植被覆盖率下降，一些草本、半灌木、灌木、甚至乔木濒临死亡或已经死亡，土地荒漠化程度高，植被破坏情况严重。 ⑸区域周边环境影响 项目区采矿活动改变了原始地形地貌，随意挖掘取土，严重破坏了原有的地质环境，使项目区周边的自然景观变得满目疮痍，也毁坏了地表植被。致使黄沙裸露，风起沙扬，土地沙化及沙尘天气日趋严重，对邻近的道路安全行车造成一定的安全隐患，同时，对周边村庄、工业园区的空气质量造成一定的影响和破坏。 |
| 生态环境保护目标 | 生态环境保护目标要求： ①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准； ②声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准； ③地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类、Ⅴ类标准要求； 根据现场勘查，场地范围内没有名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。本项目生态环境保护目标见表3-14。 表3-14 环境保护目标一览表 保护类别 名称 坐标 保护对象 保护内容 方位、距离 保护级别 地表水 鲁家窑水库 596123， 4151559 饮用水源 水位及水质 E/S、800m 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求 红柳沟 / 黄河支流 SW、3370m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求 生态环境 项目占地范围 不降低区域生态环境质量 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴大气环境 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见表3-15。 表3-15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 评价因子 平均时间 浓度限值（二级） 备 注 SO2（μg/m3） 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2（μg/m3） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO（mg/m3） 24小时平均 4 1小时平均 10 O3（μg/m3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10（μg/m3） 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5（μg/m3） 年平均 35 24小时平均 75 TSP（μg/m3） 年平均 200 24小时平均 300 ⑵声环境 声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表3-16。 表3-16 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60dB（A） 50dB（A） 4a类（交通干线两侧） 70 55 2、污染物排放标准 ⑴废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，见表3-17。 表3-17 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值，见表3-18。 表3-18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1.1 生态环境影响 项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在：土地占用对自然植被、野生动物生存环境的破坏，施工作业引起土壤结构及养分的破坏等。 1.2 生态环境影响分析 项目施工期对区域生态环境的影响在施工结束后需要2~3年的恢复期。具体影响分析如下： ⑴对土地利用的影响 根据项目建设方案，项目建设占用的土地，不仅改变土地利用方式、土地结构，还使原有的土壤类型发生改变。考虑到项目施工结束后会对临时占地进行迹地恢复，则项目建设后对区域土地利用影响较小。 ⑵对自然植被的影响 项目主要在红寺堡区北侧范围内施工，以农村生态环境为主，项目所在地植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少。 项目临时工程对地表植被会造成一定的破坏，在一定程度上降低区域植被覆盖率，对原有土壤造成一定的影响，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态环境恶化，稳定性下降。此外，施工人员的活动包括施工和生活亦会对植被产生一定的破坏。 因此，项目施工时要加强管理并对施工人员进行环保宣传教育，严格界定施工范围和控制施工界面，施工结束后需及时对临时占地进行生态恢复，具体措施如下： 施工期临时堆土设计纤维网苫盖防护，防治风蚀，底部采用袋装土方进行压盖，根据临时堆土堆置断面；施工完毕后进行土地平整。 因此，积极采取合理的措施后，可使项目施工期对植被的影响降到最低。 ⑶对野生动物的影响 项目施工期对野生动物的影响主要表现为施工噪声对野生动物的惊扰而使其躲避或暂时迁移；施工地段的先行阻隔也可能使一些陆生动物暂时失去迁移行走的通道。 项目主要是在红寺堡北侧范围内施工，农户在此生活对区域生态环境干扰已久，根据现场走访了解，项目所在区域野生动物很少出没，也无珍稀濒危保护动物。因施工期较短，施工完毕即可恢复正常。因此，项目施工对野生动物种群、数量影响较小。 ⑷对土壤的影响 ①对土壤结构的影响 本项目土方的开挖和回填将破坏原有土壤的结构，不但影响土壤的持水保肥性，还容易造成风蚀和水蚀，其恢复也需要较长时间。因此在整个过程中，对土壤影响最为直接。 ②对土壤养分现状的影响 正常发育的土壤，由于生物活动，一般表层土壤熟化程度和土壤养分含量比下伏土壤高，施工过程中土方开挖、回填，容易使下伏土壤上升至地表，从而降低了表层土壤的熟化程度和土壤养分含量，直接影响到植物的生长发育，表层土壤的理化性质对植被的恢复影响较大。 因此，在施工时应注意表层土与地层土分开堆放，使其对土壤养分的影响尽可能降低。回填时，应分层回填，表层土回填在表面，以恢复原来的土层，保护农业生态环境，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。 2、大气环境影响分析 项目施工期对环境空气的影响主要来自于施工场地及运输车辆产生的扬尘，其次是燃油设备排放的废气，具体产生工序如下： ①工程建设所需的土等材料采集、筛选、装卸、运输等工序； ②工程建设的挖掘、施工、填筑、平整等工序； ③施工建设过程中的其他土石方作业等工序； ④建筑垃圾及废气土石方的清运、运输及处置等工序； ⑤施工场地产生的风力扬尘； ⑥施工区的燃油设备主要为施工机械（如柴油发电机、载重卡车、挖掘机等）和运输车辆，其排放的尾气中主要污染物有CO、HC、NOx等； 施工期扬尘主要原因是风力扬尘。由于施工的需要，一些施工点需要进行人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按照堆放尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 其中： Q—起尘量，kg/t·a V50—距地面50m处的风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速率见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.008 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.17 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.82 4.222 4.624 由表4-1可知，尘粒的沉降速度随着粒径增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的一些微小颗粒。根据现场气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此禁止在大风天气进行此类作业可以有效的抑制这类扬尘。 施工现场近地面的粉尘受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工过程中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输是散落，也会造成扬尘污染，影响范围在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。 道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有装载车、自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOx、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 对鲁家窑水库的影响：本项目矿山生态修复治理工程中修复区5区距离鲁家窑水库较近，位于鲁家窑水库的东侧，约800m处。项目在施工过程中产生的废气可能会对鲁家窑水库的水质造成一定的影响，因此，本项目在施工过程中施工工地内堆放的渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭等抑尘措施，施工现场出入口区域采取洒水、铺装防尘网，出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动，通过采取以上的措施，可最大程度的降低施工期废气对鲁家窑水库的影响，本项目修复5区施工期较短，随着施工期结束，对鲁家窑水库的影响也随之消失。 3、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要为车辆、设备冲洗废水等，设置1座5m3临时沉淀池，经沉淀池沉淀后回用，不外排。 本项目施工高峰期施工人员为35人，施工人员用水量按20L/d计，则用水量为0.7m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为0.56m3/d，施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 项目施工期间，主要是挖掘机、推土机等产生的噪声，噪声值在76~87dB(A)之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log(r/r0) 式中：Lp-距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0-距声源r0米处的参考声级，dB(A)。 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表4-2。 表4-2 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 距施工点距离(m) 噪声级 dB(A) 5 10 20 40 60 80 100 150 200 挖掘机 76 70 64 58 54.5 52 50 46.5 44 推土机 81 75 69 63 59.5 57 55 51.5 49 柴油发电机 80 74 68 62 58.5 56 55 50.5 49 由表4-2可知，项目施工机械产生的噪声在60m处最大噪声值为65.5dB(A)，因本项目仅在昼间进行施工，故满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中昼间标准限值。本项目周边200m范围内无声环境敏感目标，因此施工期噪声对敏感点影响较小。 5、固体废物处置对周围环境影响分析 本项目固体废物主要为施工人员生活垃圾。项目施工期施工车辆均在红寺堡镇检修，不在施工营地机修。 本项目施工高峰期人员按35人计，生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目施工期为4个月，因此施工期内生活垃圾产生量为2.1t，集中收集后交由当地环卫部门处置。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善处置，对环境影响较小。 6、小结 施工期对周围环境影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此施工期对环境的影响较小，但在施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，精心安排、科学施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为废弃矿山生态修复治理工程，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。本项目运营期除产生雨水径流外，不排放其他污染物。 1、生态环境影响分析 项目运营期废弃矿山生态均得以修复治理，项目建成后扩大了区域内植被面积，发挥其保持水土等方面的生态作用，补偿废弃矿山占地对植物造成的生态损失，对环境产生有正面影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，目的为修复废弃矿山，因此项目选址根据各个废弃矿山现有位置确定。由于所处位置地形相对平缓，土石方开挖和平整工程量较小，且项目区周围500m内无居民点分布，因而施工活动对周围环境的影响也较小；占地范围内主要为裸地和其他草地，经现场踏勘占地范围内植被覆盖率较低，主要为野生杂草，且未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；此外，项目所在区域也不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水源保护区等法定环境敏感区。综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①严格控制工程的占地，限制施工设备、施工道路等临时占地面积，避免对原有植被的破坏； ②施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③采用机械碾压的方式对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复； ④尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响； ⑤施工场地的选择与布置，应尽量少占道路用地，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质； ⑥施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复，回复植被； ⑦施工物料集中堆放在指定位置，严禁随意堆放。物料堆场采取底部硬化处理、开挖排水沟截留雨水措施，并采取围挡、遮盖等防风措施，防止施工物料通过风吹扬尘、雨水冲刷进入沿线生态系统； ⑧施工机械位置和施工人员活动范围要求限定在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 本项目施工过程直接造成植被损坏和土壤扰动，造成水土流失。但此类影响为暂时性影响，随着项目施工期的结束，植被将进一步恢复。 针对本项目永久占地及临时占地具体植被生态恢复措施如下： 工程措施：施工前，对项目扰动范围内实施表土剥离，施工结束后，对施工生产扰动区域进行覆土整治，以备后期实施植物措施。施工方式采用人工施农家肥。 植物措施：整地结束后对覆土整治区域采取播撒草籽的措施。 临时措施：施工营地周围采用彩钢板围挡施工，总长度100m； 对临时堆土采取防尘网苫盖的措施，需防尘网1.2hm2。 1.1 永久占地生态修复 本项目占地范围内均为永均占地，总占地面积为129.75hm2。项目为废弃矿山生态修复治理项目，施工期即为生态恢复工程。 根据红寺堡区土地利用总体规划和生态功能区划分析，在修复时结合周边土地利用方式，以恢复原状为首选生态修复方向，并加强植被的保护。治理区所在区域属典型的中温带干旱气候区，地形地貌类型属黄土缓坡丘陵区，土壤类型以灰钙土、风沙土为主；植被以荒漠草原植被。从自然条件分析修复为原状具有可行性。治理区原地类为旱地、天然牧草地、其他草地、工业用地、铁路用地、公路用地、农村道路、裸土地。综合以上区域自然环境条件、社会经济条件、区域地方规划和土地权利人意愿等分析，初步确定生态修复方向为人工牧草地、旱地、有林地和灌木林地。项目修复过程中有如下四点说明： ⑴项目现状中旱地（0103）面积6.19hm2，本次治理将其恢复为旱地，修复土地使用功能； ⑵根据现场调查，1-1区现状地类为裸地，周边为旱地和果林，具备建设旱地的条件，本次治理将其建设为旱地； ⑶11区现状地类中的工业用地为风力发电机组占地，本次修复不扰动； ⑷12区现状地类中铁路用地为太中银铁路两侧防护带，本次修复扰动较小、修复为人工牧草地。 各项目区生态修复时都将进行覆土工程和土地平整。覆土工程：先将表层熟土剥离保存，下层生土、渣土回填后再将熟土均匀回覆于地表，以满足植被种植的要求；地平整：使用推土机进行土地平整，使损毁土地表面的土壤能达到耕作、种植的要求，平均平整深度约20cm。具体生态恢复情况如下： ⑴1区损毁的土地修复为人工牧草地和旱地，面积分别为17.10hm2、2.06hm2； 土地翻耕培肥：用犁地机或旋耕机，对土壤进行松土、翻耕。翻耕时增施有机肥料，以利于地力培肥，施肥标准220kg/亩。土地翻耕培肥2.06hm2（30.90亩），需用有机肥6798kg。 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积17.10hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按 1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各205kg。 ⑵2区损毁的土地全部修复为灌木林地，面积11.36hm2； 2区植被恢复采用栽植灌木，灌木选用柠条和柽柳：①整地方式：穴状整地，规格 40cm×40cm×40cm。②造林时间与方式：春季植苗造林。③抚育管理：造林后3年内，每年灌水5-6次，病虫害防治1次，做好秋季鼠害防治工作和缺苗的补植工作，每年春、秋季树干涂白各一次，并进行修枝打杈。④共栽植柠条9451株、柽柳8215株。 ⑶3区损毁的土地全部修复为人工牧草地，面积4.13hm2； 治理区土地整理工程结束后进行播撒种草，面积4.13hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各50kg。 ⑷4区损毁的土地修复为人工牧草地和旱地，面积分别为8.37hm2、2.22hm2； 土地翻耕培肥：用犁地机或旋耕机，对土壤进行松土、翻耕。翻耕时增施有机肥料，以利于地力培肥，施肥标准220kg/亩。土地翻耕培肥2.22hm2（33.30亩），需用有机肥7326kg。 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积8.37hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各100kg。 ⑸5区损毁的土地修复为人工牧草地，面积2.73hm2； 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积2.73hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各33kg。 ⑹6区损毁的土地全部修复为人工牧草地，面积5.21hm2； 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积5.21hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各63kg。 ⑺7区损毁的土地全部修复为人工牧草地，面积6.66hm2； 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积6.66hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各80kg。 ⑻8区损毁的土地全部修复为人工牧草地，面积7.54hm2； 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积7.54hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各90kg ⑼9区损毁的土地修复为有林地和灌木林地，面积13.17hm2、15.07hm2； 1）栽植乔木： ①整地方式：穴状整地，规格80cm×80cm×80cm。 ②造林时间与方式：春季植苗造林。 ③抚育管理：病虫害防治，做好秋季鼠害防治工作和缺苗的补植工作，每年春、秋季树干涂白各一次，并进行修枝打杈。 ④共栽植刺槐5063株、国槐4729株、河北杨4509株。 2）栽植灌木： ①整地方式：穴状整地，规格40cm×40cm×40cm。 ②造林时间与方式：春季植苗造林。 ③抚育管理：造林后3年内，每年灌水5-6次，病虫害防治1次，做好秋季鼠害防治工作和缺苗的补植工作，每年春、秋季树干涂白各一次，并进行修枝打杈。 ④栽植柠条12626株、柽柳11918株。 ⑽10区损毁的土地修复为人工牧草地和旱地，面积分别为8.71hm2、3.55hm2； 土地翻耕培肥：用犁地机或旋耕机，对土壤进行松土、翻耕。翻耕时增施有机肥料，以利于地力培肥，施肥标准220kg/亩。土地翻耕培肥3.55hm2（53.25亩），需用有机肥11715kg。 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积8.71hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各105kg。 ⑾11区损毁的土地修复为人工牧草地，面积9.40hm2； 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积9.40hm2（141亩）。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各113kg。 ⑿12区损毁的土地修复为人工牧草地和旱地，面积分别为9.25hm2、0.42hm2。 土地翻耕培肥：用犁地机或旋耕机，对土壤进行松土、翻耕。翻耕时增施有机肥料，以利于地力培肥，施肥标准220kg/亩。土地翻耕培肥0.42hm2（6.3亩），需用有机肥1386kg。 土地整理工程结束后进行撒播种草，面积9.25hm2。选择扁穗冰草、芨芨草、沙打旺，将扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子按1：1：1等比例混合，播种量为30kg/hm2，补植率按20%计。需用扁穗冰草、芨芨草、沙打旺种子各111kg。 项目区总占地面积129.75hm2，损毁土地面积129.75hm2，损毁的土地确定为修复为人工牧草地79.10hm2、旱地8.25hm2、有林地13.17hm2、灌木林地26.43hm2。 1.2 临时占地生态修复 施工结束后，表土回覆后对占用的区域进行土地整治。土地整治结束后，对临时占用的荒地进行人工种草措施进行原有植被恢复，草籽选择红豆草、扁穗冰草等当地常见物种进行混播，混播比为按单位面积播种量的1:1，补植率按20%计，播种量为25kg/hm2，恢复后的土地类型优于施工前的。 本项目典型生态措施布局图见图5-1。 本项目生态治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付生态治理费用；施工单位应建立健全施工期生态治理责任制，设专职管理人员负责落实生态治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 2、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017.9.28)、《吴忠市人民政府办公室关于印发<吴忠市扬尘污染治理工作方案>的通知》(吴政办发〔2017〕26号，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ①施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ②施工现场出入口区域采取洒水、铺装防尘网等处理措施； ③在施工工地内堆放的工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ④出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。 ⑤及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免风力起尘和车辆运输起尘； ⑥施工车辆运输采用篷布遮盖，避免沿途洒落尘土；合理安排施工进度以及施工方式，减少产生扬尘的施工时间； ⑦竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施。 本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立企业、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。 采取以上措施后，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本工程施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 综上，项目施工期会对项目所在地环境控制质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3、废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员盥洗废水。 施工废水经沉淀池沉淀后回用，施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。 本项目废水治理责任主体为建设单位，因为施工期废水直接用于泼洒抑尘，故不涉及废水治理费用；施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 4、噪声 根据调查，项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇北侧，项目场地周边200m范围内无居民点，因此对敏感点影响较小。为了进一步降低项目施工期噪声影响，采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00-6：00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑷控制汽车鸣笛。 ⑸如果确须夜间施工，须到生态环境部门办理夜间施工审批手续。 ⑹合理布置施工营地。 本项目噪声治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付噪声治理费用；施工单位应建立健全施工噪声治理责任制，设专职管理人员负责落实噪声治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 5、固废 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为废弃矿山生态修复治理工程，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。本项目运营期除产生雨水径流外，不排放其他污染物。 1、环境监测 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 项目具体监测内容及计划见表5-1，运营期要对相关环保措施跟踪监测，具体监测布点图见图5-1。 表5-1 环境监测内容及计划 阶段 监测内容 主要技术要求 监测方法/标准 报告制度 监督机构 施工期 环境空气 监测项目：TSP 监测频率：1次/季度 监测点：施工现场 《环境空气质量标准》GB3095-2012 吴忠市生态环境局红寺堡分局 吴忠市生态环境局红寺堡分局 噪声 监测项目：施工噪声 监测频率：1次/季度，每次1天，昼、夜各一次 监测点：施工现场 《声环境质量标准》GB3096-2008 固体废物 监测项目：固体废物排放量及处置方式； 监测频率：1次/施工期 监测点：施工现场 / 运营期 环保措施 监测项目：植物的成活率和修复为旱地区域的土壤有机质含量 监测频率：前1年3月/次；后期1次/年 监测点：在各区设置一个监测点，共12个监测点 现场调查、收集资料和综合评价等 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资1502.17万元，环保投资估算1321.38万元，占总投资的87.96%。具体见表5-2。 表5-2 项目环保投资估算表 时段 污染防治措施 环保投资(万元) 施工期 废气 施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身、不得带泥上路，加强施工机械的使用管理和保养维修等。 4 废水 设置洗车平台1座，洗车平台下方设置5m3沉淀池，洗车废水经沉淀后回用不外排；施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘。 1.5 噪声 减振、隔声。对机械、设备加强定期检修、养护；合理安排施工作业时间， 2 固废 施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。 2 生态恢复 临时占地 对于临时占地结束后进行迹地恢复，播撒草籽、植被恢复。 6 永久占地 土方挖运、地培肥、撒播种草、栽植柠条、栽植乔木，抚育管理（一年），节水灌溉。 1295.88 运营期 生态环境 占地范围内及施工扰动区地表植被恢复监测，监测植物的成活率和修复为旱地区域的土壤有机质含量 10.0 合计 1321.38 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工设备、施工道路等临时占地面积；施工后回填土坑，恢复植被；采用机械碾压对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复；施工结束进行临时占地迹地恢复；施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被 | 100%恢复，恢复为原有用途 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 对机械、设备加强定期检修、养护；合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00~次日6:00）施工；合理布置施工营地，降低人为噪声，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑场地设置施工围挡，建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘，加强施工机械的使用管理和保养维修 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 监测项目：植物的成活率和修复为旱地区域的土壤有机质含量 监测频率：前1年3月/次；后期1次/年 监测点：在各区设置一个监测点，共12个监测点 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

项目建设符合国家相关产业政策、“三线一单”，本项目周边500m范围内无环保目标，建设过程污染物经过相应的治理措施治理后，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物均得到合理妥善处置，因此本项目对周围环境影响可接受，具有较好的社会效益、环境效益和生态效益。项目建设的不利影响只是局部的、小范围的，通过合理的规划和科学管理可以减轻。项目建设有效改善当地的生态环境，增加植被覆盖率，减少水土流失等问题，其效益十分显著，因此，在严格执行“三同时”制度、落实本报告表提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。