建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   红寺堡区2022年太阳山镇兴民村高标准农田建设项目

建设单位（盖章）： 吴忠市红寺堡区农田水利建设服务中心

编制日期：          二〇二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 红寺堡区2022年太阳山镇兴民村高标准农田建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 胡君 | 联系方式 | 18995375158 |
| 建设地点 | 宁夏吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村 |
| 地理坐标 | 泵站：（106度40分36.189秒，37度21分34.015秒）； 蓄水池：（106度40分42.271秒，37度21分34.017秒）； 引水管线起点：（106度40分42.454秒，37度21分11.506秒）； 引水管线终点：（106度40分41.823秒，37度21分30.714秒）； |
| 建设项目 行业类别 | 125灌区工程（不含水源工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 16598.92（永久占地） 435788（临时占地） 0.707（引水管线长度） 14.44（田间管网干管） 43.17（田间管网分干管） 0.86（出地栓竖管） 445.25（田间管网支管） 697.32（滴灌带） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁夏回族自治区农业农村厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁农（批）发〔2022〕9号 |
| 总投资（万元） | 1820.35 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 3.02 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、宁夏回族自治区人民政府办公厅，《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）； 2、宁夏回族自治区人民政府办公厅，《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）； |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、宁夏回族自治区生态环境厅，《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函〔2021〕721号）； |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）符合性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中“六、深化‘三水’统筹，提升水环境质量”、“㈡推进水资源节约和保护”指出：加快推进节水型社会建设。大力推进农业节水，落实以水定地，加快大中型灌区节水改造，因地制宜推进灌溉方式改造，压减大水漫灌用水量，到2025年，农业高效节水灌溉面积达到400万亩以上。 本项目位于红寺堡区太阳山镇兴民村，主要包括土壤改良工程、灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、自动化和信息化工程，建设规模为0.498万亩，规划种植黄花菜和玉米，灌溉方式滴灌。水源通过新建调蓄水池，容积为9.0万m3，在蓄水池西侧新建首部加压泵站，控制面积0.498万亩，控制系统4个，站后接田间管网。田间管网分四级管道，分别为干管、分干管、支管、滴灌管，其中干管和分干管地埋，支管和滴灌管地面铺设。因此满足规划要求。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中“第四章 构建兴利除害现代水网体系”、“第一节 积极融入国家骨干水网指出：加快推动陕甘宁革命老区供水工程相关工作，力争早日解决宁夏吴忠市、陕西延安市、榆林市、甘肃庆阳市共三个省（区）、4个市、14个县（区）的城乡生活、规模化养殖及工业用水问题。” 本项目位于宁夏吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，项目新建一座9万方蓄水池。项目区规划净灌溉面积0.498万亩，规划种植黄花菜和玉米，灌溉方式滴灌。水源通过新建调蓄水池，容积为9.0万m3，在蓄水池西侧新建首部加压泵站，控制面积0.498万亩。本项目蓄水池从盐环定八干渠隰宁堡支口取水，现状灌区隰宁堡支口取水量为123万m3，规划灌区隰宁堡支口取水量为107万m3，共节水16万m3，亩均节水量为32m3/亩，节水效果较好。本项目的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的相关要求。 3、与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书审查意见的函》（宁环函〔2021〕721号）符合性分析 宁夏回族自治区水利厅于2021年8月委托宁夏环境科学研究院(有限责任公司)，编制完成《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》，于2021年8月9日取得宁夏回族自治区生态环境厅签发的《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》(宁环函﹝2021﹞721号）。 根据《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及(宁环函﹝2021﹞721号)，规划基准年为2020年，规划期至2025年。《规划》主要包括完善水资源节约集约利用体系、完善现代水网体系、提升水旱灾害风险防控能力、推进水生态环境保护治理、推进水利智慧化建设、保护传承黄河水文化等内容。通过实施防灾减灾、水资源利用和城乡供水保障、灌区现代化改造、水生态保护治理与修复等重点工程，到2025年，率先在全国基本建成以现代化灌区、城乡供水一体化和现代化防灾减灾体系为重点的现代水网体系，水资源节约集约利用水平全国一流，黄河宁夏段保护治理水平流域领先，覆盖各领域各层级的水利监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化方面明显提升，基本实现水利现代化。 本项目位于红寺堡区太阳山镇兴民村，主要包括土壤改良工程、灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、自动化和信息化工程，建设规模为0.498万亩，规划种植黄花菜和玉米，灌溉方式滴灌，水源通过新建调蓄水池，容积为9.0万m3，在蓄水池西侧新建首部加压泵站亩。规划灌区隰宁堡支口取水量为107万m3，共节水16万m3，亩均节水量为32m3/亩。项目建设符合规划中“提升水旱灾害风险防控能力、灌区现代化改造”等内容，因此，本项目符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及(宁环函﹝2021﹞721号)的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为灌区工程建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第29号），本项目属于鼓励类中，“二 水利”中的“灌区及配套设施建设、改造”。 因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号）符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 具体要求 本项目情况 符合性 生态保护红线及生态分区管控 生态保护红线外的生态空间（一般生态空间）：原则上按限制开发区域的要求进行管理。⑴严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。⑵严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 本项目位于宁夏吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，对照吴忠市生态空间分布示意图（图1-1），本项目不属于吴忠市生态保护红线及一般生态空间。用地性质为其他草地、荒地和耕地，不涉及态空间中的林地、草原及其他未作明确规定的用地其他未作明确规定的用地等。 符合 环境质量底线及分区管控 大气环境一般管控区：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。 本项目位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，对照吴忠市大气环境分区管控图，本项目属于大气环境一般管控区（图1-2）。本项目为高标准农田建设项目，运营期能源消耗主要为电能，无废气、废水排放，固体废物主要为废滴灌带，由供应厂家回收。 符合 水环境一般管控区：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 本项目位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，对照吴忠市水环境分区管控图，本项目属于水环境一般管控区（图1-3）。本项目施工废水经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排。施工期盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。建成运营期间，没有废水污染物产生，不会对区域地表水环境造成影响。 符合 土壤污染风险一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为灌区工程项目，对照吴忠市土壤污染风险分区管控图，本项目属于土壤污染风险一般管控区（图1-4）。本项目为灌区工程建设，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。项目实施过程中严格落实“三同时”制度，且项目运营期不涉及废气、废水排放，固体废物主要为废滴灌带，由供应厂家回收。 符合 资源利用上线及分区管控 水资源利用上线及分区管控：水资源利用上线重点管控区认真贯彻落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》。坚持量水而行、高效利用，把水资源作为最大的刚性约束，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，建设节水型社会。 本项目为灌区工程建设，位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，不属于吴忠市水资源利用上线重点管控区，项目水源为盐环定八干渠，蓄水量为9万m3。不会对区域资源利用上限产生影响。 符合 环境管控单元与准入清单、生态环境准入清单 空间布局约束：1.合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 2.调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量。 1.本项目为灌区建设工程，位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，不涉及恶臭和油烟废气，泵类噪声通过隔声、减振等措施可有效降低。 2.本项目为灌区建设工程，无废气、废水排放，产生的废滴灌带由供应厂家回收。 符合 3、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》中“第九章 建设特色优势现代产业体系”、“第二节 进一步做优做强农牧业”指出：巩固黄河流域对保障国家粮食安全的重要作用，稳定种植面积，提升粮食产量和品质。在黄淮海平原、汾渭平原、河套灌区等粮食主产区，积极推广优质粮食品种种植，大力建设高标准农田，实施保护性耕作，开展绿色循环高效农业试点示范，支持粮食主产区建设粮食生产核心区。大力支持发展节水型设施农业。加大对黄河流域生猪（牛羊）调出大县奖励力度，在内蒙古、宁夏、青海等省区建设优质奶源基地、现代牧业基地、优质饲草料基地、牦牛藏羊繁育基地。布局建设特色农产品优势区，打造一批黄河地理标志产品，大力发展戈壁农业和寒旱农业，积极支持种质资源和制种基地建设。积极发展富民乡村产业，加快发展农产品加工业，探索建设农业生产联合体，因地制宜发展现代农业服务业。构建“田间－餐桌”、“牧场－餐桌”农产品产销新模式，打造实时高效的农业产业链供应链。 本项目为灌区建设工程，位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，项目区规划净灌溉面积0.498万亩，规划种植黄花菜和玉米，灌溉方式滴灌。水源通过新建调蓄水池，容积为9.0万m3，在蓄水池西侧新建首部加压泵站，控制面积0.498万亩。本项目蓄水池从盐环定八干渠隰宁堡支口取水，现状灌区隰宁堡支口取水量为123万m3，规划灌区隰宁堡支口取水量为107万m3，共节水16万m3，亩均节水量为32m3/亩。因此满足规划要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，9万m3蓄水池中心地理坐标：东经106°40′36.189″，北纬37°21′34.015″；引管线起点地理坐标：106°40′42.454″，37°21′11.506″；引水管线终点地理坐标：106°40′41.823″，37°21′30.714″。 本项目地理位置见图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 红寺堡区太阳山镇兴民村是全国最大的生态扶贫移民集中区、中国富硒黄花菜明星产区、黄花菜产业扶贫模式带动乡村发展致富的典范。本次新建9万m3蓄水池主要是为建设高标准农田建设作为供水水源，项目建设后，可建成高标准农田4980亩，主要作物为黄花菜和玉米。项目建设内容主要包括土壤改良工程、灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、自动化及信息化工程等。 2、建设内容与规模 本项目建设内容主要包括土壤改良工程、灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、自动化及信息化工程。 ⑴土壤改良工程 项目区现有耕地增施生物有机肥，实施面积为4980亩，项目区原有耕地肥力较低，按照定额标准增施有机肥200kg/亩，共计增施生物有机肥996吨，采用滴灌专用肥。 ⑵灌溉工程 ①引水管线 项目区二分之渠从隰宁堡支渠取水，本次引水工程通过新建DN500引水管道引水管道从二分支走庄一斗斗口处取水，长707m，钢管末端入蓄水池。 ②蓄水池工程 在兴民村三组西侧新建调蓄水池1座，平面布置采用四边形布置形式，蓄水池容积9.0万m3，坝顶开口尺寸为长×宽=129.50m×212.50m，池底尺寸为长×宽=95.00m×170.00m，池底高程1382.00m，正常蓄水位1387.00m，池顶高程1388.50m，坝轴线长为664m（中心线）。 ③首部加压泵站 新建首部加压泵站1座，位于新建9.0万方调蓄水池西侧，控制灌溉面积0.498万亩，分为4个灌溉系统。 ④田间管网工程 田间管网工程涉及面积0.498万亩。主要包括干管、分干管、支管、滴灌带。 ⑶田间道路工程 项目区共规划铺筑砂砾石田间道路2条，长1.30km，路宽4.0m。 ⑷农田防护与生态环境保持工程 在田间道路两侧宽幅林带配套滴灌管网，铺设PE管1.283km，滴灌管1.46km，纽扣式滴头1790个，配套电磁阀井3座。 ⑸农田输配电工程 从太阳山镇兴民村国网线路就近选取电源点，采用10kV外线供电线路，线路长1.1km。配套SC13-630-10/0.4变压器1台，变频电机4台，高压开关柜4面，低压开关柜7面等。 ⑹自动化及信息化工程 主要涉及1座首部加压泵站及0.498万亩田间管网自动化及信息化，主要内容为蓄水池、泵站和田间管网工程配套自动化控制系统；泵站和田间工程配套LCU现地控制柜1台、摄像机7台、压力传感器8套、灌溉智能网关10套、土壤墒情传感器4套，智能阀门控制器482套，脉冲式电动减压电磁阀482套。 本项目由主体工程、公用工程、临时工程及环保工程组成，具体工程组成见表2-1。 表2-1 本项目组成情况一览表 工程类别 建设内容 主体工程 土壤改良工程 项目区现有耕地增施生物有机肥，实施面积为4980亩，项目区原有耕地肥力较低，按照定额标准增施有机肥200kg/亩，共计增施生物有机肥996吨，采用滴灌专用肥。 灌溉工程 引水管线 项目区二分之渠从隰宁堡支渠取水，新建DN500引水管道1条，长707m，新建各类管线建筑物12座，其中：引水斗口1座，电磁流量计井1座，放空检修阀井1座，生产路路涵2座，镇墩7座。临时占地面积2828m2 蓄水池工程 在兴民村三组西侧新建调蓄水池1座，平面布置采用四边形布置形式，蓄水池容积9.0万m3，坝顶开口尺寸为长×宽=129.50m×212.50m，池底尺寸为长×宽=95.00m×170.00m，池底高程1382.00m，正常蓄水位1387.00m，池顶高程1388.50m，坝轴线长为664m（中心线）。永久占地面积16150m2 蓄水池坝顶设5.0m宽砂砾石路面，砂砾石厚0.15m，为阻止人畜随意进入，沿蓄水池堤顶路内侧四围设铁艺围栏。 蓄水池坡面和池底均铺设复合土工膜（200g/0.5mm/200g）防渗，坡面采用C25现浇混凝土隔离带（200x300mm）+预制混凝土板砌护，从下到上分别是复合土工膜、300mm厚砂砾石垫层、80mm厚C25预制混凝土板。池底防渗结构从下到上分别是：复合土工膜、600mm厚壤土。坡脚设置0.8x0.6m混凝土护脚用以稳定坡脚，固定边坡和池底的复合土工膜。 进水口通过管道直接入池，进水管采用泄水消力池，下游设置现浇混凝土海漫。 首部加压泵站 新建蓄水池首部加压泵站1座，主厂房建筑面积332.64m2，副厂房建筑面积116.28m2，安装水泵4（台）套，厂房配套砂石+叠片过滤器4套、施肥设施4套，电磁流量计4台，配套阀件及电力设备。配套建筑物共8座，其中排气补气井4座，电磁流量计井4座。临时占地面积448.92m2 田间管网工程 田间管网工程涉及面积0.498万亩。主要包括干管、分干管、支管、滴灌带。管线临时占地面积402788m2 干管总长14.44km，管材为PVC-U，管径de315~de200，压力等级0.63Mpa；分干管总长43.17km，管径de125~de110，管材为PVC-U，压力等级0.63Mpa；出地栓竖管0.86km，管径de110~de75，管材为PVC-U，压力等级0.63Mpa；支管45.25km，管径de75，管材为PE压力等级0.25Mpa；de16内镶贴片式滴灌管4368.85km；de16内镶贴片式滴灌带697.32km；排水管0.58km，管径de63，管材为PVC-U，压力等级0.63Mpa；配套建筑物887座，其中阀井113座，田间排气补气井16座，电磁阀井482座，排水井116座，穿路顶管2处，穿路拉管74处，穿路套管84处。 田间道路工程 铺筑砂砾石田间道路2条，长1.30km，路宽4.0m。临时占地面积5200m2 农田防护与生态环境保持工程 在田间道路两侧宽幅林带配套滴灌管网，铺设PE管1.283km，滴灌管1.46km，纽扣式滴头1790个，配套电磁阀井3座。临时占地面积10972m2 农田输配电工程 从太阳山镇兴民村国网线路就近选取电源点，采用10kV外线供电线路，线路长1.1km。配套SC13-630-10/0.4变压器1台，变频电机4台，高压开关柜4面，低压开关柜7面等。 自动化及信息化工程 主要涉及1座首部加压泵站及0.498万亩田间管网自动化及信息化，主要内容为蓄水池、泵站和田间管网工程配套自动化控制系统；泵站和田间工程配套LCU现地控制柜1台、摄像机7台、压力传感器8套、灌溉智能网关10套、土壤墒情传感器4套，智能阀门控制器482套，脉冲式电动减压电磁阀482套。 公用工程 供水 施工期用水就近取自附近村庄。 运营期蓄水池引水接自隰宁堡支渠，通过引水管道从二分支走庄一斗斗口处取水。 排水 本项目废水主要为施工期施工废水和施工人员生活污水。施工废水产生量较少，经沉淀后回用；生活污水主要为施工人员洗漱废水，总产生量为134.4m3，直接用于施工场地泼洒抑尘。 运营期无废水产生。 供电 本项目泵站安装容量为630kVA变压器一台。电源点于同德变10kV521青龙线35#“T”接，供电距离为1.1km。 临时工程 蓄水池引水管线施工临时占地 项目管线工程涉及临时占地，根据项目建设方案，临时占地面积为2828m2。表土剥离后沿管沟一侧堆放，施工结束后回覆平整。 施工交通 铺筑砂砾石田间道路2条，长1.30km，路宽4.0m。剥离的表土就地拉运至蓄水池工程周边征地范围内进行堆放，待施工结束后回运并进行表土回覆平。 施工生产区 布设施工生产生活区1处，占地总面积为2000m2，占地类型为其他草地。主要设置建筑材料临时堆放。施工结束后，对剥离的表土区域进行相应的表土回覆及土地整治，后期进行植被恢复。 滴灌管线施工作业带 本项目灌溉区4980亩，滴灌带临时占地面积为413760m2，占地类型为耕地。施工结束后，对剥离的表土区域进行相应的表土回覆及土地整治，后期进行植被恢复。 取弃土场 本项目施工期不设置取土场。设置1处弃土场，主要用于堆放蓄水池开挖产生的多余土方，弃土场总面积12000m2，弃土场为蓄水池西北侧坑洼地。弃土场占地类型为荒地，在弃土之前，对各弃土场可剥离的表土区域进行剥离，剥离厚度30cm。施工过程对表土进行苫盖，在施工结束后进行表土回覆；弃土顶面做到平整，坡面平、顺、直，施工完毕后进行原有植被恢复。 环保工程 施工期 废气 施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布等。 废水 施工废水产生量较少，经沉淀池沉淀后回用；生活污水主要为洗漱废水，产生量约为134.4m3，直接用于泼洒抑尘。 噪声 优先选用低噪声施工设备；合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~次日6:00）施工；合理布置施工区，高噪声施工材料加工点远离敏感保护目标。 固体废物 管线施工挖方回填，蓄水池施工时挖方用于蓄水池坝体填筑； 建筑垃圾集中收集后由施工单位及时清运至当地政府指定的地点合理处置； 施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。 生态环境 主要包括蓄水池、泵站、田间道路、输配电工程永久占地、临时占地等生态恢复。施工期分层开挖，分层回填压实，以利于植被恢复和保持与原地貌一致。 运营期 噪声 项目运营期主要为泵类设备噪声，采取消声、隔声、减振等降噪措施。 固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为泵类产生的废机油，收集后暂存于泵站内单独设置的3m2危废暂存间，定期交有资质单位安全处置。 废滴灌带交由滴灌带供应厂家回收。 首部加压泵站过滤装置产生的污泥，主要为泥沙及悬浮杂质等，属于一般固废，产生量较小，经集中收集后定期交由农户用于还田。 施肥产生的废包装为一般固废作为可回收资源由肥料供应厂家回收再利用。 防渗措施 本项目危废暂存间的防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s 生态治理 项目蓄水池、泵站周边及引水管道、田间管网和田间道路两侧植被恢复等。施工生产区、弃土场及临时堆土场植被恢复。 2、主要工程参数 2.1设计标准 ⑴项目建设规模及主要建设内容 本项目的任务是农业灌溉，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）设计灌溉面积0.498万亩，属于小（1）型工程。 ⑵工程等别 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017），本工程等别为Ⅳ等。 ⑶建筑物级别 本项目主要涉及建筑物为1座蓄水池和1座首部加压泵站，蓄水池设计容积9.0万m3，泵站设计流量0.36m3/s，装机容量570kw，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017），该蓄水池和泵站永久性主要建筑物和次要建筑物均为5级。 ⑷抗震标准 地震动峰值加速度0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s。区域地震基本烈度均为Ⅷ度。 ⑸工程及建筑物合理使用年限 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），本工程属Ⅴ等工程，工程合理使用年限为30年。 调蓄水池、首部加压泵站及田间管网，主要建筑物级别采用5级,合理使用年限为30年。 2.2土壤改良工程 项目区现有耕地增施生物有机肥，实施面积为4980亩，项目区原有耕地肥力较低，按照定额标准增施有机肥200kg/亩，共计增施生物有机肥996吨。 本项目涉及土壤改良主要有购置滴灌专用肥和增施有机肥2种，考虑到本次项目区采用高效节水灌溉工程水肥一体化技术，本次土壤改良工程采用购置滴灌专用肥，通过高效节水灌溉工程水肥一体化技术达到改善土壤结构，提升土壤肥力的目的。 2.3灌溉工程 1、引水管线 项目区二分之渠从隰宁堡支渠取水，本次引水工程通过新建DN500引水管道引水管道从二分支走庄一斗斗口处取水，长707m，钢管末端入蓄水池。 新建各类管线建筑物12座，其中：引水斗口1座，电磁流量计井1座，放空检修阀井1座，生产路路涵2座，镇墩7座。 ⑴管道布置 引水管采用DN500钢管，从隰宁堡支渠二分支走庄一斗斗口处取水，末端入蓄水池，长度707m。 ⑵管沟断面设计 管道采用地埋敷设方式，管沟底宽取管外径+500mm，土方开挖边坡取1：1。管顶以上覆土厚度按1.5m控制。管道埋设在未经扰动的原状土层上，管基以下回填土压实度不小于0.92。管底以上至管道顶以上0.2m的范围内，回填土压实度不小于0.90；其余部分的回填土压实度不小于0.85。回填时，管顶覆土高出管槽顶0.20m。 ⑶管沟开挖 管沟土方开挖采用挖掘机开挖，开挖土方就近堆放于管沟两侧，待管道安装完毕后回填。管道安装验收后，先在管顶200mm以下范围内用细土回填，然后用原状土回填，将管沟填埋至原地面线压实，管顶200mm以上范围内回填土压实度不小于0.9。 ⑷施工作业带 施工临时作业带为保证管道施工材料及施工人员正常施工需要。临时作业带沿管线走向布置，临时作业带宽度4.0m，根据设计资料本工程管线施工作业带临时占地面积约为2828m2。 2、蓄水池工程 ⑴蓄水池布置 根据灌溉需要及项目区总体布局，在兴民村三组西侧新建调蓄水池1座，平面布置采用四边形布置形式，蓄水池容积9.0万m3，坝顶开口尺寸为长×宽=129.50m×212.50m，池底尺寸为长×宽=95.00m×170.00m，池底高程1382.00m，正常蓄水位1387.00m，池顶高程1388.50m，坝轴线长为664m（中心线）。 ⑵断面设计 该蓄水池断面采用梯型断面，容积为9.0万m3，设计水深5.0m，超高1.5m，池深6.50m，内边坡1：2.5，外边坡1：2，池顶宽度5.0m。池底高程1382.00m，正常蓄水位1387.00m，池顶高程1388.50m，坝轴线长为664m（中心线）。 蓄水池坝顶设5.0m宽砂砾石路面，砂砾石厚0.15m，为阻止人畜随意进入，沿蓄水池堤顶路内侧四围设铁艺围栏。坝体标准断面及砌护结构见图2-2。 图2-2 坝体标准断面及砌护结构图 ⑶防渗砌护结构 本次蓄水池采用的防渗结构为：蓄水池坡面和池底均铺设复合土工膜（200g/0.5mm/200g）防渗，坡面采用C25现浇混凝土隔离带（200x300mm）+预制混凝土板砌护，从下到上分别是复合土工膜、300mm厚砂砾石垫层、80mm厚C25预制混凝土板。池底防渗结构从下到上分别是：复合土工膜、600mm厚壤土。坡脚设置0.8x0.6m混凝土护脚用以稳定坡脚，固定边坡和池底的复合土工膜。 ⑷管理区及库区围护 ①库区围护 沿水池坝顶外侧四周设砖砌围墙，围墙宽0.24m，高1.8m。基础采用浆砌石基础和现浇C20砼底梁，其中浆砌石基础宽0.5m，深0.8m；砼底梁宽0.24m，深0.2m。 ②上坝交通道路 交通道路从现状道路接入。 交通道路路面宽度5.0m，其中0.15m厚碎石路面宽3.5m，道路两侧设路缘石。 ⑸供水保障及节水效果 ①灌区范围及面积 项目区为盐环定老灌区，现状取水水源为盐环定八干渠隰宁堡支渠。本次项目设计灌溉面积与现状一致为4980亩。现状种植结构为黄花菜和玉米，详见表2-2。 表2-2 项目区种植规模及结构表 序号 种植作物 面积（亩） 比例 1 黄花菜 3930 78.92% 2 玉米 1050 21.08% 合计 4980 ②需水量 本项目实施后，规划项目片区净需水量89.6万m3，计算至蓄水池出口需水量99.6万m3，隰宁堡支口需水量为107.0万m3、黄河水需水量118.9万m3。 表2-3 本项目片区灌溉需水量计算表 作物 青贮玉米 黄花菜 总计 面积（万亩） 0.17 0.328 0.498 灌溉方式 滴灌 滴灌 灌溉定额 180 180 需水量（万m3） 净用水量 30.6 59.0 89.6 蓄水池出口需水量 34.0 65.6 99.6 蓄水池来水 35.8 69.1 104.8 隰宁堡支口取水量 36.5 70.5 107.0 黄河取水量 40.6 78.3 118.9 ③盐环定扬水工程供水能力分析 盐环定系统改造后，供水能力基本满足本项目需水要求。根据《盐环定扬黄工程共用干渠和宁夏专用工程改造初设报告》，盐环定扬黄系统将改造渠道38.68km，改造及重建渠系建筑物88座，各级泵站改造后提高供水流量1.27~2.93m3/s，提高供水水量1401~5254万m3，极大地提高了灌区供水能力，盐环定系统更新改造工程计划于2020年完成改造任务，可保障本项目近期及远期用水需求。 项目区属于盐环定扬水灌区的原有灌区，且本项目规划用水量小于现状用水，因此，水源取水是可靠的。 ④供水保障性 项目区为盐环定老灌区，取水水源为盐环定八干渠隰宁堡支渠。现状灌溉总面积4980亩，确权水量为141万m3，2018~2020年灌域年平均隰宁堡支渠取水量123万m3，亩均用水量为247m3/亩。 本项目实施后，规划项目片区净需水量89.6万m3，计算至蓄水池出口需水量99.6万m3，隰宁堡支口需水量为107.0万m3、黄河水需水量118.9万m3。 ⑤节水效果 现状灌区隰宁堡支口取水量为123万m3，规划灌区隰宁堡支口取水量为107万m3，共节水16万m3，亩均节水量为32m3/亩，节水效果较好。 3、首部加压泵站工程 新建首部加压泵站1座，位于新建9.0万方调蓄水池西侧，控制灌溉面积0.498万亩，分为4个灌溉系统。泵站主、副厂房呈一字形布置，主厂房长23.10m，宽14.40m，建筑面积332.64m2。副厂房位于主厂房的右侧，长11.40m，宽10.20m，建筑面积116.28m2。按其功能分设为高压配电室、低压配电室、值班室等。主厂房及副厂房均采用框架结构。 主厂房布置：泵房内安装一台卧室离心泵和4套首部过滤系统，机组布置形式采用单列布置。 4、田间管网工程 ⑴滴管带布置 滴灌管基本平行等高线、垂直于支管双侧布置，黄花菜采用“一行双管”，选用de16内镶贴片式滴灌管，灌水器流量q=1.38L/h，工作压力≤0.1MPa，内径16mm，壁厚0.6mm。玉米采用“一行一管”，选用de16内镶贴片式滴灌带，灌水器流量q=1.38L/h，工作压力≤0.1MPa，内径16mm，壁厚0.2mm。 ⑵支管布置 支管垂直毛管、分干管布置，并沿支管两侧双向丰字形布置，支管间距为150m（一对毛管的长度），支管在地面敷设，管材采用PE盘管，管径为de75，壁厚5.6mm，内径63.8mm，压力等级为0.4MPa。 ⑶分干管布置 分干管垂直支管、平行于毛管布设，分干管沿支管双向丰字形布置，地埋敷设，管材采用PVC-U，管径为de160～de110，压力等级0.63MPa。 ⑷干管布置 干管主要从首部阀井上衔接，主要采用“T”形、“L”形式布置。干管垂直分干管，干管和分干管交接处布设1座电磁阀井，干管地埋敷设，管材采用PVC-U管，管径为de315～de200mm，压力等级0.63MPa。 流程图：水源→首部→干管（地埋管）→分干管（地埋管）→支管（地面管）→滴灌管（地面管）→滴头。 2.4田间道路工程 项目铺筑砂砾石田间道路2条，长1.30km，路宽4.0m。 本次田间道路主要考虑后期管护方便，共设田间道路总长度1.3km，全部为二级田间道路宽4.0m，路基压实系数不小于0.92，砂砾石垫层15cm。具体见下图2-3。 图2-3 田间道路横断面图 2.5农田防护与生态环境保持工程 在田间道路两侧宽幅林带配套滴灌管网，铺设PE管1.283km，滴灌管1.46km，纽扣式滴头1790个，配套电磁阀井3座。 针对现状林带，配套灌溉设施。灌溉分为两部分，即2#系统现状一级道路北侧种植旱柳灌溉4#系统现状一级道路南侧和一组北边路两侧灌溉，灌溉方式都为滴灌。 一级田间道路两侧宽幅林带灌溉，分别从2#系统、4#系统就近干管取水，设电磁阀控制灌溉，后接林带管网。采用一行一管布置，滴灌管（盲管）间距3m，单侧铺设长度75m，滴灌管（盲管）选用外径Φ16PE滴灌管，壁厚0.8mm，压力等级0.25MPa；每颗树布置3个管上式纽扣形滴头，由De4mm微管连接，灌水器流量均为q=4L/h，工作压力≤0.1MPa。 2.6农田输配电工程 从太阳山镇兴民村国网线路就近选取电源点，采用10kV外线供电线路，线路长1.1km。配套SC13-630-10/0.4变压器1台，变频电机4台，高压开关柜4面，低压开关柜7面等。 2.7自动化及信息化工程 主要涉及1座首部加压泵站及0.498万亩田间管网自动化及信息化，主要内容为蓄水池、泵站和田间管网工程配套自动化控制系统；泵站和田间工程配套LCU现地控制柜1台、摄像机7台、压力传感器8套、灌溉智能网关10套、土壤墒情传感器4套，智能阀门控制器482套，脉冲式电动减压电磁阀482套。 整个系统以首部泵站作为控制中心，建设0.498万亩高效节灌的自动化监控系统建设。自动化系统建设涉及首部加压泵站以及田间出水阀门等。通过建设首部加压泵站、田间电磁阀的监控系统，实现项目区域供水及田间农业的自动化控制。项目建设覆盖灌溉区域的应用系统，提升灌区管理能力，实现需水-配置-调度-评价科学化的管理水平。 3、工程占地 3.1永久占地 本工程永久占地共16598.92m2，其中蓄水池占地面积为16150m2，首部加压泵站占地面积为448.92m2，占地类型全部为其他草地。 3.2临时占地 施工临时用地共计435788m2，其中含蓄水池引水管线施工作业带2828m2，田间道路5200m2，滴灌管线施工作业带413760m2，施工生产区2000m2，弃土场12000m2。占地类型涉及其他草地、耕地和荒地。 3.3移民安置 本项目不涉及移民搬迁安置问题。 表2-4 本项目占地情况一览表 占地类型 项目 特性 占地面积（m2） 土地类型 永久占地 蓄水池 9万m3 16150 其他草地 首部加压泵站 / 448.92 其他草地 合计 16598.92 / 临时占地 蓄水池引水管线施工作业带 临时作业带宽度4m 2828 其他草地 田间道路 田间道路，长1.3km，宽度4m 5200 其他草地 施工生产区 设备、材料堆放 2000 其他草地 滴灌管线施工作业带 临时作业带宽度4m 413760 耕地 弃土场 弃土堆放 12000 荒地 合计 435788 / 4、土石方工程、取弃土场设置 ⑴表土剥离 本项目施工期对永久占地及临时占地范围内的表土进行剥离，引水管线、滴灌管线施工时对管沟开挖开口宽度及两侧各0.5m区域进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离量为187464.6m3，剥离的表土沿管沟一侧进行堆放，待施工结束后回覆平整；蓄水池、首部加压泵站、弃土场、施工生产区及道路工程表土剥离厚度30cm，剥离的表土就地拉运至蓄水池工程周边征地范围内进行堆放，待施工结束后回运并进行表土回覆平，整剥离量为10739.68m3。 ⑵土石方工程 本项目由土壤改良工程、灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、自动化及信息化工程组成。根据《红寺堡区2022年太阳山镇兴民村高标准农田建设项目初步设计报告》，本项目总挖方量为199719.39m3，总填方量为167671.16m3。 本项目开挖量大于回填量，故不再单设取土场。本项目设置1处弃土场，位于蓄水池西侧集雨面积较小的支沟沟岔。弃土场总面积12000m2（18亩）。 各段土方情况见表2-5。土石方平衡图见图2-4。 表2-5 各工程类别土方情况一览表 工程类别 挖方（m3） 填方（m3） 弃方（m3） 借方（m3） 弃土去向 引水管道工程 4218 4218 0 0 / 管道建筑物 5526.02 5526.02 0 0 / 蓄水池工程 67103.73 33589.52 33514.21 0 1465.98方回填于首部加压泵站地基夯实，其余弃方堆存于弃土场 首部加压泵站 1350.24 2816.22 0 1465.98 / 田间管网工程 121521.4 121521.4 0 0 / 小计 199719.39 167671.16 33514.21 1465.98 / 图2-4 本项目土石方平衡图 单位：m3 5、原料来源 ⑴粗骨料：太阳山粗骨料场，粗骨料主要采用岩石进行破碎，成份为灰岩、白云质灰岩及白云岩，料场规模较大，储量丰富，能够满足施工要求。综合考虑质量、储量、运距及交通，建议所需粗骨料采用太阳山料场。运距32km。 ⑵块石料：主要为吴忠市峡口镇沙坝沟，质量和数量能够满足施工要求，距项目区65km。 ⑶卵石料：主要为同心县吴家河湾料场。质量和数量能够满足施工要求。距离项目区62km左右。 ⑷细骨料：同心县吴家河湾料场：地方建筑用料均就地取材，为中粗砂，矿物成份以石英、长石为主，符合质量技术要求，但含泥量偏高，使用时须淘洗、筛选，储量约30万m³，料场距工程所在地约62km，有公路可直达。 ⑸水泥：水泥从大河乡采购，运距为29km。 ⑹钢材、枋材：从红寺堡区大河乡当地购买。运距为29km。 6、公用工程 ⑴供电 从太阳山镇兴民村国网线路就近选取电源点，采用10kV外线供电线路，线路长1.1km。配套SC13-630-10/0.4变压器1台，变频电机4台，高压开关柜4面，低压开关柜7面等。 ⑵供水 施工期用水就近取自附近村庄，通过水车运入，施工期共计为12个月；运营期无需新鲜水供应。 ⑶排水 本项目废水主要为施工期施工废水和施工人员生活污水。施工废水产生量较少，经沉淀后回用；生活污水主要为施工人员洗漱废水，总产生量为134.4m3，直接用于施工场地泼洒抑尘。 运营期无废水产生。 7、劳动定员 工程施工高峰期劳动定员35人，施工期为12个月。 |
| 总平面及现场布置 | 1、本项目总图布置 本项目拟建9万m3蓄水池呈长方形布置，在蓄水池东侧坝体接进水管，管道从二分支走庄一斗斗口处取水，沿东侧坝体由西向东敷设707m。首部加压泵站建设于蓄水池西侧，出水管道接田间管网，本项目建设高标准农田4980亩。 本项目总平面布置图见图2-5，蓄水池总平面布置见图2-6，首部加压泵站总平面布置见图2-7。 2、施工布置方案 ⑴总体布置及分区原则 总布置原则应遵循因地制宜、利于施工、易于管理、方便生活、安全经济的原则。施工时应结合以下几点考虑施工布置： ①尽量少占或不占耕地，减少对附近居民的生产、生活影响； ②合理利用有利地形，尽量减少临时建筑工程量； ③采用分段就近集中布置。 ⑵施工分区规划 本项目属于灌区工程，以蓄水池为主要控制节点设置1个施工区。项目新建蓄水池1座，容积为9万m3，施工区主要设置在蓄水池东侧空地，施工期不设置生活区，施工区主要用于建筑材料的临时堆放，施工区为2000m2，占地类型为其他草地。施工结束后对施工区进行生态恢复。 ⑶临时工程 ①蓄水池引水管线施工作业带临时占地 项目管线工程涉及临时占地，根据项目建设方案，临时占地面积为2828m2。 ②施工交通 项目区施工区域内整体交通条件较好，项目区周边有G6京藏高速大河出入口；项目区内同红线、东灵线等，同时通往项目区有山路。 施工期间场内运输以土、石料的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，需修建田间道路，长度1.3km，路面宽4m。 ③施工区、取弃土场 本项目施工期不设置施工营地和取土场。施工人员均雇佣当地居民，工地不设住宿和食堂；管线施工时挖方均分层堆放于管沟两侧，后期回填；本项目设置1处弃土场，位于蓄水池西北侧坑洼地。弃土场总面积12000m2（18亩），弃土严格按照水保环保要求进行施工。占地类型为荒地。施工结束后对临时占地进行生态恢复。 ④滴灌管线施工作业带临时占地 项目滴灌管线涉及临时占地，根据项目建设方案，滴灌管线长度103.44km，宽度4m，临时占地面积为413760m2。 本工程施工总平面布置见图2-8。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺流程 1.1蓄水池 本项目新建1座9万m3蓄水池，施工方式主要包括土方开挖、土方填筑、复合土工膜铺设、底部砌筑、池体浇筑。工艺流程简述如下。 ⑴土方开挖 土方开挖主要包括土方挖槽、清基、堤坡整坡等所有的土方开挖工程，采用人工与机械相结合的方法进行施工。其中：工程清基包括地面附着物的清理、有机质土、腐植土和表层液化土等不良地层的清理。本阶段池体清基按0.3m控制。本工程开挖的土料全部用于蓄水池回填。 土方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖，开挖采用1m3反铲挖掘机进行开挖，开挖自上向下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡一次形成(预留20cm保护层)。多余的土方利用5T自卸汽车运至蓄水池填方段外坡，平整夯实，做好防治水土流失治理措施。 对底面和坡面20cm保护层土方开挖采用人工进行开挖。 ⑵土方填筑 土方填筑来源于蓄水池开挖土料，回填前应将回填土料泡水，待含水量达到15～16%时，再分层铺土夯实，铺土厚度控制在0.3m左右。本工程土料属于粉土，填筑密实度以压实度为设计指标，按击实试验最大干密度乘以压实度确定，根据《碾压式土石坝设计规范》SL274—2020，粘性土压实度应为96%～98%，本工程设计地震烈度为8度区，且土料为粉土，根据现场试验结合压实度取值范围，再经几方（甲方、施工方、设计方和监理方）商讨决定，最终确定压实度。 本次蓄水池根据项目区地形，主要以半挖半填为主，局部地方有全挖方和全填方。 ⑶复合土工膜铺设 复合土工膜施工前，先对场地进行碾压整平，复合土工膜接触面要坚实平整；铺设时，沿一定方向铺设，要有一定宽松度，以适应基体的变形；采用人工铺设，为了便于拼接，防止应力集中，土工布铺设采用波浪形松驰方式，富余度约为1.5%。位于中央的土工布按照“之”字形铺设，摊开后及时拉平，拉开，要求土工布与基础面吻合平整，无突起褶皱。施工时如发现土工布损坏，应及时修补。在铺设中，布与布之间接缝的宽度不小于10cm，铺设边线要超过布上土工膜铺设边线至少50cm。 复合土工膜接缝采用搭接热焊，焊缝两道，搭接宽度为15cm，搭接面要求干燥、无水、洁净、无其它杂质。 ⑷底部砌筑 对蓄水池底部进行夯实后，蓄水池地基处理采用以下措施：池底砌护结构从下往上分别是平整夯实、复合土工膜、覆土厚500mm。护脚设置600×800mm混凝土护脚用以稳定坡脚，固定边坡和池底的复合土工膜。 ⑸池体浇筑 蓄水池基地铺设完成后，进行蓄水池池体浇筑。 工程施工工艺流程及产污环节见图2-9。 图2-9 蓄水池工程施工工艺流程及产污环节图 1.2管道 引水管道从隰宁堡支渠二分支走庄一斗斗口处取水，管道采用钢管，总长707m，管径DN500。 管道铺设工艺流程如下： ⑴管道定线 按照管网布置图，依测定路线定线、放样。设置测量控制网点，宜在管道中心线上每隔30~50m打一木桩并在管线出水口、闸阀处或地形变化较大的地方加桩，桩上应标注开挖深度；在打木桩的同时撒石灰，以便于管槽开挖。 ⑵管沟开挖 管线尽量沿道路、分水岭布置，既便于施工与运行管理，又可减少跨沟建筑物，以降低工程造价。利用挖掘机进行开挖，辅以人工开挖，管轴线随地面线布置，管沟最小挖深应保持管底覆土深度大于1.50m以上。 管沟断面采用梯形断面。管沟底宽取管外径+500mm，土方开挖边坡取1：1。开挖过程采取分层开挖分层填埋，表土堆存于管沟一侧用于表土回填。 管道安装验收后，先在管顶200mm以下范围内用细土回填，然后用原状土回填，将管沟填埋至原地面线压实，管顶200mm以上范围内回填土压实度不小于0.9。 ⑶管道铺设/阀井建设/穿路建筑建设 安装前，应对管材、管件进行外观检查，清除管内杂物，不合格则不得就位。管道铺设顺序是从低处向高处；管道安装中途停止施工时，应用堵头将管口敞开的一端堵上；施工质量控制和检查要按施工程序顺序进行，在前一工序施工质量未验收合格时，不能进行下一道工序的施工。 管道引水口与末端进蓄水池口处应设混凝土镇墩座，避免管路错位。 ⑷充水试压 在管槽回填土之前，对管道进行充水试验，试验的环境气温不低于5℃，试水压力为管道系统的设计工作压力，保压时间，塑料管不小于1h。试水时，先缓慢打开阀门，注意排除管中的空气，当阀门全部打开后，再沿管道做彻底检查，看各个接头部位有无渗水漏水现象，渗漏地方应及时补修，并在修补后再试验。由于塑料管很轻，充水时容易造成管道错位，所以要先回填一部分土，再做充水试验，回填土只需把管身覆土20~30cm，接头连接处不要覆盖，以便检查。 ⑸管沟回填 充水试验合格后，开始正式回填，按照分层填筑原则，先回填底土，均匀填在管道的底部、周围和上部，严禁集中向一侧填土，以避免管道在回填时错位，最后回填表土。回填要分层夯实，每层厚25~30cm，回填至略高出地面为止。 具体工艺流程及产污环节见图2-10。 图2-10 管道工程施工工艺流程及产污环节图 1.3、田间管网施工 本工程共4个加压滴灌系统，蓄水池作为项目区滴灌系统唯一水源，控制灌溉面积4980亩，种植作物为黄花菜、玉米，采用滴灌方式灌溉。项目区高效节水灌溉规划见表2-6。 表2-6 项目区高效节水灌溉规划表 序号 作物 节水方式 系统编号 控制面积（亩） 1 黄花菜、 滴灌 1#滴灌加压系统 1050 2#滴灌加压系统 1300 3#滴灌加压系统 1270 4#滴灌加压系统 1360 合计 4980 滴灌管及灌水器间距主要根据植物的种植模式确定，项目区黄花菜株距×行距=0.6m×1.2m，株距0.6cm，滴灌管采用“一行双管”布置，滴头流量1.38L/h；拟定采用内镶贴片式滴灌管；玉米采用(0.7m+0.4m)宽窄行种植，株距0.3cm，滴灌管采用“一行一管”布置，滴头流量1.38L/h。 项目区田间地埋管网布置充分考虑灌区内现状各斗、农渠实际控制区域进行布置。本项目区输水工程包括四级，分别为干管、分干管、地面支管和滴灌带。地埋管网分为干管和分干管两级，项目区干管沿现状道路、渠系两侧布置，贯穿所控制整个片区；分干管垂直于干管，布置于条田边或者现状农渠边；地面支管自出地桩分水后，垂直于地埋分干管，根据实际地形条件单侧分水或者双侧分水；滴灌带垂直于地面支管。田间管网施工工艺及产污环节同引水管道施工。 1.4、首部加压泵站及辅助设施施工 主要施工工艺如下： ⑴基础工程 建设项目基础工程主要为场地的开挖、填土和夯实。建筑工人利用挖掘机、推土机等设备对该地块进行平整。 ⑵主体工程 主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。 ⑶设备安装 主要有水泵、电机机组安装、水机辅助设备(阀门、伸缩节等)，电器柜、电缆电线等安装，水泵进出水钢管等金属结构安装。严格执行相应的施工及规范规定。 具体工艺流程及产污环节见图2-11。 图2-11 进水建筑物施工工艺流程及产污环节图 2、施工周期 工程计划从2022年10月开工，2023年10月建成通水，总工期为12个月。 3、施工时序 本项目施工遵循合理的施工顺序，结合施工条件及工程内容，总体施工顺序按照先地下、后地上；先结构、后围护；先主体、后装修；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。 技术准备：依据批准的技术文件，认真核对测量资料，组织技术人员进行现场勘测与施工调查。 物资准备：备齐施工所需的主要材料、设备，根据工程进度需要安排好各种建筑材料、工程设备的采购及进场，对于重要的原材料和天然建筑材料，现场考虑留置一定数量的储备。 施工队伍及机械设备进场：投入本工程的机械设备都是常规设备，重要的水工建筑物必须有具备水利行业相应施工资质的专业施工队伍施工。 施工现场准备：重点做好场地平整，施工场内的便道、生产生活设施以及供电、灌溉等设施的修建，确保施工现场“三通一平”和临时设施等满足要求。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）要求，开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 1、生态环境现状 ⑴主体功能区划和生态功能区划 本项目位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号），对照《宁夏回族自治区主体功能区划》，项目位于国家级重点生态功能区，属于限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的重点生态功能区；属黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，是国家主体功能区规划中明确的国家级限制开发的重要生态功能区。 功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区； 发展方向是：以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。 本项目属于灌区建设工程，符合区域草畜产业、林果产业、中药材产业等发展方向，项目的建设使得灌区用水得以保障，促进了当地农业发展，能够起到拓宽农民增收渠道、解决农民长远生计的作用。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区划》要求，项目与宁夏主体功能区划关系见图3-1，项目与生态功能区划关系见图3-2。 ⑵土地利用现状、植被现状 ①土地利用现状 本项目蓄水池和泵站占地类型为其他草地，本项目土地利用现状图见图3-3。 ②植被现状 项目所在区域自然气候干旱，天然林稀少，天然植被以灌木和草本植物为主，包括荒漠草原植被及少量绿化林带，植被自然覆盖率在15%~25%之间。项目区域植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少，无国家保护的珍稀濒危生物物种。同时，根据调查，本项目蓄水池和泵站建设场地不涉及农田。项目现场照片如下： 项目所在区域植被类型图见图3-4。 项目所在区域土壤类型主要为粗骨土，土壤类型图见图3-5。 ③影响区域内重点保护野生动植物 项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物。主要有啮齿类中的蒙古兔、草原黄鼠、三趾跳鼠、五趾跳鼠、小毛足鼠、子午沙鼠、长爪沙鼠等，如鼠类、蜥蜴类等，鸟类主要有云雀、大杜鹃、石鸡、野鸡、凤喜鹊等；爬行类主要有沙蜥和麻蜥。此外，当地还有种类和数量较多的昆虫。项目所在区域无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。 ⑶流域现状 红寺堡区地表水资源主要有清水河、苦水河、红柳沟三条自然河流，均为黄河一级支流。红柳沟是宁夏直接入黄的河流之一，发源于同心县小罗山西南黑山，流域面积1064km2，红寺堡境内面积919km2，河长107km，流经同心至中宁鸣沙洲经南河子沟入黄河，流经同心、中宁两县，自东南向西北方向纵贯红寺堡区，在中宁长鸣乡汇入黄河。主要水系左岸有蛇腰沟、黄健子沟、洪沟、硷井子沟等4条支流水系，右岸有泉沟、六条井沟、跳沟子沟等3条支流水系。 2、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 项目位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，根据《2021年宁夏生态环境质量报告》公布的吴忠市2021年环境质量数据，吴忠市环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状值(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 62 70 88.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1 达标 SO2 年平均质量浓度 12 60 20.0 达标 NO2 年平均质量浓度 21 40 52.5 达标 CO 日平均第95百分位数 1.0mg/m3 4mg/m3 25.0 达标 O3 日最大8小时平均值 149 160 93.1 达标 结合《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)可知，吴忠市2021年基本因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。因此，吴忠市2021年属于达标区。 3、声环境质量现状 本次声环境质量现状评价委托宁夏中环国安咨询有限公司于2022年08月23日进行了监测，在兴民村三组布设1个监侧点位，进行声环境监测。噪声监测布点图见图3-6，项目厂界噪声监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测结果统计 单位：dB(A) 点位编号 点位名称 监测项目 2022.08.26 昼间 夜间 1# 兴民村三组 等效连续A声级 47 39 由监测结果可知，昼间噪声值为47dB（A）之间，夜间噪声值为39dB（A），均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值。因此，本项目所在区域声环境质量良好。 4、地表水环境质量现状 本项目周边区无常年地面径流。 5、地下水环境质量现状 本项目位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，根据调查，项目建设区域不涉及集中式饮用水水源地及与地下水环境相关的其他保护区，也不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，项目所在区域无常年地表水体；项目建设及运营期不会对地下水造成影响。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A，本项目属于“2 灌区工程”，地下水环境影响评价类别为报告表Ⅳ类。因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价，因此不需要进行地下水环境质量现状监测。 6、土壤环境质量现状 本项目位于吴忠市红寺堡区太阳山镇兴民村，项目所在区域主要为其他草地，项目建成后对扰动地面及临时占地进行迹地恢复，运营期无废气、废水产生，固体废物主要为废滴灌带，由供应厂家回收。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，土壤环境质量现状参照环境影响评价技术导则开展补充监测和调查。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目为灌区建设工程属于其他行业，土壤环境影响评价类别为IV类，不开展土壤环境影响评价，因此不需要进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，占地类型属于其他草地、荒地和耕地，无原有污染源及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 通过现场实地调查，评价范围区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和野生动植物及其栖息地等重要保护目标。工程主要保护目标见表3-3，敏感目标分布见图3-6。 表3-3 环境保护目标一览表 敏感目标 坐标 与本项目方位/距离（m） 功能及规模 保护要求 X Y 声环境 兴民村三组 648784.39 4136220.14 NE/35 村庄/100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准 生态环境 占地范围内植被、土壤 / / / / 不降低区域生态环境质量 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴大气环境 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见表3-4。 表3-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 评价因子 平均时间 浓度限值（二级） 备 注 SO2（μg/m3） 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2（μg/m3） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO（mg/m3） 24小时平均 4 1小时平均 10 O3（μg/m3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10（μg/m3） 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5（μg/m3） 年平均 35 24小时平均 75 TSP（μg/m3） 年平均 200 24小时平均 300 ⑵声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》(GB2096-2008)1类限值，见表3-5。 表3-5 《声环境质量标准》(GB2096-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 1类 55dB（A） 45dB（A） 2、污染物排放标准 ⑴废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值，见表3-7。 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 运营期首部加压泵站边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 污染类别 执行标准 级(类)别 标准值dB(A) 昼间 夜间 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类 55 45 ⑶固体废物 一般工业固体废物暂存做好防雨、防渗、防扬尘等遮挡措施，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日起实施)执行； |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在土地占用、对动植物生存环境的破坏和施工作业引起水土流失等方面，这种影响在施工结束后需要2~3年的恢复期。具体影响分析如下： ⑴对土地利用的影响 项目土建工程涉及灌溉工程（蓄水池工程、引水管道、首部加压泵站、田间管网）、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程等，土地利用类型为其他草地，田间管网涉及耕地。蓄水池工程、首部加压泵站用地为永久占地；引水管道、田间管网、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、施工区、弃土场为临时用地。根据项目建设方案，项目永久占地共16598.92m2，临时占地共435788m2，本项目为配套的农业设施项目，不会改变区域土地利用性质。项目建设占用的永久占地土地，不仅改变土地利用方式、土地结构，还使原有的土壤类型发生改变；项目施工占用的临时用地，在施工结束后会进行迹地恢复。通过迹地恢复使项目建设后对区域土地利用影响较小。 ⑵对自然植被的影响 灌溉工程（蓄水池工程、引水管道、首部加压泵站、田间管网）、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程和弃土场等临时占地周围天然植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少，田间管网铺设于耕地，植被类型为农业经济作物（黄花菜、玉米）。 项目建设土方开挖会对永久占地和临时占地的地表植被造成一定的破坏，在一定程度上降低区域植被覆盖率，对原有土壤造成一定的影响，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态环境恶化，稳定性下降。此外，施工人员的活动包括施工亦会对植被产生一定的破坏。 本项目田间管网铺设管沟开挖沿线主要为耕地，管沟开挖时间选择在农作物收割完农闲时节。项目的施工不会影响耕作时间及农作物。项目建设不涉及砍伐树木，评价范围内亦无珍稀植物。根据项目建设的特点，植被破坏具有暂时性，一般将随施工完成而终止。随着土方工程的结束，耕地即可恢复耕作，荒地通过人工补植植被也可恢复，生态环境会有明显改善。施工期间，应严格执行《土地复垦规定》，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被（包括自然的、人工的）破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。综上，积极采取合理的措施后，可使项目施工期对植被的影响降到最低。 因此，项目施工时要加强管理并对施工人员进行环保宣传教育，严格界定施工范围和控制施工界面，施工结束后需及时对临时占地进行生态恢复，具体措施如下： 施工时，管沟、首部加压泵站及蓄水池基坑采用挖机开挖，开挖过程须保证分层开挖、分层堆放、分层回填。临时堆土设计纤维网苫盖防护，防治风蚀，底部采用袋装土方进行压盖，根据临时堆土堆置断面；施工完毕，要及时对临时占地进行土地平整，并首先配植适合当地生长的先锋植物，如沙蒿等植物，迅速恢复植被，以防止发生新的土壤侵蚀发生。 因此，积极采取合理的措施后，可使项目施工期对植被的影响降到最低。 ⑶对野生动物的影响 项目施工期对野生动物的影响主要表现为施工噪声对野生动物的惊扰而使其躲避或暂时迁移；施工地段的先行阻隔也可能使一些陆生动物暂时失去迁移行走的通道。项目主要是蓄水池及田间管网施工，农户在此生活对区域生态环境干扰已久，根据现场走访了解，项目所在区域野生动物很少出没，也无珍稀濒危保护动物。因施工期较短，施工完毕即可恢复正常。因此，项目施工对野生动物种群、数量影响较小。 ⑷对土壤的影响 ①对土壤结构的影响 本项目土方的开挖和回填将破坏原有土壤的结构，不但影响土壤的持水保肥性，还容易造成风蚀和水蚀，其恢复也需要较长时间。因此在整个过程中，对土壤影响最为直接。 ②对土壤养分现状的影响 正常发育的土壤，由于生物活动，一般表层土壤熟化程度和土壤养分含量比下伏土壤高，施工过程中土方开挖、回填，容易使下伏土壤上升至地表，从而降低了表层土壤的熟化程度和土壤养分含量，直接影响到植物的生长发育，表层土壤的理化性质对植被的恢复影响较大。 因此，在施工时应注意表层土与地层土分开堆放，使其对土壤养分的影响尽可能降低。回填时，应分层回填，表层土回填在表面，以恢复原来的土层，保护农业生态环境，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。 ③对土壤扰动的影响 施工期土石方工程、管沟开挖回填、机械碾压等原因，破坏了项目区原有地形地貌和植被，改变了土体结构，致使土壤抗蚀能力降低，侵蚀加剧。本工程扰动原地貌、损坏土地和植被，在项目施工区域内均可能产生不同程度的水土流失。项目在施工过程中，开挖、破坏原有植被与土壤结构，导致原有地貌裸露，还可能在较短时间内形成高于或低于地面的边坡，大规模的建设扰动原生地表，损坏水土保持设施，在大风、雨季会导致新增水土流失，影响周边环境质量。 本项目在施工结束后，对临时占地区域施工迹地采用栽植灌木或撒播草籽的方式及时植被恢复。施工结束后要及时对施工作业范围内的可绿化施工迹地实施植被恢复措施。通过植被恢复，可有效降低由于土壤扰动造成的水土流失现象。 ⑸弃土场对景观影响分析 本项目布设弃土场1处，占地总面积为1200m2，主要用于堆放蓄水池开挖产生的多余土方，弃土场设置于蓄水池西北侧1.2km处的坑洼地，弃土结束后均与周边地形通过缓坡结合。在弃土堆存过程中，严格划定施工范围，施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地。施工结束后，对临时占地区域施工迹地采用栽植灌木或撒播草籽的方式及时植被恢复。施工结束后要及时对施工作业范围内的可绿化施工迹地实施植被恢复措施。 通过本次弃土场植被恢复，能够有效提高弃土场区域的植被覆盖度，对弃土场区域的景观环境起到改善作用。 2、大气环境影响分析 工程施工期对环境空气的影响主要来自于施工场地及运输车辆产生的扬尘，其次是燃油设备排放的废气，具体产生工序如下： ①工程建设汇总所需的砂、石、土等材料采集、筛选、装卸、运输等工序； ②工程建设的挖掘、混凝土施工、填筑、平整等工序； ③施工建设过程中的其他土石方作业等工序； ④建筑垃圾及废气土石方的清运、运输及处置等工序； ⑤施工场地产生的风力扬尘； ⑥施工区的燃油设备主要为施工机械（如柴油发电机、载重卡车、挖掘机等）和运输车辆，其排放的尾气中主要污染物有CO、HC、NOx等； 施工期扬尘主要原因是风力扬尘。由于施工的需要，一些施工点需要进行人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按照堆放尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 其中： Q—起尘量，kg/t·a V50—距地面50m处的风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速率见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.008 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.17 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.82 4.222 4.624 由表4-1可知，尘粒的沉降速度随着粒径增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的一些微小颗粒。根据现场气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此禁止在大风天气进行此类作业可以有效的抑制这类扬尘。 施工现场近地面的粉尘受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工过程中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输是散落，也会造成扬尘污染，影响范围在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。 蓄水池及管线施工时一般采用挖掘机等设备，运输车辆主要有装载车、自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOx、SO2，会对施工线路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 3、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 本项目施工废水主要产生于混凝土搅拌及部分工序活动，施工废水量相对较小，主要污染物为SS，浓度在1500～2500mg/L之间。在蓄水池、泵站附近分别设置1座10m3临时沉淀池，经沉淀池沉淀后回用，不外排。 本项目施工高峰期施工人员为35人，项目设1处施工区，不舍住宿及食堂，施工期生活污水主要为施工人员的洗漱废水，施工人员用水量按60L/d计，则用水量为2.1m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为1.68m3/d，集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 项目施工期间，主要是挖掘机、推土机等产生的噪声，噪声值在76~87dB(A)之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log(r/r0) 式中：Lp-距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0-距声源r0米处的参考声级，dB(A)。 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表4-2。 表4-2 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 距施工点距离(m) 噪声级 dB(A) 5 10 20 40 60 80 100 150 200 挖掘机 76 70 64 58 54.5 52 50 46.5 44 推土机 81 75 69 63 59.5 57 55 51.5 49 电焊机 87 81 75 69 65.5 63 61 57.5 55 蛙式打夯机 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 柴油发电机 80 74 68 62 58.5 56 55 50.5 49 由表4-2可知，项目施工机械产生的噪声在60m处最大噪声值为65.5dB(A)，因本项目仅在昼间进行施工，故满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中昼间标准限值。本项目周边50m范围内声环境敏感目标为兴民村三组，本项目蓄水池及泵站施工期为3个月，其余时间为田间管网施工，蓄水池接泵站施工结束后对兴民村三组的噪声影响即结束，因此施工期噪声对敏感点影响较小。 5、固体废物处置对周围环境影响分析 本项目固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 本项目施工期弃方量为32048.23m3，堆存于弃土场。项目土场选址位于拟建蓄水池西北侧的坑洼地，弃土严格按照水保环保要求进行施工，弃土场占地12000m2。占地类型为荒地。施工结束后对临时占地进行生态恢复。 建筑垃圾主要为蓄水池坝体填筑及泵站建设过程中产生的废砖块、混凝土等，建筑垃圾集中收集后送至指定的建筑垃圾填埋场处理。 本项目施工高峰期人员按35人计，生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目施工期为12个月，因此施工期内生活垃圾产生量为6.32t，集中收集后交由当地环卫部门处置。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善处置，对环境影响较小。 6、小结 施工期对周围环境影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此施工期对环境的影响较小，但在施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，精心安排、科学施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为灌区建设工程，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。项目运营期无废气、废水污染物产生，噪声主要为泵站设备噪声，固体废物主要为泵类设备维修过程产生的废机油、首部加压泵站过滤产生的污泥、肥料废包装、田间更换下来的废滴灌带。项目运营期影响主要为社会环境影响。 1、噪声影响分析 ⑴噪声源强 项目实施后，噪声主要为泵房设备噪声。主要设备具体噪声源强见表4-3。 表4-3 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数表 编号 噪声源 声源 类型 噪声产生情况 降噪措施 噪声排放情况 核算 方法 噪声值(dB(A)) 措施 降噪 效果(dB(A)) 核算方法 噪声值(dB(A)) 1 给水泵 频发 类比法 90 隔声罩壳、厂房隔声、距离衰减等 25 类比法 65 ⑵影响分析 项目实施后，噪声主要为泵房设备噪声，通过采用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施后，对周边环境影响较小。同时，泵站位于蓄水池西侧，距离兴民村三组190m，对其影响较小。 2、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为泵类设备维修过程产生的废机油、首部加压泵站过滤产生的污泥、肥料废包装、田间更换下来的废滴灌带。 泵类设备维修过程产生的废机油产生量为0.002t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，泵类设备维修过程产生的废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，集中收集后暂存于泵站内单独设置的3m2危废暂存间，定期交有资质单位安全处置。 首部加压泵站过滤装置产生的污泥量为1t/a，主要为泥沙及悬浮杂质等，属于一般固废，产生量较小，经集中收集后定期交由农户用于还田。 施肥产生的废包装为一般固废，产生量为0.2t/a，作为可回收资源由肥料供应厂家回收再利用。 本项目灌区面积4980亩，田间滴灌带每年更换一次，废滴灌带产生量为5t/a，根据建设单位提供的资料，本项目滴灌带由厂家直接供应，每年春种前拆除旧滴灌带，敷设新滴灌带，拆除下来的旧滴灌带由供应厂家回收。 3、社会环境影响分析 本项目为灌区建设工程，项目建成后，将完善区域灌区供水水利基础设施，切实保障农户利益，促进区域发展。根据实地了解和走访，项目区域居民均支持本项目的建设，并视其为民生工程，项目的建设主要为灌区服务，对加强红寺堡区产业集群力量建设，进一步落实宁夏示范区建设的重要实践，增强当地产业节约化，本项目高标准农田建设面积为4980亩，共节水16万m3，亩均节水量为32m3/亩，节水效果较好，可见本项目的建设具有正面的社会影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、建设工程选址合理性 本项目位于红寺堡区太阳山镇兴民村，兴民村是全国最大的生态扶贫移民集中区、中国富硒黄花菜明星产区、黄花菜产业扶贫模式带动乡村发展致富的典范。根据相关文件要求，结合当地农田建设规划、灌区实际、建设现状等因素，统筹考虑，按照整村推进思路，积极推进高标准农田建设项目的各项工作，科学合理的谋篇布局，红寺堡区农业农村局对项目进行了筛选，选择有特色种植业的太阳山镇兴民村灌域为本次高标准农田项目区。项目区域内地形较缓，无活动断裂、滑坡及临近建筑物等较大的不良工程地质问题，区域稳定性较好，属均匀地基，地基稳定；项目区占地范围内主要为其他草地和耕地，经现场踏勘占地范围内植被覆盖率较低，主要为野生杂草，且未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；此外，项目所在区域也不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等法定环境敏感区。综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 2、蓄水池、首部加压泵站选址合理性 本项目位于红寺堡区太阳山镇兴民村，蓄水池和首部加压泵站占地均为永久占地，占地类型为其他草地。根据本项目4980亩高标准农田分布情况，蓄水池和泵站设置于高标准农田中部区域，可以足量足压为北部区域和南部区域的农田提供用水保障。泵站位于蓄水池的西侧，距离兴民村三组190m，对其声环境影响较小。 3、施工区选址合理性 本项目设置1个施工生产区，主要设置在蓄水池东北侧，占地类型为其他草地。施工生产区设置在蓄水池东北侧空地上，占地2000m2，用于储存工料物资等。 施工结束后对施工生产区进行生态恢复，表土回覆后对占用的区域进行土地整治。土地整治结束后，对临时占用的区域进行人工种草措施进行原有植被恢复，草籽选择冰草、沙蒿、芨芨草、骆驼蓬、针茅等当地常见物种进行混播。通过施工期的生态防护和施工结束后的生态恢复措施，可使项目施工期临时占地范围内植被得以恢复，并且尽可能恢复到施工前的状态。综上所述，从环境保护的角度考虑，项目施工区的选址是合理的。 4、弃土场选址合理性 本项目布设弃土场1处，占地总面积为12000m2，主要用于堆放蓄水池开挖产生的多余土方。弃土场设置于蓄水池西北侧1.2km处的坑洼地。 弃土场选址主要考虑交通方便，尽量减少临时施工道路长度和弃土运距；节约用地，少占其他草地，尽量选择容量大、占地少的山坳或水塘；尽量远离河岸，不侵占洪道；尽量避开公路和村庄的可视范围；避开滑坡、崩塌等地质灾害地段。 通过对本项目设置的1个弃土场的地形地貌、植被情况、道路、高程、面积等情况进行了勘查，弃土场的设置根据区间集中弃土情况，从分布情况看，弃土场分布在项目区周边。弃土场基本为凹地和未利用土地，根据项目情况，合理选择弃土区域，因此可以最大限度的利用施工便道和拦挡措施。本项目弃土场选址位于蓄水池西北侧1.2km处的坑洼地，项目弃土从坑洼地前端开始堆存，边坡做斜坡处理，企图结束后进行植被恢复，植被恢复率达到100%，不会因雨水造成大面积冲刷，因此不需设置拦挡及截排水设施。根据实地查勘，弃土场选址不在《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的限制性规定之列，在占地上避免了占用农田。根据土地利用规划，弃土结束后进行植被恢复。 根据设计方案，弃土场占地总面积为12000m2，坑洼地平均深度3m，弃土容纳量为36000m3，本项目弃土量为32048.23m3，因此，弃土场能够满足本项目弃土需求，而且本项目弃土后弃土场不会超出现有地形高度。 因此，本项目弃土场选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境 1.1生态恢复措施实施 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①严格控制工程的占地，限制施工设备、堆料场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏； ②施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③采用机械碾压的方式对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复； ④施工人员严格控制施工活动范围，以减少人类活动对生态环境的扰动影响； ⑤本项目设置1个施工生产区，主要设置在蓄水池东北侧空地，占地类型为其他草地，用于储存工料物资等。本工程布设弃土场1处，占地总面积为12000m2，主要用于堆放蓄水池开挖产生的多余土方，弃土场为蓄水池西北侧的坑洼地。项目施工开挖、填方、弃方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质； ⑥管沟开挖时，应将挖出的土石方堆放在与施工便道相反一侧，距沟边不小于1m。同时在开挖管沟时，土方应分层堆放，表层土应靠边界线堆放，下层土应靠近管沟堆放。施工结束后，应进行分层回填，先填下层土，用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复，恢复植被； ⑦施工物料集中堆放在指定位置，严禁随意堆放。物料堆场采取底部硬化处理、开挖排水沟截留雨水措施，并采取围挡、遮盖等防风措施，防止施工物料通过风吹扬尘、雨水冲刷进入沿线生态系统； ⑧施工机械位置和施工人员活动范围要求限定在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 本项目施工过程直接造成植被损坏和土壤扰动，造成水土流失。但此类影响为暂时性影响，随着项目施工期的结束，植被将进一步恢复。 1.2生态恢复方案 针对本项目永久占地及临时占地具体植被生态恢复措施如下： ⑴蓄水池工程、首部加压泵站永久占地 蓄水池占地面积16150m2，首部加压泵站占地面积448.92m2，全部为永久占地。水土保持措施主要有机械土地整治、种草及表土苫盖，具体设计如下： ①工程措施 施工结束后对蓄水池坡脚外扰动范围进行土地整治，以备后期植被恢复。整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积0.3hm2。 ②植物措施 土地整治结束后，对蓄水池坡脚外扰动范围及防洪堤施工形成的裸露边坡通过种草措施进行原有植被恢复，草种选用冰草、沙蒿混播，混播比例为1:1。播种前采取草籽包衣或拌成泥丸后掺沙撒播，种草面积为0.5hm2，所需冰草82.5kg，沙蒿82.5kg，植被恢复率应达到100%。 ③临时措施 表土苫盖：蓄水池工程坝基部分清基土方在坝体施工结束后，用于后坝坡方格网内绿化覆土，对绿化覆土根据调蓄水库占地区实际情况进行定点堆放，堆高不大于3m，为防止风蚀和减小面蚀强度，表面采用防尘网进行苫盖。共需防尘网5000m2。 ⑵管线工程 管线工程包括蓄水池进水管线，总占地面积2828m2，全部为临时占地。主体工程已对管沟开挖开口宽度及两侧各0.5m区域进行表土剥离及施工结束后的表土回覆措施。水土保持措施主要有机械土地整治、种草、临时堆土苫盖，具体设计如下： ①工程措施 机械土地整治：管线施工完毕后，对管线工程临时占地区域进行土地整治，以备后期植被恢复所用，整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积2828m2。 ②植物措施 土地整治后，对临时占用的灌木林地及草地通过种草措施进行原有植被恢复。草种选用冰草、沙蒿混播，混播比为1:1。种草选在雨季进行，播种前采取草籽包衣或拌成泥丸后掺沙撒播；种草面积为2828m2，所需冰草64.5kg，沙蒿64.5kg，植被恢复率应达到100%。 ③临时措施 临时堆土苫盖：管道采取埋管铺设，管沟断面采用梯形断面，管沟开挖的土方按原土层顺序堆放于管沟一侧的堆土区，堆土不高于3.0m，堆土边坡比1:1。由于临时堆土结构比较松散，易发生风蚀和水蚀，采用防尘网对裸露面进行苫盖措施，苫盖面积为1414m2。 ⑶道路工程 道路工程为田间道路，总占地面积5200m2，全部为临时占地。水土保持措施主要有表土剥离与回覆、机械土地整治、种草以及施工期间的表土苫盖措施，具体设计如下： ①工程措施 表土剥离与回覆：对田间道路两侧临时占地区域进行表土剥离，剥离的表土就地拉运至蓄水池工程周边征地范围内进行堆放，待施工结束后回运并进行表土回覆平整。表土剥离厚度30cm，剥离面积5200m2，剥离量共计1560m3。 机械土地整治：施工结束后，对施工临时道路剥离的表土区域进行相应的表土回覆及土地整治，以备后期原有植被恢复。整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积5200m2。 ②植物措施 施工结束后，本着不改变原有占地类型的前提下，对临时占用的5200m2的草地及道路路肩区域通过人工种草措施进行水土流失防护。草种选用及混播比同管线工程防治区，种草面积为5200m2，所需冰草100kg，沙蒿100kg，植被恢复率应达到100%。 ③临时措施 表土苫盖：为防止风蚀和减小面蚀强度，对临时剥离的表土采用纤维网苫盖，周边就地采用砖块或土块进行固定，纤维网苫盖面积为2500m2。 ⑷施工生产区 本工程布设施工生产区1处，占地总面积为2000m2，占地类型为其他草地。水土保持措施主要有表土剥离与回覆、机械土地整治、种草以及施工期间的表土苫盖措施，具体设计如下： ①工程措施 表土剥离与回覆：对施工生产占用区域进行表土剥离，剥离的表土堆放于该区域一角，与施工材料分开堆放，待施工结束后进行回覆平整。表土剥离厚度30cm，剥离面积2000m2，剥离量共计600m3。 机械土地整治：施工结束后，对剥离的表土区域进行相应的表土回覆及土地整治，以备后期原有植被的恢复。整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积2000m2。 ②植物措施 施工结束后，本着不改变原有占地类型的前提下，对临时占用的200m2的草地通过人工种草措施进行水土流失防护。草种选用及混播比同管线工程防治区，种草面积为0.2hm2，所需冰草150kg，沙蒿150kg，植被恢复率应达到100%。 ③临时措施 表土苫盖：为防止风蚀和减小面蚀强度，对临时剥离的表土根据占地区实际情况定点堆放，堆高不大于3m，表面采用防尘网进行苫盖，苫盖面积为500m2。 ⑸弃土场 本工程共布设弃土场1处，占地总面积为12000m2，弃土场为蓄水池西北侧的坑洼地，弃土结束后与周边地形通过缓坡结合。水土保持措施主要有表土剥离与回覆、机械土地整治、种草及表土苫盖措施，具体设计如下： ①工程措施 表土剥离与回覆：对弃土场占用的坑洼地进行表土剥离，剥离的表土就地堆放于弃土场的四周，待弃土结束后进行回覆平整，表土剥离厚度30cm，剥离面积12000m2，剥离量共计1600m3。 机械土地整治：弃土结束后，对占地区域进行土地整治，以备后期原有植被恢复。整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm。整地面积12000m2。 ②植物措施 土地整治后，对弃土场临时占地区域通过种草措施进行水土流失防治。草种选择及播种量同蓄水池工程防治区。种草面积为12000m2，所需冰草1600kg，沙蒿1600kg，植被恢复率应达到100%。 ③临时措施 表土苫盖：为防止风蚀和减小面蚀强度，对弃土场剥离的表土根据占地区实际情况定点堆放，堆高不大于3m，表面采用纤维网进行苫盖，苫盖面积为3500m2。 本项目生态治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付生态治理费用；施工单位应建立健全施工期生态治理责任制，设专职管理人员负责落实生态治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 1.2生态保护和修复效果可达性分析 项目位于红寺堡区太阳山镇兴民村，红寺堡区地处宁夏中部干旱带，属典型的大陆性干旱气候，四季分明，温差较大，干旱少雨，蒸发量大，日照充足，冬季漫长而寒冷，春季干旱风沙多。项目区地表土壤主要为黄土状粉质粘土或粘土。植被类型属温带荒漠旱生植物，主要有沙蒿、甘草、沙冬青、猫头刺、牛心朴子白草、老瓜头、苦豆子、芨芨草、冰草、骆驼蓬、白茨、柠条、红砂珍珠、针茅等草原植被。 本项目施工严格按照施工计划进行，施工过程尽可能在施工范围内进行，以此来减少施工期对生态环境的影响。施工结束后，对临时占地进行生态恢复，人工种草措施选择的草籽为沙蒿、芨芨草、骆驼蓬、扁穗冰草等当地常见物种，并且混播。通过施工期的生态防护和施工结束后的生态恢复措施，可使项目施工期临时占地范围内植被得以恢复，并且尽可能恢复到施工前的状态。 项目典型生态保护措施平面布置见图5-1。 1.3生态环境监测计划 本次生态调查根据项目建设及管线布设分布情况、临时占地分布情况及占地类型，共布设4个生态环境监测点，具体监测点位布设情况见表5-1，监测点位分布见图5-2。 表5-1 生态环境现状监测点位布设表 编号 点位名称 点位坐标 1# 弃土场 E 106.665034°，N37.362271° 2# 滴灌区 E 106.671042°，N37.354718° 3# 进水管道中部 E 106.679024°，N37.355748° 4# 蓄水池东侧 E 106.678938°，N37.358409° 2、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017.9.28)、《吴忠市人民政府办公室关于印发<吴忠市扬尘污染治理工作方案>的通知》(吴政办发〔2017〕26号，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ①施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ②施工现场出入口区域采取硬化、洒水、铺装防尘网等处理措施； ③在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ④出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。 ⑤施工现场尽可能使用商品混凝土； ⑥及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免风力起尘和车辆运输起尘； ⑦施工车辆运输采用篷布遮盖，避免沿途洒落尘土；合理安排施工进度以及施工方式，减少产生扬尘的施工时间； ⑧竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施。 本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立企业、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。 采取以上措施后，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本工程施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 ⑶表土剥离粉尘防止措施 在表土挖掘过程中，应采取定期对表土进行洒水的降尘措施，增加其含水率，并且挖掘机应降低料斗卸料高度，减少扬尘产生。堆土底部用临时装土草袋挡护，平整、压实临时堆土表面，并用篷布遮盖，防止粉尘污染及降雨径流的冲刷，在堆土坡脚周围设置临时土质排水沟，使雨水汇集后排入周围已有排水系统，防止造成新的水土流失。 本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3、废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水经沉淀池沉淀后回用，施工人员生活污水直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 本项目废水治理责任主体为建设单位，因为施工期废水直接用于泼洒抑尘，故不涉及废水治理费用；施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 4、噪声 根据调查，项目位于红寺堡区太阳山镇兴民村，蓄水池北距兴民村三组35m，加压泵站距兴民村三组178m，蓄水池施工对兴民村三组有一定影响，待施工结束后影响即结束。为了进一步降低项目施工期噪声影响，采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00-6：00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑷控制汽车鸣笛。 ⑸如果确须夜间施工，须到生态环境部门办理夜间施工审批手续。 本项目噪声治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付噪声治理费用；施工单位应建立健全施工噪声治理责任制，设专职管理人员负责落实噪声治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 5、固体废物 本项目固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 本项目施工期弃方量为32048.23m3，堆存于弃土场。项目在蓄水池西北侧坑洼地进行弃土，弃土严格按照水保环保要求进行施工，弃土场占地12000m2。占地类型为荒地。施工结束后对临时占地进行生态恢复。 建筑垃圾主要为蓄水池坝体填筑及泵站建设过程过程中产生的废砖块、混凝土等，建筑垃圾集中收集后送至指定的建筑垃圾填埋场处理；施工人员生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。 综上所述，施工期产生的固体废物均得到了妥善处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 ⑴生态环境影响分析 本项目为灌区建设工程，项目建成后将完善区域灌区供水水利基础设施，改良耕地4980亩，发展高效节水灌溉4980亩。本项目针对中部干旱带高效节水灌域，田间全部配套安装滴灌灌溉设备，大力推广高效节水灌溉技术，配合水肥一体化技术、有机肥替代化肥技术，全力保障高效节水灌溉工程覆盖区域抗旱应急，有效提高田间土壤和空气湿度，使农作物总体长势受干旱情况影响较小。项目区在开发过程中已经沿田间道路、支渠两侧种植农田林网，现状林网大框架基本形成。现有树种主要是新疆杨。农田防护面积比例达90%。本项目在田间道路两侧宽幅林带配套滴灌管网，将有效保障农田防护林带的生态环境。 有机肥的主要优势是有机质含量丰富，可以改良土壤、培肥地力。有机肥料施入土壤后，有机质能有效地改善土壤理化状况和生物特性，熟化土壤，增强土壤的保肥供肥能力和缓冲能力，为作物的生长创造良好的土壤条件。有机肥替代即解决了化肥过量使用带来土壤酸化和水体的富营养化又解决了畜禽粪污堆积得不到有效利用造成污染。 根据实地了解和走访，项目区域居民均支持本项目的建设，并视其为民生工程，项目的建设主要为灌区服务，对加强红寺堡区产业集群力量建设，进一步落实宁夏示范区建设的重要实践，增强当地产业节约化，本项目高标准农田建设面积为4980亩，共节水16万m3，亩均节水量为32m3/亩，节水效果较好，可见本项目的建设具有正面的社会影响。 ⑵大气环境影响分析 本项目运营期无废气产生。 ⑶水环境影响分析 本项目运营期无废水产生。 ⑷声环境影响分析 项目运营期噪声主要为首部加压泵站设备噪声，拟采取以下措施减缓噪声影响。 ①项目首选低噪声设备，同时采取设置减振垫、加装带内衬吸声板的隔声罩等措施，并通过距离衰减以达到减振降噪的目的； ②泵类设备等安装在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响； ③进水泵站设备定期保养，减少机械过快老化导致的噪声。 ⑸固体废弃物影响分析 ①固体废物产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为泵类设备维修过程产生的废机油、首部加压泵站过滤产生的污泥、肥料废包装、田间更换下来的废滴灌带。 运营期废滴灌带产生量为5t/a，由滴灌带供应厂家回收。 泵类设备维修过程产生的废机油产生量为0.002t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，泵类设备维修过程产生的废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，集中收集后暂存于泵站内单独设置的3m2危废暂存间，定期交有资质单位安全处置。 首部加压泵站过滤装置产生的污泥量为1t/a，主要为泥沙及悬浮杂质等，属于一般固废，产生量较小，经集中收集后定期交由农户用于还田。 施肥产生的废包装为一般固废，产生量为0.2t/a，作为可回收资源由肥料供应厂家回收再利用。 ②贮存场所（设施）污染防治 本项目拟在泵房内单独设置3m2的危险废物暂存间，危险废物暂存间建设根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求执行。建设单位应建立严格的危废暂存间管理制度，对于进出存放库的危废严格登记；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③运输过程的污染防治措施 本项目危险废物运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求执行。 ④利用或者处置方式的污染防治措施 根据本项目产生的危险废物，涉及的类别主要有HW48类321-024-48，结合《危险废物经营许可持证单位一览表》（宁夏回族自治区生态环境厅，2022年7月22日），项目所在地周边有资质的危险废物处置单位分布情况见表5-2。 表5-2 危险废物处置单位分布情况一览表 序号 地区 单位名称 许可证号 处置能力 经营范围 1 吴忠市太阳山开发区 宁夏瑞科化工有限公司 NWF[2017]002号 6000吨/年 HW08废矿物油与含矿物油废物（251-001-08、251-005-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08油/水分离设施产生的废油、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08） 2 吴忠市青铜峡市 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 NWF[2020]004号 120000吨/年 HW08废矿物油（071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08） 3 吴忠市同心县 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 NWF[2021]008号 26000吨/年 HW08废矿物油与含矿物油废物（251-001-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油） 以上所列为本项目所在区域部分危险废物经营许可持证单位，宁夏区内全部危险废物经营许可持证单位请查阅宁夏生态环境厅官方网站 由上表可知，本项目所在区域具备处置本项目危险废物的单位，建设单位可将上述单位作为参考，与之签订危险废物安全处置协议。 2、环境监测 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 项目具体监测内容及计划见表5-3。环境监测计划布点图见图5-2。 表5-3 环境监测内容及计划 阶段 监测内容 主要技术要求 监测方法 报告制度 监督机构 施工期 环境空气 监测项目：TSP 监测频率：不定期 监测点：施工现场 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995 吴忠市生态环境局红寺堡分局 吴忠市生态环境局红寺堡分局 噪声 监测项目：施工噪声 监测频率：不定期 监测点：施工现场 《声环境质量标准》GB3096-2008 固体废物 监测项目：固体废物排放量及处置方式； 监测频率：不定期 监测点：施工现场 / 运营期 生态环境 监测项目：占地范围内及施工扰动区地表植被恢复监测，地表植物种类和生产力 监测频率：工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续2年 监测点：见监测布点图 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022） |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资1820.35万元，环保投资估算55万元，占总投资的3.02%。具体见表5-4。 表5-4 项目环保投资估算表 时段 污染防治措施 环保投资(万元) 施工期 废气 施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布等。 15 废水 设置10m3沉淀池，施工废水经沉淀后回用不外排；施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘。 8 噪声 减振、隔声。 5 固废 建筑垃圾清运至政府指定地点合理处置；施工人员生活垃圾交由环卫部门统一处置。 2 生态恢复 对于临时占地结束后进行迹地恢复，播撒草籽、植被恢复。 20.0 运营期 固体废物 加压泵站内设置3m2危废暂存间，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s 1.0 生态环境 占地范围内及施工扰动区地表植被恢复监测，地表植物种类和生产力 4.0 合计 55 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工设备、堆料场等临时占地面积；施工后回填土坑，恢复植被；采用机械碾压对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复；施工结束进行临时占地迹地恢复；施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 | 临时堆土长进行篷布遮盖；施工结束进行临时占地迹地恢复，场地平整，播撒草籽进行植被恢复，使临时占地范围内生态100%恢复 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值 | 减震、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑场地设置施工围挡，建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾集中收集后送至当地政府指定的地点合理处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置 | 对周围环境影响可接受 | 废滴灌带由供应厂家回收；废机油设置3m2危废暂存间，委托有资质单位处置 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 占地范围内及施工扰动区地表植被恢复监测，地表植物种类和生产力 | 工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续2年 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本工程符合国家产业政策要求，工程的建设对环境的影响较小，在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施、加强风险管理的前提下，从环境保护角度分析，本工程在拟建地建设是可行的。