# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：红寺堡区2022年红寺堡镇朝阳村富康组             现代高效节水农业建设项目

建设单位（盖章）：吴忠市红寺堡区农田水利建设服务中心

编制日期：         二〇二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 红寺堡区2022年红寺堡镇朝阳村富康组现代高效节水农业建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 胡君 | 联系方式 | 18995375158 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组 |
| 地理坐标 | （ 106 度 10 分 2.055 秒， 37 度 24 分 57.182 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 125、灌区工程（不含水源工程的） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 其中永久占地11435.61m2，临时占地15235.39m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁夏回族自治区农业农村厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁农（批）发[2022]7号 |
| 总投资（万元） | 1838.18 | 环保投资（万元） | 107.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.7 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批机构：自治区人民政府办公厅； 审批文号：宁政办发〔2021〕82号）； 规划名称：《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》； 审批机构：宁夏回族自治区人民政府办公厅； 审批文号：宁政办发〔2021〕87号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、宁夏回族自治区生态环境厅，《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函〔2021〕721号）； |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发[2021]82号）中提出：“力推农业节水增效。坚持以现代化生态灌区建设为主攻方向，以高标准农田和高效节水灌溉建设为抓手，节水工程与农艺、管理等措施相结合，加强农业用水精细化管理，推进农业灌溉向生态型、集约型﹑高效型转变，着力打造全国农业高效节水示范区。到2025年，全区高效节水灌溉面积达到550万亩,农田高效节灌溉率提高到55%以上。” 本项目属于现代高效节水农业建设项目，将现状渠灌改造为现代高效节水农业，田间全部配套滴灌设备，配套水肥一体化技术，全力保障现代高效节水农业工程实施信息化、自动化，提高水资源利用率，提升灌溉效率，增加产量，从而增加农民收入。 因此，本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相关要求相符。 2、本项目与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕87号）中提出：“大力发展现代高效节水农业。坚持以水定规模、定结构、定产业、定效益。分区布局，综合施策，集约发展。推进工程节水，大中小微工程配套，因地制宜推广滴灌、喷灌、管灌、渠灌、激光平地、水肥一体化技术，结合产业发展，实现精准灌溉、按墒灌溉，提高农业产出和用水效率。加快推进现代高效节水农业发展，完善投融资、水权、水价、管护机制，推广农业托管模式。实施高效节水设施提档升级，建设“灌区一张图”，实现灌溉自动化、管理信息化、服务市场化。推进农艺节水，优化种植结构，推广抗旱品种，减少高耗水作物，发展高效益低耗水作物，改进耕作方式，推广春秋覆膜种植。到2025年，全区建设高效节水农业300万亩，其中：新增建设203.5万亩，改造提升96.5万亩；农田灌溉水利用系数达到0.6以上。” 本项目属于现代高效节水农业建设项目，灌溉面积5867亩。将现状渠灌改造为现代高效节水农业，田间全部配套滴灌设备，配套水肥一体化技术，全力保障现代高效节水农业工程实施信息化、自动化，提高水资源利用率，提升灌溉效率，增加产量，从而增加农民收入。 因此，本项目与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》相关要求相符。 3、本项目与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书审查意见的函》（宁环函〔2021〕721号）符合性分析 宁夏回族自治区水利厅于2021年8月委托宁夏环境科学研究院(有限责任公司)，编制完成《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》，于2021年8月9日取得宁夏回族自治区生态环境厅签发的《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》(宁环函﹝2021﹞721号）。 根据《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及(宁环函﹝2021﹞721号)，规划基准年为2020年，规划期至2025年。《规划》主要包括完善水资源节约集约利用体系、完善现代水网体系、提升水旱灾害风险防控能力、推进水生态环境保护治理、推进水利智慧化建设、保护传承黄河水文化等内容。通过实施防灾减灾、水资源利用和城乡供水保障、灌区现代化改造、水生态保护治理与修复等重点工程，到2025年，率先在全国基本建成以现代化灌区、城乡供水一体化和现代化防灾减灾体系为重点的现代水网体系，水资源节约集约利用水平全国一流，黄河宁夏段保护治理水平流域领先，覆盖各领域各层级的水利监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化方面明显提升，基本实现水利现代化。 本项目位于红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，主要包括土壤改良工程、灌溉工程、田间道路工程、农田输配电工程、自动化和信息化工程，建设规模为5867亩，规划种植玉米，灌溉方式滴灌，水源通过新建调蓄水池，容积为9.9万m3，在蓄水池北侧新建首部加压泵站。规划灌区新庄集一支干渠17支渠取水量为117.34万m3。项目建设符合规划中“提升水旱灾害风险防控能力、灌区现代化改造”等内容，因此，本项目符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及(宁环函﹝2021﹞721号)的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 本项目与《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号）符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 具体要求 本项目情况 符合性 生态保护红线及生态分区管控 生态保护红线外的生态空间（一般生态空间）：原则上按限制开发区域的要求进行管理。⑴严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。⑵严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，对照吴忠市生态空间分布示意图（图1-1），本项目不属于吴忠市生态保护红线及一般生态空间。用地性质为其他草地，不涉及态空间中的林地、草原及其他未作明确规定的用地其他未作明确规定的用地等。 符合 环境质量底线及分区管控 水环境质量底线及分区管控：水环境一般管控区是指对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，对照吴忠市水环境分区管控图，本项目属于水环境一般管控区（图1-2）。本项目施工废水经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排。施工期盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。建成运营期间，没有污染物产生，不会对区域地表水环境造成影响。 符合 大气环境一般管控区：属于除大气环境优先保护区与重点管控区之外的其他区域，应合理规划发展，严格落实国家和宁夏的政策要求，不得建设禁止类和限制类的大气污染物排放项目。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，对照吴忠市大气环境分区管控图，本项目属于大气环境一般管控区（图1-3）。本项目为现代高效节水农业建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中一、水利“14、灌区及配套设施建设、改造”，不属于限制类及淘汰类项目。 符合 农用地优先保护区：加大优先保护类耕地保护力度，确保其“面积不减少、土壤环境质量不下降”，在永久基本农田集中区域不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 本项目位于现代高效节水农业建设项目，对照吴忠市土壤污染风险分区管控图，本项目属于土壤环境农用地优先保护区（图1-4）。本项目用地性质为其他草地，不涉及态空间中的林地、草原及其他未作明确规定的用地其他未作明确规定的用地等；不涉及耕地。 符合 资源利用上线及分区管控 水资源利用上线及分区管控：水资源利用上线重点管控区认真贯彻落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》。坚持量水而行、高效利用，把水资源作为最大的刚性约束，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，建设节水型社会。 本项目位于现代高效节水农业建设项目，属于水资源利用上线重点管控区。本项目为绿化灌溉用水水源工程，施工期、运营期资源利用主要为水、电，用量占区域的资源量较小。不会对区域资源利用上限产生影响。 符合 环境管控单元与准入清单、生态环境准入清单 空间布局约束：1、不得开展未列入国家相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、除热电联产以外的煤电项目;（依据《市场准入负面清单（2019 年版）》《国家能源局关于进一步调控煤电规划建设的通知》）；2.城市建成区内不得新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。城市建成区外不得新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉；（依据 《吴忠市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》）；3.不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中红寺堡区的产业准入清单外的产业项目活动。 本项目位于现代高效节水农业建设项目，对照吴忠市环境管控单元图，本项目属于重点管控单元（图1-5）；根据吴忠市环境管控单元生态环境准入清单，本项目属于重点管控单元（红寺堡区红寺堡镇重点管控单元）。 本项目为现代高效节水农业建设项目，不属于开发性、生产性建设活动，不属于国家相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、除热电联产以外的煤电项目；不涉及燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。 符合 污染物排放管控：现有的采用高污染燃料的设施项目（城市集中供热锅炉和电厂锅炉除外），在高污染染料禁燃区划分后开展清洁能源改造 本项目为现代高效节水农业建设项目，不属于开发性、生产性建设活动；不属于高污染燃料的设施项目。 符合 4、产业政策符合性分析 本项目为现代高效节水农业建设项目。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中一、水利“14、灌区及配套设施建设、改造”，不属于限制类及淘汰类项目。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，蓄水池位置位于17支渠北侧，地理坐标为106°10′2.055″，37°24′57.182″。供水管道起、止坐标：（106°9′19.646″~106°10′56.515″，37°24′40.496″~37°26′12.498″）。根据现场调查，项目区内地表水体为红柳沟，位于项目区西南侧7.8m。本项目地理位置图见图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 2020年6月，习近平总书记视察宁夏时强调，宁夏要有大局观念和责任担当，更加珍惜黄河，精心呵护黄河，努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。宁夏作为加快推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区，“节水优先”成为宁夏区内黄河流域实现高质量发展的现实途径，我区坚决落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的“四水四定”原则，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源。 项目区位于新庄集一干渠末端，在灌溉高峰期，用水紧张，为了改善现状问题，红寺堡区农业农村局加大推广现代高效节水农业项目力度，将现状渠灌改造为现代高效节水农业，建设1座9.9万m3蓄水池以及在蓄水池北侧新建1座泵站，经加压过滤后将水输送至田间，田间全部配套滴灌设备，配套水肥一体化技术，全力保障现代高效节水农业工程实施信息化、自动化，提高水资源利用率，提升灌溉效率，增加产量，从而增加农民收入。 2、工程任务 ⑴设计水平年 项目现状年为2020年，规划水平年为2035年。 ⑵供水保证率 供水保证率取95％。 ⑶工程任务 本项目工程任务是为红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组配套5867亩高标准灌溉工程。 3、项目取用水情况 ⑴需水量 种植规模：项目区位于红寺堡扬水灌区红寺堡镇朝阳村富康组，设计灌溉面积5867亩。 种植结构：项目区规划种植玉米。 取水水源与灌溉方式：项目区从红寺堡新庄集一支干渠17支渠取水，田间全部采用现代高效节水灌溉方式，玉米为露地滴灌。 灌溉定额与灌溉制度：玉米滴灌的灌溉定额为200m3/亩。 灌溉制度设计：玉米灌水期5d，灌水次数为12 次，每次灌水量12～18m3/亩。 表2-1 项目区设计灌水率计算表 灌水时间（月·日） 灌水天数（天） 玉米（100%） 灌水率（m3/s/万亩） 4.21~4.25 5 15 0.347 5.1~5.5 5 15 0.278 5.11~5.15 5 0 5.21~5.25 5 0 6.1~6.5 5 15 0.347 6.11~6.15 5 16 0.370 6.21~6.25 5 16 0.347 7.1~7.5 5 16 0.370 7.11~7.15 5 18 0.370 7.21~7.25 5 18 0.370 8.1~8.5 5 18 0.417 8.11~8.15 5 18 0.417 8.21~8.25 5 18 0.417 9.21~9.25 5 15 0.347 合计 70 200 0.417 农业灌溉灌水率：0.417m3 /（s∙万亩）。 灌溉水利用系数：项目区新庄集一支干渠17支渠直开口的灌溉水利用系数为0.909，至黄河取水口处的灌溉水利用系数为0.8。 需水量：根据《红寺堡区2022年红寺堡镇朝阳村富康组现代高效节水农业建设项目初步设计报告》（宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司，2022年7月），项目区的田间净需水量为117.34万m3，至新庄集一支干渠17支渠直开口的毛需水量为129.07万m3，至黄河取水口的毛需水量为146.68万m3。 ⑵水指标平衡分析 项目区属于红寺堡扬水灌区，根据红寺堡区水资源确权情况，项目实施后，新庄集一支干渠16～19支渠确权净水量为117.34万m3。项目区净需水量为117.34万m3，因此确权水量能够满足项目区用水需求。 ⑶供水能力分析 本项目建设规模5867亩，全部采用高效节水灌溉方式，本项目灌水率为0.417m3/（s∙万亩），至新庄集一支干渠17支渠直开口灌溉水利用系数为0.831，因此需水流量为0.587×0.417÷0.831= 0.295m3/s。新庄集一支干渠17支渠现状采用“U”型预制混凝土砌护，渠道深0.5m，开口宽0.782m，设计过流能力0.30m3/s，因此渠道供水能力能够满足本项目取水需求。 4、项目组成 本项目水源为红寺堡新庄集一支干渠17支渠，取水水源为黄河水。建设内容包括1座蓄水池（9.9万m³），在蓄水池北侧新建1座泵站，经加压过滤后将水输送至田间。片区分4个灌溉系统。田间管网分五级管道，分别为主干管、干管、分干管、支管、滴灌带。具体见表2-2。 表2-2 项目组成情况表 工程类别 工程名称 主要内容 主体工程 灌溉与排水工程 水源工程 新建1座9.9万m³蓄水池，梯形断面，池底长118m、宽68m、池深9.0m，内边坡比1:3。护坡采用砼格条内填卵石结构，卵石厚0.3m，其下依次铺设0.1m厚壤土和复合土工膜。池底从上至下依次为0.6m厚覆土层、复合土工膜，基础原土翻夯处理，翻夯深1.4～3.0m。新建引水渠长75m，引水管道长80m，节制闸1座，进水闸1座 首部枢纽工程 新建1座泵站，主厂房建筑面积310.30m2，副厂房建筑面积119.34m2，主厂房安装水泵4（台）套，配套砂石+叠片过滤器4套、施肥设施4套，电磁流量计4台，配套阀件及电力设备。配套电磁流量机井4座 田间管网工程 铺设PVC管道80.88km，管径315～63mm，压力等级1.0～0.63Mpa；铺设PE管47.04km，管径75～32mm，压力等级0.4～0.25Mpa；铺设滴灌带3201.54km、滴灌管41km。新建管道建筑物443座，其中：分水阀井28座，排气补气阀井24座，放空阀井48座，电磁阀井283座，穿沟建筑物1座，穿路建筑物59座。 自动控制工程 安装首部自动化控制及视频监控系统各1套，安装电磁阀281套、智能阀门控制器228套、土壤墒情传感器 土壤改良工程 土地机深翻面积4785亩，翻耕深度30cm 农田输配电工程 新建10kV架空线路1.70km，敷设10kV电缆210m。泵站设计内容包含变压器1台，低压开关柜4面，高压开关柜4面等。 临时工程 临时占地 主要包括管线施工作业带及施工生产生活区、施工营地。占地合计15325.39m2，占地类型为其他草地。 公用工程 供水 本项目水源为红寺堡新庄集一支干渠17支渠，取水水源为黄河水。施工期用水主要为施工用水、管线冲水试压用水以及施工人员盥洗用水；运营期不涉及生活用水以及生产用水；施工期和运营期供水均由朝阳村市政管网供给。 排水 施工期施工废水（蓄水池及加压泵站）经沉淀后回用或用于泼洒抑尘，冲水试压废水直接用于泼洒抑尘或周边绿化灌溉；施工人员的盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。运营期无废水产生。 供电 本项目从红寺堡变522红河线红源村线18#“T”接，供电距离为1.700km，敷设电缆210m至新建蓄水池泵站配电室。 环保工程 施工期 废气治理 施工场地洒水，每天4次（9:00~10:00、11:00~12:00、14:30~15:30、16:30~17:30）；运输车辆加盖篷布、加强车辆保养等。 废水治理 施工废水（机械设备及汽车轮胎冲洗废水）经1座2m3简易集水池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；试压废水仅含SS，收集后就近用于周边绿化；施工期盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 噪声治理 选用低噪声设备；合理安排施工时间，禁止夜间22：00-6：00时段施工；合理布置施工区，高噪声施工材料加工点远离敏感保护目标。 固废治理 剩余土方用于本项目场地平整，不外运；建筑垃圾集中运至指定堆放点堆放；施工人员生活垃圾交由环卫部门统一处置。设备安装及装饰工程产生的废包装材料集中收集后送至红寺堡区政府指定的地点合理处置。 生态环境 临时用地使用完毕后，立即实施复垦、复绿措施；加强临时占地复垦的监理工作；严格控制工程的占地，限制施工设备、临时表土堆场等临时占地面积，来避免对原有植被的破坏；管线施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复；施工产生的剩余土方、建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作；加强防护林的建设和保护工作；禁止滥捕滥杀，加强对施工人员的教育及管理。 水土保持 蓄水池工程绿化沿着蓄水池围栏栽植乔木旱柳两排、灌木柠条两排，其他空地全部撒播种草籽紫花苜蓿和冰草，乔木株行距3m×3m，灌木株行距1m×1m，草籽撒播量60kg/hm2。 供水管线施工完毕全面整地后采取撒播草籽的措施恢复植被，防治新增水土流失，草籽选用紫花苜蓿和扁穗冰草，1:1 比例混播，撒播量为60kg/hm2，供水管线工程防治区恢复植被面积6.9hm2。 自然恢复期监测时间为主体工程运行后1年。监测频率为施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，待工程结束后监测1次。自然恢复期监测时间为10月下旬监测1次。 运营期 噪声 选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减等。 固体废物 加压泵站过滤设备产生的污泥集中收集后定期交由附近农户用于还田；本项目滴灌带由厂家直接供应，每年春种前拆除旧滴灌带，敷设新滴灌带，拆除下来的旧滴灌带由供应厂家回收；废肥料包装袋集中收集后由肥料厂家回收利用；废机油产生后由设备维护方带走统一交有资质单位安全处置，泵站内不贮存。 5、主要建设内容 ⑴蓄水池工程 ①取水设计 A.取水工程布置 灌溉水源为新庄集一干渠，利用已建新庄集一干渠17支渠进水闸，进水闸门为测控一体化闸门，闸门尺寸为0.8×0.8m，17支渠前段为梯形断面渠，后段为D500U型渠。考虑到实施节水灌溉项目后，16支、19支渠的部分流量调至17支渠，设计将17支渠前段75m扩建为D800U型渠，渠道右侧新建进水闸（开放式结构，平板铸铁闸门，共1扇，孔口尺寸800×800mm），闸后顺接新建的80mDN800钢筋混凝土排水管（Ⅱ级）至蓄水池进水管处。 B.水力计算 新庄集一干渠设计流量6.2m3/s，设计水深1.86m，最小流量3.64 m3/s，最小水深1.48m，渠深2.0m，满足蓄水池取水要求，17斗渠现状引水流量0.15m3/s，水深0.55m，渠深0.75m，满足取水要求。17斗渠改造段水力计算表见表2-3。 表2-3 17斗渠改造段水力计算表 序号 斗渠名称 渠道流量(m3/s) 渠道总长(m) 流速v(m/s) 水深h(m) 湿周P(m) 水力半径R(m) 糙率n 比降i 渠深H(m) 圆弧半径r(m) 1 17斗 0.30 170 0.78 0.55 1.596 0.246 0.016 1/1000 0.75 0.4 ②蓄水池工程设计 A.蓄水池布置 根据灌溉需要及灌区布局，新庄集一干渠北侧新建1座蓄水池，采用梯形造型，蓄水池容积9.9万m3，永久占地11000m2。 B.断面设计 本项目蓄水池断面采用梯型断面，容积为9.9万m3，设计水深7.5m，超高1.5m，池深9m，内边坡1:3.0，外边坡1:2.0，池顶宽度5.0m。坝顶开口尺寸为长×宽=122m×172m，池底尺寸为长×宽=68m×118m，池底高程1364.00m，正常蓄水位1371.50m，池顶高程1373.00m，坝轴线长为608m（中心线）。 蓄水池坝顶设5.0m宽碎石路面，碎石厚0.15m，为阻止人畜随意进入，沿蓄水池堤顶路内侧四围设铁艺围栏 图2-2 坝体标准断面及砌护结构 C.防渗砌护结构 本项目蓄水池采用的防渗结构为：蓄水池坡面和池底均铺设复合土工膜（ 250g/0.5mm/250g）防渗，坡面采用C25现浇混凝土隔离带（200×300mm）+300mm 卵砾石（粒径80mm-200mm），从下到上分别是复合土工膜、100mm壤土(卵石密实镶嵌其中)、C25现浇混凝土隔离带（200×300mm）+300mm卵砾石（粒径80mm-200mm）。池底防渗结构从下到上分别是：复合土工膜、600mm厚壤土。坡脚设置0.8×0.6m 混凝土护脚用以稳定坡脚，固定边坡和池底的复合土工膜。 D.基础处理 根据地质资料，蓄水池坝坡表层坝基壤土为Ⅰ～Ⅱ非自重湿陷性壤土，采用边坡3m厚原土翻夯，池底局部1.4m厚原土翻夯，压实度不低于0.97。 E.进水建筑物 进水口通过管道直接入池，进水管采用DN800钢管，经过1:3.0陡坡段后进入泄水消力池，陡坡段宽度3m。消力池采用下挖式，宽度3m，长度6m，深度 0.8m， 下游设置10m长现浇混凝土海漫。 ⑵首部加压泵站工程 首部加压泵站控制面积5867亩，分4个系统。加压泵站设计流量990m3/h，总扬程均为36~49m，布置4台机组，水泵均采用潜水泵，单机单管，总装机容量265kW。泵站长21.4m，宽14.5m，面积310.30m2；副厂房长11.7m，宽10.2m，面积119.34m2。厂房配套砂石+叠片过滤器、施肥设施、阀件及配套电力设备。副厂房配套电力设备。 1#加压系统设计流量260m3/h，扬程为49m。系统选用300QJ280-56/2型井用潜水泵1台，单泵流量280m3/h，扬程56m，转速2900r/min，配套电机功率75kW。 2#加压系统设计流量290m3/h，扬程为47m。系统选用300QJ320-56/2型井用潜水泵1台，单泵流量320m3/h，扬程56m，转速2900r/min，配套变频电机功率90kW。 3#加压系统设计流量270m3/h，扬程为40m。系统选用300QJ300-44/2型井用潜水泵1台，单泵流量300m3/h，扬程44m，转速2900r/min，配套变频电机功率63kW。 4#加压系统设计流量170m3/h，扬程为36m。系统选用300QJ200-40/2型井用潜水泵1台，单泵流量200m3/h，扬程40m，转速2900r/min，配套变频电机功率37kW。 过滤站内各滴灌加压系统在过滤器进水管道上安装进水钢制伸缩节和进水电动蝶阀各1道；过滤器采用全自动反冲洗砂石+自动反冲洗叠片式组合过滤器；后出水管道上分别安装出水钢制伸缩节、静音止回阀、手动蝶阀和排气补气套阀各1道。其中静音止回阀为工作阀门，手动蝶阀为检修阀门。 过滤站内设集水井，配2台65WQ30-10-2.2固定式排污泵；过滤站外设2台65WQ30-10-2.2移动式排污泵。 过滤站内配置智能溶肥系统1套，配备 PE溶肥罐（带搅拌器）、输肥泵和送料机，向各个系统的注肥系统的PE溶肥罐注肥。每个加压系统各设置注肥系统1套，注肥系统包括1台单通道施肥机和2个 PE溶肥罐（1用 1备），通过单通道施肥机向各系统施肥。 本次采用三通道智能水肥一体机，肥料采用复合肥。智能水肥一体机通过自动控制系统控制水肥比。智能水肥一体机吸肥采用文丘里原理，注肥采用注肥泵； 玉米水肥管理制度见表2-4。 表2-4 玉米滴灌水肥管理制度表 生育期 时间 灌水定额 （m³ /亩） 灌水次 数 灌水量（m ³/亩） 肥力水 平 滴灌专用肥料 （N：P2O5K2O) (kg/亩） 滴肥次 数 施肥量 （kg/ 亩） 营养素使用量 （N：P2O5K2O) (kg/亩） 备注 播 种期 4 月中下旬 14～ 16 1 14～ 16 苗期 5 月上旬-6 月上旬 11～ 13 1 11～ 13 高 4（32:10:8） 1 4 1.28-0.40-0.32 5-10cm 土层地温≥ 10℃灌水 中 4.5（32:10:8） 1 4.5 1.44-0.45-0.36 低 5（32:10:8） 1 5 1.60-0.50-0.40 拔节期 6 月中旬-7 月上旬 15～ 18 3 15～ 18 高 4.5（32:10:8） 9.5 （32:10:10） 2 14 1.44-0.45-0.36 2.85-0.95-0.95 分别在第 1水及第 3 水施肥 中 5（32:10:8） 10（32:10:10） 2 15 1.60-0.50-0.40 3.00-1.00-1.00 低 5.5（32:10:8） 10.5（32:10:10） 2 16 1.76-0.55-0.44 3.15-1.05-1.05 抽穗 - 吐丝 期 7 月中旬 16～ 18 3 16～ 18 高 8（25:10:15） 1 8 2.00-0.80-1.20 第 2 水施肥 中 9（25:10:15） 1 9 2.25-0.90-1.35 低 10（25:10:15） 1 10 2.50-1.00-1.50 吐丝 - 灌浆期 7 月下旬-8 月下旬 16～ 18 3 16～ 18 高 4.5（25:10:15） 9.5（25:10:15） 2 14 1.125-0.45-0.675 2.375-0.95-1.425 分别在第 1水及第 3 水施肥 中 5（25:10:15） 10（25:10:15） 2 15 1.25-0.50-0.75 2.50-1.00-1.50 低 5.5（25:10:15） 10.5（25:10:15） 2 16 1.375-0.55-0.85 2.625-1.05-1.575 成熟期 9 月下旬-10 月上 旬 15～ 18 1 15～ 18 根据降雨情况，适时灌溉 合计 12 181～ 200 高 6 40 11.07-4.00-4.93 中 6 43.5 12.04-4.35-5.36 低 6 47 13.01-4.70-5.79 ⑶田间管网工程 ①高效节水灌溉布置 建设规模5867亩，种植玉米。灌溉方式采用滴灌，分4个灌溉系统，具体见2-5。 表2-5 灌区高效节水灌溉规划表 片区名称 作物 节水方式 系统编号 控制面积（亩） 朝阳村富康组 玉米 滴灌 1#灌溉系统 1550 2#灌溉系统 1700 3#灌溉系统 1647 4#灌溉系统 970 合计 5867 ②基本参数设计 a.灌溉设计保证率：85%。 b.土壤容重、田间持水量：土壤容重为1.45g/cm3， 田间持水量为22%。 c.土壤计划湿润土层深度：500mm。 d.微灌设计土壤湿润比：60%。 e.灌溉水利用系数：0.9。 f.滴灌带、灌水器间距：滴灌带及灌水器间距主要根据植物的种植模式确定，项目区玉米按照宽窄行布置，窄行×宽行×窄行=0.4m×0.7m×0.4m，株距0.20cm，滴灌带采用 “一管两行”布置，滴头流量1.38m3/h；采用内镶贴片式滴灌带，参数见表2-6。 表2-6 作物种植株行距、毛管行距及灌水器统计表 作物 作物平均行距 Sr（m） 作物株距St（m） 滴灌带间距SL（m） 灌水器间距Se（m） 滴头流量q（cm3/h) 玉米 0.55 0.20 1.1 0.3 1.38 h.耗水强度：微灌作物耗水强度为4 Ia（mm） i.日工作小时：微灌系统设计日工作小时C=20h/d。 j.工作水头：工作压力小于等于0.1mpa。 灌溉参数选取结果见表2-7。 表2-7 灌溉基本参数选取表 序号 项目 单位 玉米 一 1 栽植模式（窄行×宽行×窄行） m 0.4×0.7×0.4 2 滴灌带行距×滴头间距 m 1.1×0.3 3 日耗水量Ia mm/d 4 4 土壤容重r g/cm3 1.45 5 计划湿润土层深度h cm 50 6 土壤含水率（重量含水率）z % 22 7 水利用系数η 0.9 二 1 最大灌水周期Tmax = mmax/Ia T 5.98 2 设计灌水周期T T 5 3 设计净灌水定额md= Ia ×T m3/亩（mm） 13.3（20） 4 设计毛灌水定额m’=md/η m3/亩（mm） 14.8（22） 三 一次灌水时间t= m′SrSt/n qd h 5.0 1 滴灌带行距Sr m 1.1 2 滴头间距St m 0.3 3 灌水器流量qd cm3/h 1.38 4 一次灌水时间设计取值 h 5.0 四 最大轮灌组数N≤C×T/t 组 18 ③田间管网布置 a.滴管带布置 滴灌带基本平行等高线、垂直于支管双侧布置，一管一行，选用de16内镶贴片式滴灌带，灌水器流量q=1.38cm3/h，工作压力≤0.1MPa，内径16mm，壁厚0.2mm。 b.支管布置 支管垂直毛管、分干管布置，并沿支管两侧双向丰字形布置，支管间距为150m（一对毛管的长度），支管在地面敷设，管材采用PE盘管，管径为de75，壁厚3.6mm，内径67.8mm，压力等级为0.25MPa。 c.分干管布置 分干管垂直干管、平行于毛管布设，分干管沿干管双向丰字形布置，地埋敷设，管材采用PVC-U，管径为de160、de125、de110，压力等级0.63MPa。在分干管上布置电磁阀。 d.干管布置 干管主要从首部阀井上衔接，主要采用“T”形、“L”形式布置。干管垂直分干管，干管地埋敷设，管材采用PVC-U管，管径为de315～de200mm，压力等级0.63MPa。 ④轮灌制度 每个片区依据地形分为几个灌溉系统，以单个灌溉系统为单位编制轮灌组。本项目采用分干管轮灌方式。灌溉时，按照轮灌顺序表中给出的顺序开启阀门，应先开下一轮灌组阀门，再关已灌完轮灌组阀门。系统最大轮灌组数为18，灌水周期为 5天，每个轮灌组一次灌水持续时间为5.0小时。系统灌溉结束后，先关首部内阀门，然后再关田间最后一组阀门。 ⑤水力计算 a.田间及输配水管网工程总体布置 田间管网一般按主干管、干管、分干管、支管、滴管带五级管道布置。 干管管径de315～de200mm，PVC-U管材，压力等级为0.63MPa；分干管垂直于干管布置，管径de125～110mm， PVC-U管材，压力等级0.63MPa，分干管间距70m，分干管上每隔150m设出地栓1座，出地竖管采用de110mmPVC-U管材， 压力等级1.0MPa，用于连接地面支管；地面支管均采用de75mm的PE盘管，压力等级0.25MPa；支管上1.1m设内镶贴片式滴灌带，滴灌带双侧总长150m。滴灌带每0.3m自带灌水器，灌水器设计流量1.38cm3/h。 b.水力计算 4套灌溉系统水力计算表见表2-8、表2-9、表2-10、表2-11。 ⑥附属建（构）筑物设计 电磁阀井：项目在支管出地桩上设置电磁阀井，阀井采用C25预制钢筋混凝土结构，尺寸长×宽×高=1.4m×1.0m×0.8m，壁厚0.10m。井盖采用树脂盖板。井底设厚0.2m的现浇C20混凝土垫层。 检修阀井：项目在干管分水处设检修井。井均采用C20预制砼式简易阀井（上口井径DN700，下口井径DN1.5m，深H=2m，壁厚0.10m，含防盗井盖）。 排气井、排水井：项目在干管末端或者低洼处设排水井，排水管上均设排水球阀。井均采用C20预制砼式简易阀井（上口井径DN700，下口井径DN1.2m，深H=2m，壁厚0.10m，含防盗井盖）；在干管管道凸出地方、平直段按照距离1000m 设排气井，设一座排气井采用C20预制砼式简易阀井（上口井径DN700，下口井径DN1.5m，深H=2m，壁厚0.10m，含预制井盖）。 镇墩：田间干管和分干管拐弯处必须制作镇墩，镇墩为C20现浇素砼，尺寸按照管径D+400mm。 穿路建筑物：本项目田间管道穿沥青路、水泥路、砂砾石路，管道穿沥青路采用顶管/拉管施工，穿水泥硬化路、砂砾石道路采用开挖套管，套管管径不小于输水管道管径D+200mm。 ⑷土壤改良工程 本项目主要土壤改良面积4785亩，具体措施如下： 及时清理田间杂草和残膜：作物秸秆和田间杂草及时进行清理并集中销毁，减少越冬虫卵、病菌和水肥消耗及杂草种子散落，同时对残留农膜进行彻底捡拾，避免形成白色污染。 松地施肥：为减缓土地退化，延长土地使用寿命，每年至少进行1次。首先及时进行秋季机深翻，耕深30cm。其次是在种植前进行春季机深翻，若秋耕时没有进行秋施肥，则在春耕松地时施入。 6、土石方平衡 土石方平衡见表2-12。 表2-12 本项目土石方平衡表 单位：m3 类别 土石方开挖量 土石方回填量 净方量 弃方量 备注 首部工程 引水渠道（D800） 217.35 -118.13 99.22 0 就近用于低洼地平整 引水管道（DN800） 853.78 -864.36 -10.58 蓄水池工程 土方工程 清基土方 8909.25 -8140.4 69182.85 0 就近用于低洼地平整 土方开挖 68414 坝体加固 / -39506.85 -39506.85 池底工程 / 壤土覆盖：-5055.12 -5055.12 0 清淤坡道 / -977.78 -977.78 0 首部加压泵站 主厂房工程 917.00 -844.00 73 0 就近用于低洼地平整 电磁流量计井 273.00 -231.00 42 0 田间管网工程 1#滴灌加压系统 干管管沟土方工程 11232 -10670 562 0 就近用于低洼地平整 分干管管沟土方工程 23932 -22736 1196 0 电磁阀井 268.00 -170.18 97.82 0 排水管土方工程 128 -122 6 0 2#滴灌加压系统 干管管沟土方工程 15171 -14413 758 0 分干管管沟土方工程 26310 -24994 1316 0 电磁阀井 300.00 -190.50 109.5 0 排水管土方工程 293 -278 15 0 3#滴灌加压系统 干管管沟土方工程 18380 -17461 919 0 分干管管沟土方工程 28211 -26801 1410 0 电磁阀井 316.00 -200.66 115.34 0 排水管土方工程 275 -261 14 0 4#滴灌加压系统 干管管沟土方工程 14168 -13460 708 0 分干管管沟土方工程 17180 -16321 859 0 电磁阀井 212.00 -134.62 77.38 0 排水管土方工程 183 -174 9 0 田间林网及生态环境保护工程 2#系统 电磁阀井 12.00 -7.62 4.38 0 就近用于低洼地平整 3#系统 电磁阀井 24.00 -15.24 8.76 0 合计 306179.38 -164640.61 32031.92 0 剩余土石方就近用于低洼地平整。 图2-3 本项目土石方平衡图 单位：m3 6、临时工程 临时工程占地主要包管线施工作业带及施工营地。施工营地位于蓄水池北侧。根据施工要求及集约用地的原则，沿线需布设施工生产生活区，总占地面积15235.39m2。施工区占地情况见表2-12。 表2-13 本项目占地情况 序号 工程项目 临时占地m2 占地类型 1 管线工程区 13235.39 耕地 2 施工营地 500 其他草地 3 施工生产生活区 500 其他草地 4 施工场地 1000 其他草地 合计 15235.39 / 劳动定员 本项目施工高峰期施工人员为40人，均雇佣当地居民。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总图布置 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，加压泵站位于新建蓄水池北侧，蓄水池位于新庄集一干渠17支渠北侧。 项目水源为红寺堡新庄集一支干渠17支渠，利用已建17支渠进水口，经扩建75m现状D500U型渠为D800U型渠，新建80mDN800钢筋混凝土排水管（Ⅱ级）引水至新建的蓄水池（9.9万m³），在蓄水池北侧新建泵站，经加压过滤后将水输送至田间。 本项目总体布置示意图见图2-4，蓄水池平面布置图见图2-5，首部加压泵站平面布置图见图2-6，田间管网布置图见图2-7，本项目供水流程图见图2-8，本项目施工总图布置图见图2-9。 2、施工现场布置方案 ⑴材料供应 块石料—石炭沟料场：石炭沟料场位于于吴忠市红寺堡区石炭沟村赵花井组以东烟筒山乏羊坡沟中，距离项目区约50km。料场储量大于100万m3，正在开采，开采条件良好，有便道与李石线公路相连，交通便利。 粗骨料—清水河料场：清水河料场位于中宁县境内，距中宁县以南20km的烟筒山中，平均运距70km。清水河料场上部有0.5-1m的砂壤土，灰岩爆破开挖经机械破碎后生产粗骨料，储量约100万m3。正在开采，开采条件良好，有便道与109国道相连，交通便利。 细骨料—吴家河湾料场：吴家河湾料场距红寺堡镇20km。天然状态下圆砾经筛选后生产粗骨料，细骨料储量约40万m3。正在开采，开采条件良好，位于李石线公路旁边，交通便利。 水泥、钢材、木材：水泥选自太阳山开发区采购，距离项目区95km。钢材、木材自红寺堡区采购，距离项目区约15km。 ⑵施工生产生活区：本项目设置1处办公生活区，位于蓄水池的西侧，占地面积合计500m2，用地性质为其他草地。 ⑶取弃土场：建筑材料均从各料场购买，不设置取土场。此外，施工过程主要产生废土方，全部用于本项目场地平整，不外运，不设弃土场。 ⑷拌合站：在施工营地不设置混凝土拌合场，外购成品混凝土。 ⑸施工便道：项目区道路纵横较错，具有良好的交通条件，不新增施工道路。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 ⑴首部加压泵站 本项目加压泵站施工工艺流程及产污环节见图2-10。 图2-10 加压泵站工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①场地平整 本项目占地现阶段为空地，占地类型为其他草地，根据用地范围，对加压泵站场地进行平整。 ②地基工程 依据加压泵站设计图纸，进行地基建设。 ③主体工程 在蓄水池北侧设供水加压泵站，依据加压泵站设计图纸，进行主厂房建设。主厂房尺寸21.4×14.5m，建筑面积310.3m2。副厂房尺寸11.7×10.2m，面积119.34m2。主厂房安装水泵4（台）套，配套砂石+叠片过滤器4套、施肥设施4套，电磁流量计4台，配套阀件及电力设备。副厂房配套电力设备，采用钢筋砼框架结构。 ④装饰工程 主体工程完工后，对厂房进行装饰，包括墙面抹灰、门窗安装等。 ⑤设备安装 加压泵站设计流量990m3/h，总扬程均为36~49m，布置4台机组，水泵均采用潜水泵，单机单管，总装机容量265kW。 ⑵蓄水池 本项目蓄水池工程施工工艺流程及产污环节见图2-11。 图2-11 蓄水池工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①清基土方 项目清基包括地面附着物的清理、有机质土、腐植土和表层液化土等不良地 层的清理。本阶段，坝体清基按0.3m控制。清基土方要求就近用于低洼地平整。 ②土方开挖 对蓄水池进行土方开挖，主要利用1m3挖掘机进行开挖，人工为辅，采取多台连续作业形式。拉运采用8t自卸汽车拉运。 ②土方填筑 通过推土机、装载机等机械设备对蓄水池底部进行分层铺填并压实，角砾控制压实相对密度不小于0.98，碾压后干密度在1.768g/cm3以上。铺土应平行于坝轴方向呈条形延伸，条形间横向接缝应错开，厚度应均匀，宽度应一次铺够，避免接缝。人工夯实铺土厚度不应超过15～20cm；压路机碾压铺土厚度20～30cm。每次铺土上下游两侧宽度应比设计坡面宽0.5m以上。 ③底部砌筑 蓄水池为梯型断面，蓄水池池底防渗结构从下到上分别是：复合土工膜、600mm厚壤土。 ④边坡砌护 蓄水池内边坡1:3.0，外边坡1:2.0，坡面采用整平夯实，采用C25现浇混凝土隔离带（200×300mm）+300mm 卵砾石（粒径80mm-200mm），从下到上分别是复合土工膜、100mm壤土(卵石密实镶嵌其中)、C25现浇混凝土隔离带（200×300mm）+300mm卵砾石（粒径80mm-200mm）,坡脚设置0.8×0.6m 混凝土护脚用以稳定坡脚，固定边坡和池底的复合土工膜。 ⑤坝顶建设 对蓄水出坝顶进行平整压实，并建设坝顶道路，道路宽5.0m、铺设15cm砂砾石，为阻止人畜随意进入，沿蓄水池堤顶路内侧四围设铁艺围栏。并沿着蓄水池围栏栽植乔木旱柳两排、灌木柠条两排，其他空地全部撒播种草籽紫花苜蓿和冰草，乔木株行距3m×3m，灌木株行距1m×1m，草籽撒播量60kg/hm2。占地类型为其他草地。 ⑶田间管网工程 本项目田间管网工程施工工艺流程及产污环节见图2-12。 图2-12 田间管网工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①放线：按照管网布置图，依测定路线定线、放样。设置测量控制网点，宜在管道中心线上每隔30~50m打一木桩并在管线出水口、闸阀处或地形变化较大的地方加桩，桩上应标注开挖深度；在打木桩的同时撒石灰，以便于管槽开挖。 ②管槽开挖：管线土方开挖采用挖掘机开挖，需要回填的土方就近堆放于管沟一侧，待输水管道安装完毕后回填。管道敷设完毕、并经过打压检验合格后方可回填。管槽回填土应分层碾压，铺土厚度控制在250mm以下，含水量14%±2%，压实度应满足设计图纸不同部位的要求。 ③管道系统安装 管道系统包括管道、管件和附属设备安装，安装前，应对管材、管件进行外观检查，清除管内杂物，不合格则不得就位。 管道铺设顺序是从低处向高处，先干管后支管，依次施工；管道安装中途停止施工时，应用堵头将管口敞开的一端堵上；施工质量控制和检查要按施工程序顺序进行，在前一工序施工质量未验收合格时，不能进行下一道工序的施工。 附属设备（如闸阀、水表等）与管道连接时，应设支撑，避免设备的重量连带加压在管道上，形成弯矩。在管道系统的弯头、三通，末端堵头和阀门所在处等均应设混凝土镇墩座，以免管路错位。给水栓安装在管道三通立管上，立管周围要先回填一部分土支撑。闸阀与管子的连接应密封好，不能漏水，还要设闸阀井保护，井要加盖。 ④充水试验：在管槽回填土之前，对管道进行充水试验，试验的环境气温不低于5℃，试水压力为管道系统的设计工作压力，保压时间，塑料管不小于1h。试水时，先缓慢打开阀门，注意排除管中的空气，当阀门全部打开后，再沿管道做彻底检查，看各个接头部位有无渗水漏水现象，渗漏地方应及时补修，并在修补后再试验。由于塑料管很轻，充水时容易造成管道错位，所以要先回填一部分土，再做充水试验，回填土只需把管身覆土20~30cm，接头连接处不要覆盖，以便检查。 ⑤回填：充水试验合格后，开始正式回填，筛选细粒土均匀填在管道的底部、周围和上部，严禁集中向一侧填土，以避免管道在回填时错位。回填采用1m3挖掘机向两侧均匀对称回填，蛙式打夯机夯实，每层厚25~30cm，回填至略高出地面为止。 2、施工条件 ⑴施工时序 根据设计方案，将17支渠前段75m扩建为D800U型渠，采用机械进行开挖。渠道右侧新建进水闸（开放式结构，平板铸铁闸门，共1扇，孔口尺寸800×800mm），闸后顺接新建的80mDN800钢筋混凝土排水管（Ⅱ级）至蓄水池进水管处。 根据蓄水池设计，采用机械进行开挖。测量员根据纵坡放开槽线，挖掘机进行土方开挖作业。将淤泥挖除后进行软基抛石挤淤处理到设计槽底高程。 基坑形成后蓄水池坡面和池底均铺设复合土工膜（250g/0.5mm/250g）防渗，坡面采用C25现浇混凝土隔离带（200×300mm）+300mm卵砾石（粒径80mm-200mm），从下到上分别是复合土工膜、100mm壤土(卵石密实镶嵌其中)、C25现浇混凝土隔离带（200×300mm）+300mm卵砾石（粒径80mm-200mm）。池底防渗结构从下到上分别是：复合土工膜、600mm厚壤土。坡脚设置0.8×0.6m 混凝土护脚用以稳定坡脚，固定边坡和池底的复合土工膜。 上述工序完成后进行回填砂、铺设土工格栅施工。基础施工完成后即可进行砌块石护坡施工。砌块石护坡施工完成后进行加压泵站的设备安装。 蓄水池施工完成后进行管道施工，田间管道施工顺序为：管沟开挖—管道安装—镇支墩浇筑—土方回填。 高效节水灌溉工程的主要特点是施工点分散，除灌溉水源工程（加压泵站、蓄水池）稍显集中外，田间管网工程施工点全部均匀分布在农田内，非常分散。 ⑵施工周期 ①9.9万m3蓄水池工程施工工期为6个月。 ②管线及建筑物工程施工进度 本项目管线工程较短，施工工期控制在5个月内。 ③泵站工程施工进度 本项目共设置加压泵站1座。由于泵站规模较小，工期控制在4个月以内。 ④总工期 主要包括管道、泵站、蓄水池工程等，其中蓄水池及泵站施工是控制性工期，考虑尾工及竣工验收等工作，在资金落实、连续施工的情况下，总工期按12个月控制。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（ 宁政发〔2014〕53号，2014年6月18日）（以下简称《通知》），本项目属于限制开发区域（重点生态功能区）。限制开发的生态功能区是指生态系统十分重要，关系全国或较大范围区域的生态安全，生态系统脆弱，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。 本项目属于现代高效节水农业建设项目，项目建成后，通过实施现代农业高效节水，提高了农业综合生产能力，水土资源优势得到充分利用，农业抗御自然灾害能力得到提高，产业结构更加优化；极大地调动农民从事种植业的积极性，因此，本项目符合《通知》中的相关要求。 本项目与宁夏主体功能区划分总图相对位置图见图3-1。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》(2003.12)，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目属于红寺堡平原、苦水河上游扬黄节灌农田生态功能区，土地沙化和土壤盐渍化是本区主要的生态环境问题，其次是草场退化。 本项目为现代高效节水农业建设项目，在施工期间除临时占地外，不得随意开挖、填埋、损坏项目区及其周边区域原有土地等；施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复；禁止滥捕滥杀，加强对员工的教育及管理，提高企业职工的教育及管理，提高企业职工保护野生动物的意识，禁止捕猎野生动物。在采取上述措施后可使项目施工期对生态环境的影响降到最低。 本项目与宁夏生态功能区划图相对位置图见图3-2。 3、陆生生态现状 ⑴土地利用现状、植被现状 ①土地利用现状 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，蓄水池和加压泵站占地类型为其他草地，占地面积为26671m2，其中永久占地（蓄水池及加压泵站）面积为11435.61m2，临时占地面积为15235.39m2，属于一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ964-2018) 表1生态影响评价工作等级划分表，本项目评价等级为三级评价，仅借鉴已有资料进行说明，不需要进行生态环境质量现状监测。 ②植被现状 根据宁夏回族自治区植被分布图（图3-3），本项目所在区域植被区划属于宁中、宁北荒漠草原小区，自然植被类型以春小麦为主，含玉米、洋芋、糜子、豆类、油料一年一熟作物。根据现场踏勘，项目所在区域植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少。 项目现场照片如下： ③影响区域内重点保护野生动植物 项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物。主要有啮齿类中的蒙古兔、草原黄鼠、三趾跳鼠、五趾跳鼠、小毛足鼠、子午沙鼠、长爪沙鼠等，如鼠类、蜥蜴类等，鸟类主要有云雀、大杜鹃、石鸡、野鸡、凤喜鹊等；爬行类主要有沙蜥和麻蜥。此外，当地还有种类和数量较多的昆虫。项目所在区域无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。 4、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 项目位于吴忠市红寺堡区，根据《2021年宁夏回族自治区吴忠市环境质量公报》公布的吴忠市红寺堡区2021年剔除沙尘天气后的环境质量数据，吴忠市红寺堡区环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状值(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 62 70 88.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1 达标 SO2 年平均质量浓度 12 60 20.0 达标 NO2 年平均质量浓度 21 40 52.5 达标 CO 日平均第95百分位数 1.0mg/m3 4mg/m3 25.00 达标 O3 日最大8小时平均值 149 160 93.1 达标 结合《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)可知，吴忠市红寺堡区2021年剔除沙尘天气后的监测数据均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，属达标区。 3、地表水环境质量状况 根据现场调查，项目区内地表水体为红柳沟，位于项目区西南侧7.8km。本次地表水环境质量评价引用《宁夏回族自治区环境质量报告书（2019年》中红柳沟（吴忠红寺堡区-中卫中宁县）市界断面处监测数据。 ⑴监测因子 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、挥发酚、氰化物、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。 ⑵监测结果统计 检测结果见表3-2。 表3-2 2019年红柳沟水质监测结果 单位：mg/L 指标数 项 目 样品数 最大值 最小值 平均值 Ⅴ类标准值 超标率% 最大超标倍数 pH（无量纲） 11 8.92 7.59 8.33 6-9 0 - 溶解氧 11 12.2 6.2 9.09 ≥2 0 - 高锰酸盐指数 11 3.7 2.6 3.1 ≤15 0 - BOD5 11 2.2 0.3 1.3 ≤10 0 - 氨氮 11 0.93 0.14 0.33 ≤2.0 0 - 石油类 11 0.02 0.01 0.01 ≤1.0 0 - 挥发酚 11 0.0015 0.0002 0.0005 ≤0.1 0 - 汞 11 0.00004 0.00002 0.00002 ≤0.001 0 - 铅 11 0.009 0.002 0.001 ≤0.1 0 - COD 11 30.0 19.0 24.9 ≤40 0 - 总氮 11 41.3 2.4 17.0 ≤2.0 100 26.5 总磷 11 0.12 0.02 0.058 ≤0.4 0 - 铜 11 0.006 0.00002 0.003 ≤1.0 0 - 锌 11 0.023 0.002 0.004 ≤2.0 0 - 氟化物 11 3.01 0.39 2.45 ≤1.5 91.7 1.0 硒 11 0.0121 0.0007 0.0075 ≤0.02 0 - 砷 11 0.0057 0.0006 0.0027 ≤0.1 0 - 镉 11 0.0015 0.0001 0.0008 ≤0.01 0 - 六价铬 11 0.023 0.002 0.011 ≤0.1 0 - 氰化物 11 0.004 0.002 0.002 ≤0.2 0 - 阴离子表面活性剂 11 0.19 0.03 0.08 ≤0.3 0 - 硫化物 11 0.005 0.003 0.003 ≤1.0 0 - 由表3-2可知，红柳沟（吴忠红寺堡区-中卫中宁县）市界断面处，总氮和氟化物超标外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求。超标主要原因为红柳沟接纳沿途农田退水所致。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类) (试行)》，声环境质量现状参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关规定开展补充监测和调查。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场调查，项目周边周围50m范围内无环境敏感目标，最近距离的敏感目标为距离加压泵站374m的朝阳村富康组，因此，不开展声环境影响评价，不需要进行声环境质量现状监测。 5、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类) (试行)》，地下水环境质量现状参照环境影响评价技术导则开展补充监测和调查。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) 附录A，本项目红寺堡区2022年红寺堡镇朝阳村富康组现代高效节水农业建设项目属于“A水利”中“3、引水工程”中的其他类别，地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价，因此不需要进行地下水环境质量现状监测。 6、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类) (试行)》，土壤环境质量现状参照环境影响评价技术导则开展补充监测和调查。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018) 附录A，本项目红寺堡区2022年红寺堡镇朝阳村富康组现代高效节水农业建设项目属于其他行业，土壤环境影响评价类别为IV类，不开展土壤环境影响评价，因此不需要进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目周边500m环境空气保护目标为朝阳村富康组，50m不涉及声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，本项目生态保护目标主要为位于项目区西南侧7.8km红柳沟和工程永久占地和临时占地周边的植被、动植物。评价范围内主要保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 环境空气 朝阳村富康组 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准 二类区 N 374 地表水环境 红柳沟 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 排水沟 WS 7880 生态环境 工程永久占地和临时占地周边的植被、动植物 植被和动植物 / / 项目区 5 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴大气环境 本项目所在区域环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见表3-4。 表3-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 评价因子 平均时间 浓度限值（二级） 备 注 SO2（μg/m3） 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2（μg/m3） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO（mg/m3） 24小时平均 4 1小时平均 10 O3（μg/m3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10（μg/m3） 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5（μg/m3） 年平均 35 24小时平均 75 TSP（μg/m3） 年平均 200 24小时平均 300 ⑵声环境 本项目所在区域声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 单位：dB(A) 类别 时段 1 昼间 夜间 55 45 ⑶地表水环境 红柳沟水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，具体见表3-6。 表3-6 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准 单位：mg/L 项目名称 标准值 pH（无量纲） 6-9 溶解氧 ≥3 高锰酸盐指数 ≤10 BOD5 ≤6 氨氮 ≤1.5 石油类 ≤0.5 挥发酚 ≤0.01 汞 ≤0.001 铅 ≤0.05 COD ≤30 总氮 ≤1.5 总磷 ≤0.3 铜 ≤1.0 锌 ≤2.0 氟化物 ≤1.5 硒 ≤0.02 砷 ≤0.1 镉 ≤0.005 六价铬 ≤0.05 氰化物 ≤0.2 阴离子表面活性剂 ≤0.3 硫化物 ≤0.5 2、污染物排放标准 ⑴废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，见表3-7。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值，见表3-8。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 运营期泵房噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 边界外声环境功能区类别 昼间 夜间 1 55 45 ⑶固体废物 固体废物的产生、处理处置全过程满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目占地面积为26671m2，其中永久占地（蓄水池及加压泵站）面积为11435.61m2，临时占地面积为15235.39m2，项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在土地占用、对动植物生存环境的破坏和施工作业引起水土流失等方面，这种影响在施工结束后需要2~3年的恢复期。具体影响分析如下： ⑴对土地利用的影响分析 本项目占地主要为新建蓄水池、加压泵站和临时施工占地，用地均为其他草地，不占用耕地。本项目主要供水管线采取地埋铺设，不涉及占地。 ⑵对自然植被的影响 灌溉工程（蓄水池工程、引水管道、首部加压泵站、田间管网）、农田输配电工程等临时占地周围天然植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少，田间管网铺设于耕地，植被类型为农业经济作物。 项目建设土方开挖会对永久占地和临时占地的地表植被造成一定的破坏，在一定程度上降低区域植被覆盖率，对原有土壤造成一定的影响，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态环境恶化，稳定性下降。此外，施工人员的活动包括施工和生活亦会对植被产生一定的破坏。 项目施工时通过加强管理并对施工人员进行环保宣传教育，严格界定施工范围和控制施工界面，施工结束后需及时对临时占地进行生态恢复的方式，可使项目施工期对植被的影响降到最低。 ⑶对野生动物的影响 项目施工期对野生动物的影响主要表现为施工噪声对野生动物的惊扰而使其躲避或暂时迁移；施工地段的先行阻隔也可能使一些陆生动物暂时失去迁移行走的通道。 根据现场走访了解，项目所在区域野生动物很少出没，也无国家及自治区级珍稀濒危保护动物。因施工期较短，施工完毕即可恢复正常。因此，项目施工对野生动物种群、数量影响较小。 ⑷对土壤的影响 ①对土壤结构的影响 本项目土方的开挖和回填将破坏原有土壤的结构，不但影响土壤的持水保肥性，还容易造成风蚀和水蚀，其恢复也需要较长时间。因此在整个过程中，对土壤影响最为直接。 ②对土壤养分现状的影响 正常发育的土壤，由于生物活动，一般表层土壤熟化程度和土壤养分含量比下伏土壤高，施工过程中土方开挖、回填，容易使下伏土壤上升至地表，从而降低了表层土壤的熟化程度和土壤养分含量，直接影响到植物的生长发育，表层土壤的理化性质对植被的恢复影响较大。 因此，在施工时应注意表层土与地层土分开堆放，使其对土壤养分的影响尽可能降低。回填时，应分层回填，表层土回填在表面，以恢复原来的土层，保护农业生态环境，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。 2、污染影响分析 2.1、大气环境影响分析 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有清水池、高位蓄水池开挖土方堆积、土方回填、运输车辆营运等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都会造成扬尘污染，影响范围在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有装载车、自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOx、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 2.2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水、冲压废水和施工人员盥洗废水。 施工废水主要为机械设备及汽车轮胎的冲洗废水等，设置1座2m3防渗沉淀池，经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排。 本项目冲水试压废水主要产生于冲水试压工序，产生量为2373.64m3，本项目管道施工采取分段施工方式，管道试压采用分段试压，冲水试压结束后须对管内冲水进行放空，试压废水仅含SS，收集后就近用于周边绿化。 本项目施工高峰期施工人员为40人，均雇佣当地居民，工地不设住宿和食堂，因此施工期生活污水主要为施工人员的盥洗废水，施工人员用水量按20L/d计，则用水量为0.8m3/d，盥洗废水产生量按用水量的80%计，则施工期盥洗废水排放量为0.64m3/d，集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 2.3、声环境影响分析 项目施工期间，主要是挖掘机、推土机等产生的噪声，距离噪声源5m处的噪声值在76~87dB(A)之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log(r/r0) 式中：Lp-距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0-距声源r0米处的参考声级，dB(A)。 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表4-1。 表4-1 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 距施工点距离(m) 噪声级 dB(A) 5 10 20 40 60 80 100 150 200 挖掘机 76 70 64 58 54.5 52 50 46.5 44 推土机 81 75 69 63 59.5 57 55 51.5 49 蛙式打夯机 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 由表4-1可知，项目施工机械产生的噪声在40m处最大噪声值为68dB(A)，因本项目仅在昼间进行施工，故满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中昼间标准限值。 2.4、固体废物处置对周围环境影响分析 本项目固体废物主要为残留农膜、建筑垃圾、废弃土石方、废包装材料。 本项目残留农膜主要为土壤改良工程及时清理田间杂草和残膜工序产生的，集中收集后送至吴忠市政府指定的地点合理处置。 本项目建筑垃圾主要产生于蓄水池土方开挖、土方回填、底部砌筑、边坡砌护、坡顶建设等工序，主要以碎石、混凝土块为主。本项目建设规模较小，建筑垃圾产生较少，集中收集后送至吴忠市政府指定的地点合理处置。 本项目施工过程主要产生废土方，废土方量为32031.92m3，就近用于低洼地平整。 本项目设备安装过程产生的废包装材料集中收集后送至红寺堡区政府指定的地点合理处置。 3、小结 项目施工期对周围环境的影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此，施工期对环境的影响较小，但在整个施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，做到精心安排、科学施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为红寺堡区2022年红寺堡镇朝阳村富康组现代高效节水农业建设项目，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。项目运营期污染物主要由水泵、过滤器等产生，污染物主要为设备运行噪声和社会影响。 1、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要产生于加压泵。本项目共安装卧式潜水泵4台，噪声源强在80~85B(A)之间。通过基础减振、距离衰减等措施降低本项目噪声对周边环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Lai-i-声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T-预测计算的时间段，s； Ti-i声源在T时段内的运行时间，s。 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 预测步骤： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)。利用距离传播衰减模式预测场区周围总体噪声分布情况（不考虑任何隔声措施），结果见表4-2。 表4-2 项目噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 距离（m） 噪声源 1 5 10 20 50 100 150 200 加压泵 85 71 65 59 51 45 41 39 根据表4-2的预测结果表明，在距离衰减的情况下，昼间设备运行噪声一般在距高噪声设备50m范围外，其设备噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准；夜间设备运行噪声一般在距高噪声设备100m范围外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准。项目周围100m范围内无医院、学校、科研单位、住宅等声环境敏感目标，因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村富康组，项目永久占地用地性质为其他草地，临时占地用地类型为其他草地及耕地。 由于所处位置地形相对平缓，土石方开挖和平整工程量较小，且项目区周围100m内无居民点分布，因而施工活动对周围环境的影响也较小；项目建设对地表植被的破坏较小，且未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；此外，项目所在区域也不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水源保护区等法定环境敏感区，选址唯一。 本项目为现代高效节水农业建设项目。不属于工业污染类项目，项目施工过程中产生一定的污染物，其主要表现在施工期。施工扬尘采取对施工现场出入口区域采取硬化、洒水、铺装防尘网、竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施；加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以降低运输车辆及作业机械尾气排放。施工废水经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排；冲水试压废水与生活污水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排；采用低噪声设备、对机械、设备加强定期检修、养护，加强施工管理等措施降低噪声对周围环境的影响；施工期固废合理处置。因此，项目建设对周围环境影响较小。 综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 生态保护措施 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①本项目占地面积为26671m2，其中永久占地（蓄水池及加压泵站）面积为11435.61m2，临时占地面积为15235.39m2，通过严格控制工程的占地，限制施工设备、临时表土堆场等临时占地面积，来避免对原有植被的破坏； ②施工前采用分层开挖分层回填的施工方式；施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③采用机械碾压的方式对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复； ④尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响； ⑤施工期间尽量在占地范围内进行，堆土、堆料不要堆入附近的植被。合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将项目施工区控制在直接受影响的范围内。 ⑥施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复；严格控制临时占地区域，不仅限制了这些影响的范围，还可起到保护植被的作用并可将影响减缓至最低；对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 ⑦施工物料集中堆放在指定位置，严禁随意堆放。物料堆场采取底部硬化处理、开挖排水沟截留雨水措施，并采取围挡、遮盖等防风措施，防止施工物料通过风吹扬尘、雨水冲刷进入沿线生态系统； ⑧做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。施工机械位置和施工人员活动范围要求限定在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 ⑨施工产生的剩余土方用于场内平整、建筑垃圾及时清理，同时做好水土流失防护工作。 ⑩做好项目挖填土方的合理调配工作。在项目场地内，确定适宜的建筑土方临时堆存点，挖取的土方尽量做到及时回填，并避免雨天挖、填土方作业，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 禁止滥捕滥杀，加强对员工的教育及管理，提高企业职工的教育及管理，提高企业职工保护野生动物的意识，禁止捕猎野生动物。 2、水土保持措施 2.1、水土流失防治责任范围 开发建设项目水土流失防治责任范围是指项目法人承担预防和治理的建设和影响范围。项目建设区主要包括永久或临时征用、租用及管辖的土地范围，直接影响区指因项目生产建设活动可能造成水土流失及危害的影响范围。按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》及相关的法律、法规要求，经现场勘察后进行综合界定。经分析计算，项目水土流失防治责任范围为26671m2。其中： （1）永久占地为蓄水池和泵房，占地面积11435.61m2。 （2）临时占地为管沟开挖，侵扰范围为管沟两侧4m范围内，占地面积 15235.39m2。 2.2水土流失防治标准 因地制宜地采用各类水土流失防治措施，全面控制工程建设过程中可能造成的新增水土流失，恢复和保护项目区的植被和其它水土保持设施，有效治理防治责任范围内的水土流失，达到地面侵蚀量显著减少，使区内生态环境得以改善。 项目区属于平原灌区，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），确定本工程水土流失防治标准执行建设类项目三级防治标准。 项目区多年平均年降雨量为240mm，属于年降雨量300mm以下区域，灌溉条件便利，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）确定，其水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率可在执行三级标准的基础上适当降低防治目标，本次按降低3个点考虑。 水土流失防治目标详见表5-1。 表 5-1 水土流失防治目标 防治标准 防治指标 三级标准 修正数 采用标准 土壤侵蚀强度 降水量 地形地貌 扰动土地整治率（％） 90 - - - 90 水土流失总治理度（％） 80 - -3 - 77 土壤流失控制比 0.4 - - - 0.4 拦渣率（％） 90 - - - 90 林草植被恢复率（％） 90 - -3 - 87 林草覆盖率（％） 15 - -3 - 12 2.3、水土保持措施 2.3.1、蓄水池及加压泵站工程防治措施 ⑴工程措施 施工完毕后，由于施工过程改变了原地貌，蓄水池周边容易产生新的水土流 失，考虑到植被恢复的需要，进行全面整地，全面整地面积11435.61m2。 ⑵植物措施 蓄水池为半封闭式，在蓄水池管理范围内根据需要栽植乔木及灌木，撒播种草。 蓄水池工程绿化沿着蓄水池围栏栽植乔木旱柳两排、灌木柠条两排，其他空地全部撒播种草籽紫花苜蓿和冰草，乔木株行距3m×3m，灌木株行距1m×1m，草籽撒播量60kg/hm2。 ⑶临时措施 蓄水池施工周边需采取防护措施，设计采用彩钢板进行拦挡，彩钢板规格为高×宽：2000mm×1150mm，彩钢板拦挡长度100m。 施工扰动区域进行定期洒水，防止尘土飞扬。洒水量以满足施工现场表面含 水率大于3%为宜。每次洒水量按3mm计，预计洒水30次，共洒水400 m3。 2.3.2、田间管网工程防治措施 ⑴工程措施 加压和自流供水管线施工完毕后，由于施工过程改变了原地貌，管沟回填土 松散，容易产生新的水土流失，考虑到管线维护的因素，管线占用的耕地进行复 耕，复耕费用全部包括在主体工程设计中，因此本部分仅对占用的林地和草地进 行水土保持设计，对占用的草地和林地进行全面整地，整地后撒播草籽恢复植被，整地面积13235.39m2。 ⑵植物措施 管线占用的耕地复耕费用全部包括在主体设计中，供水管线施工完毕全面整地后，占用的林地和草地采取撒播草籽的措施恢复植被，防治新增水土流失，草 籽选用紫花苜蓿和扁穗冰草，1:1比例混播，撒播量为60kg/hm2，供水管线工程防治区恢复植被面积13235.39m2。 ⑶临时措施 管线施工根据主体工程施工组织设计，在靠近村庄级建筑物附近管线长度200m，一次性全部开挖，施工期临时堆土设计纤维网苫盖防护，防治风蚀，底部采用木桩固定，根据临时堆土堆置断面，临时苫盖需纤维网2000m2。开挖的表土单独存放，最后回填于管线地表。 2.3.3施工生产生活区 ⑴工程措施 施工生产生活区的部分地面已经硬化，使用期间的场地排水采用自然排水， 占用的草地在施工结束后全部进行植被恢复。施工生产生活区占地500m2， 使用完毕后进行全面整地，全面整地面积500m2。 ⑵植物措施 在拆除混凝土方并进行全面整地后，所占用的林地和草地进行撒播草籽恢复 植被，草籽选用扁穗冰草与沙蒿，1:1比例混播，撒播量为25kg/hm2，补植率按 20%计，共撒播种草500m2。 ⑶临时措施 施工生产生活区周边需采取防护措施，设计采用彩钢板进行拦挡，彩钢板规 格为高×宽：2000mm×1150mm，彩钢板拦挡长度300m。 施工扰动区域进行定期洒水，防止尘土飞扬。洒水量以满足施工现场表面含 水率大于3%为宜。每次洒水量按3mm计，预计洒水30次，共洒水400m3。 2.4水土保持监测与管理 2.4.1水土保持监测时段及频次 根据项目建设新增水土流失的特点和水土保持措施实施情况，对基本建设期产生的水土流失量、自然恢复期水土流失量和水土保持设施产生的效益进行监测。施工期监测时间根据各施工区域施工时段的不同，确定各建设区域监测时段；自然恢复期监测时间为主体工程运行后1年。监测频率为施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，待工程结束后监测1次。自然恢复期监测时间为10月下旬监测1次。具体的监测时间可根据各施工区域的施工进度适当调整。 2.4.2水土保持监测方法和监测点布设 采用地面观测和调查监测的方法。在防治责任范围内，水土流失影响较小的地区，可进行调查监测；水土流失影响较大的地段，应进行定点观测。本工程监测以调查监测为主、定点监测为辅。 ①调查监测 水土流失调查监测主要是对大范围的水土流失形式、水土流失灾害、水土保持设计中林草成活情况及其他水土保持设施的效益进行监测。调查监测法可分普查调查、典型调查与抽样调查。 ②定点监测 在监测区内选择典型区域作为监测样方，在样方面上设置标尺或有标记的木桩，于施工期内的施工前、后及施工期内的春、秋季节各监测1次；自然恢复期内的10月下旬监测1次。主要监测施工期、林草恢复期的水土流失量。可在周边地区选择相同地貌区设置监测对照。 ③监测点布设 根据工程施工特点、气候条件和土石方量等，本工程监测点主要布设在工程各扰动面上，监测点布设3个监测点，1#位于在蓄水池南侧，2#监测点位于引水管道工程段，3#监测点位于原地貌。 2.4.3管理措施 水土保持工程管理主要包括项目建设期管理、项目运行期管理、项目管理与保护范围等。 建设期间建设单位、施工单位、水土保持监理和监测单位应按照国家和地方 有关法律法规、工程建设管理制度及技术规范和规程的要求， 开展水土保持工程 建设管理、施工管理、监理和监测工作。 项目运行期水土保持管理应符合以下规定：①应根据主体工程运行期管理单 位的性质，提出水土保持管理机构和人员设置方案；若存在建设期与运行期管理 单位的交接，应明确水土保持管理部门的职责交接。②项目管理单位负责对永久 征地内的水土保持设施进行管护与维修；临时占地内的水土保持设施应由土地权 属单位或个人管理维护，提出预防性措施。③提出水土保持工程主要建筑物和设 施的安全运行管理要求。 项目保护范围和管理应根据水土保持工程规模和需要，确定水土保持设施保 护范围，提出土地利用限制要求，提出相应的管理办法。 3、污染防治措施 3.1、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017.9.28)、《吴忠市人民政府办公室关于印发<吴忠市扬尘污染治理工作方案>的通知》(吴政办发〔2017〕26号，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ①施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ②施工现场出入口区域采取硬化、洒水、铺装防尘网等处理措施； ③在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ④出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。 ⑤施工现场不设置现场沥青、混凝土搅拌站以及水稳拌合站，使用商品混凝土； ⑥及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免风力起尘和车辆运输起尘； ⑦施工车辆运输采用篷布遮盖，避免沿途洒落尘土；合理安排施工进度以及施工方式，减少产生扬尘的施工时间； ⑧竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施。 本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用2万元；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。 采取以上措施后，将会降低扬尘量50%-70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本工程施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用1万元；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 综上，项目施工期会对项目所在地环境控制质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3.2、废水 本项目施工期废水主要为施工废水、冲水试压废水和施工人员生活污水。 施工废水主要为机械设备的冲洗废水等，设置1座2m3防渗沉淀池，经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排。 本项目冲水试压废水主要产生于冲水试压工序，冲水试压结束后须对管内冲水进行放空，冲水试压废水集中收集后用于场地泼洒抑尘。 本项目生活污水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 本项目废水治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付废水治理费用1万元；施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 3.3、噪声 为了降低项目施工期噪声影响，采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00-次日6：00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑷控制汽车鸣笛。 ⑸如果确须夜间施工，须到生态环境部门办理夜间施工审批手续。 本项目噪声治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付噪声治理费用2万元；施工单位应建立健全施工噪声治理责任制，设专职管理人员负责落实噪声治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 3.4、固体 本项目残留农膜主要为土壤改良工程及时清理田间杂草和残膜工序产生的，集中收集后送至吴忠市政府指定的地点合理处置。 本项目建筑垃圾主要产生于蓄水池土方开挖、土方回填、底部砌筑、边坡砌护、坡顶建设等工序，主要以碎石、混凝土块为主。本项目建设规模较小，建筑垃圾产生较少，集中收集后送至红寺堡区政府指定的地点合理处置。 本项目施工过程主要产生废土方，剩余土方量为71538.77m3，就近用于低洼地平整。 本项目设备安装及装饰工程产生的废包装材料集中收集后送至红寺堡区政府指定的地点合理处置。 3.5、生态环境 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①本项目占地面积为26671m2，其中永久占地（蓄水池及加压泵站）面积为11435.61m2，临时占地面积为15235.39m2，通过严格控制工程的占地，限制施工设备、堆料场等临时占地面积，来避免对原有植被的破坏； ②施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③采用机械碾压的方式对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复； ④尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响； ⑤施工场地的选择与布置，应尽量少占道路用地，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质； ⑥施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复； ⑦施工物料集中堆放在指定位置，严禁随意堆放。物料堆场采取底部硬化处理、开挖排水沟截留雨水措施，并采取围挡、遮盖等防风措施，防止施工物料通过风吹扬尘、雨水冲刷进入沿线生态系统； ⑧施工机械位置和施工人员活动范围要求限定在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 本项目施工过程直接造成植被损坏和土壤扰动，造成水土流失。但此类影响为暂时性影响，随着项目施工期的结束，植被将进一步恢复。 本项目生态治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付生态治理费用2万元；施工单位应建立健全施工期生态治理责任制，设专职管理人员负责落实生态治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为红寺堡区2022年红寺堡镇朝阳村富康组现代高效节水农业建设项目，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。项目的建设改善养殖园区供水情况，因此，项目运营期不存在环境污染问题，项目建设主要为噪声影响。 1、噪声 为了降低项目运营期噪声影响，采用低噪声设备；基础减震；对设备加强定期检修、养护；墙体阻隔；距离衰减等措施降低噪声。 在距离衰减的情况下，昼间设备运行噪声一般在距高噪声设备50m范围外，其设备噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准；夜间设备运行噪声一般在距高噪声设备100m范围外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准。项目周围100m范围内无医院、学校、科研单位、住宅等声环境敏感目标。 根据现场勘查，距项目加压泵距离最近的敏感点为加压泵站北侧374m处的朝阳村富康组。本项目设备噪声通过选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减等措施后，噪声对其影响可接受。 固体废物 本项目固体废物主要为加压泵站过滤设备产生的污泥、废滴灌带、废肥料包装袋。 加压泵站过滤设备产生的污泥：本项目为蓄水池工程，运营期污染物主要为一体化净化设备过滤装置产生的污泥，主要为泥沙及悬浮杂质等，属于一般固废，产生量为1.5t/a，经集中收集后定期交由附近农户用于还田。 废滴灌带：本项目灌区面积5867亩，田间滴灌带每年更换一次，废滴灌带产生量为6t/a，根据建设单位提供的资料，本项目滴灌带由厂家直接供应，每年春种前拆除旧滴灌带，敷设新滴灌带，拆除下来的旧滴灌带由供应厂家回收。 废肥料包装袋：本项目废肥料包装袋产生量为0.3t/a，集中收集后由肥料厂家回收利用。 废机油：本项目固体废物主要为泵站设备检修过程中产生的废机油，年产生量为0.01t，根据《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物，废物类别和代码为 HW08 900-214-08。产生后由设备维护方带走统一交有资质单位安全处置，泵站内不贮存。 环境风险影响分析 本项目为供水工程，不属于工业污染类项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，项目不涉及危险物质贮存及使用。因此，本次不进行环境风险影响分析。 4、环境监测 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关生态环境主管部门上报监测结果。 项目施工及运营期具体监测内容及计划见表5-1。 表5-1 环境监测内容及计划 阶段 监测内容 主要技术要求 监测方法 报告制度 监督机构 施工期 环境空气 监测项目：TSP 监测频率：不定期 监测点：施工现场 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995 吴忠市生态环境局红寺堡分局 吴忠市生态环境局红寺堡分局 噪声 监测项目：施工噪声 监测频率：不定期 监测点：施工现场 《声环境质量标准》GB3096-2008 固体废物 监测项目：固体废物排放量及处置方式；监测频率：不定期 监测点：施工现场 / 水土保持 监测项目：施工期、林草恢复期的水土流失量； 监测频率：于施工期内的施工前、后及施工期内的春、秋季节各监测1次；自然恢复期内的10月下旬监测1次。 监测点：施工现场 / 地表水 监测项目：BOD5、COD、SS、阴离子表面活性剂等； 监测频率：不定期 监测点：红柳沟 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 运营期 环保措施 监测项目：BOD5、COD、SS、阴离子表面活性剂； 监测频率：不定期； 监测点：蓄水池进出水口 现场调查、收集资料和综合评价等 噪声 监测项目：泵站噪声 监测频率：1次/年 监测点：加压泵站 《声环境质量标准》GB3096-2008 地表水 监测项目：BOD5、COD、SS、阴离子表面活性剂等； 监测频率：不定期 监测点：红柳沟 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资1838.18万元，环保投资估算107万元，占总投资的5.8%。具体见表5-2。 表5-2 项目环保投资估算表 时段 污染防治措施 环保投资(万元) 施工期 废气 施工场地及沿线区域定期洒水，砂石料等采用苫盖措施 4 噪声 减振、隔声 3 废水 1座2m3防渗沉淀池 2 固废 建筑垃圾、废包装等的清运处置 2 生态保护 临时用地使用完毕后，立即实施复垦、复绿措施；加强临时占地复垦的监理工作；严格控制工程的占地，限制施工设备、临时表土堆场等临时占地面积，来避免对原有植被的破坏；施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复；物料堆场采取底部硬化处理、开挖排水沟截留雨水措施，并采取围挡、遮盖等防风措施，防止施工物料通过风吹扬尘、雨水冲刷进入沿线生态系统；施工产生的剩余土方、建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作；加强防护林的建设和保护工作；禁止滥捕滥杀，加强对施工人员的教育及管理； 40 水土保持 蓄水池工程绿化沿着蓄水池围栏栽植乔木旱柳两排、灌木柠条两排，其他空地全部撒播种草籽紫花苜蓿和冰草，乔木株行距3m×3m，灌木株行距1m×1m，草籽撒播量60kg/hm2。 供水管线施工完毕全面整地后采取撒播草籽的措施恢复植被，防治新增水土流失，草籽选用紫花苜蓿和扁穗冰草，1:1 比例混播，撒播量为60kg/hm2，供水管线工程防治区恢复植被面积6.99hm2。 自然恢复期监测时间为主体工程运行后1年。监测频率为施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，待工程结束后监测1次。自然恢复期监测时间为10月下旬监测1次 50 运营期 噪声 选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减 5 固废 产生后使用专有容器盛装，后立即交由有资质单位进行处置，不在项目区域进行储存。 1 合计 107 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工设备、堆料场等临时占地面积；施工后填埋土坑，恢复植被；采用机械碾压对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复；施工结束进行临时占地迹地恢复；施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 蓄水池围栏栽植乔木旱柳两排、灌木柠条两排，其他空地全部撒播种草籽紫花苜蓿和冰草，乔木株行距3m×3m，灌木株行距 1m×1m，草籽撒播量60kg/hm2。 供水管线撒播草籽恢复植被，草籽选用紫花苜蓿和扁穗冰草，1:1 比例混播 | 100%恢复 | / | 对周围环境影响可接受 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经1座2m3防渗沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排；试压废水仅含SS，收集后就近用于周边绿化；盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值 | 扬水泵站选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾集中收集后送至当地政府指定的地点合理处置；项目施工过程主要产生废土方全部拉运至周边一般固体废物填埋场处置；项目设备安装及装饰工程产生的废包装材料集中收集后送至红寺堡区政府指定的地点合理处置。 | 对周围环境影响可接受 | 加压泵站过滤设备产生的污泥集中收集后定期交由养殖区农户用于还田；本项目滴灌带由厂家直接供应，每年春种前拆除旧滴灌带，敷设新滴灌带，拆除下来的旧滴灌带由供应厂家回收； 废肥料包装袋集中收集后由肥料厂家回收利用；废机油产生后由设备维护方带走统一交有资质单位安全处置，泵站内不贮存。 | 对周围环境影响可接受 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

项目建设符合国家相关产业政策、“三线一单”，本项目建设过程和运营期污染物经过相应的治理措施治理后，废气、废水和噪声可实现达标排放；固体废物均得到合理处理处置，对周围环境影响可接受，具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，并有利于带动地方经济的发展。项目建设的不利影响只是局部的、小范围的，通过合理的规划和科学管理可以减轻。因此，在严格执行“三同时”制度、落实本报告表提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。